# 人性化设计理念的无障碍建筑设计——以某儿童福利服务中心设计为例论文_卢晓英

广东省华城建筑设计有限公司东莞分公司 广东 东莞 523000

【摘 要】随着经济与社会的发展，残疾人等弱势群体对其日常工作、生活所需要使用的建筑空间提出了更高的要求，然而当前我国建筑的无障碍设计存在着多方面的问题。本文将结合某儿童福利服务中心设计为例进行分析探讨。

【关键词】建筑；无障碍设计；意义

1.无障碍设计的意义

无障碍设计关注、重视残疾人、老年人的特殊需求,但它并非只是专为残疾人、老年人群体的设计。它着力于开发人类“共用”的产品――能够应答、满足所有使用者需求的产品。只有在建筑中各个部位的无障碍设计才能实现建筑的无障碍化。当然,仅仅建筑中的无障碍设计只是无障碍中的一部分,只有实现城市的无障碍化,才能真正营造一个充满爱与关怀、实现保障人类安全、方便、舒适的现代生活环境。

2.建筑无障碍细部构造设计要点

建筑无障碍设计除了对建筑空间要素的宏观把握外，还必须对一些通用的细部构造，做细致入微的考虑，满足无障碍设计的要求。由于建筑无障碍细部构造设计涉及面很广，下面主要就出入口、室内交通系统、电梯、消防疏散系统进行介绍。

2.1出入口

建筑出入口周围应设轮椅通行平台，台阶、坡道的设置应满足防滑的要求。同时平台上方应设雨棚，以便于轮椅使用者停留。

2.2室内交通系统

室内水平交通系统应力求平面减少转折，各层功能分区明确，流线简洁清楚，标识清晰完备。室内垂直交通系统应减少高差，避免高差突变，所采用的垂直提升机械设备便于残疾人使用。

2.3电梯

电梯的选用应从残疾人的行为特点出发，选择残疾人专用客梯。在进行楼梯设计时，从最基本的设计元素出发进行设计。在条件允许的情况下，可以加宽楼梯平台的宽度；在跑梯的起步与转折处铺设止步块材，踢面选用色彩反差较大的饰面材料。这些细部的设计对于身体健全的人来说，也许是可有可无的，但是对于残疾人来说，却影响了他们的行动，甚至在建筑环境中的自立能力。

2.4消防疏散

残疾人的疏散速度比正常人要迟缓，因而在设计过程中对各项疏散距离的控制较之消防规范的规定更为严格，应尽量避免有可能在疏散过程中折返的袋状走廊出现。对于轮椅使用者来说，建筑中的楼梯是疏散过程中不可逾越的障碍，而平时最适于使用的电梯在火灾时会被限制使用，因此，在残疾人为主要群体的大型公共建筑中，在条件允许的情况下，每个楼层的楼梯口应设置避难间，为便于火灾时烟气的排出和专业人员从外部进行援救的需要，避难间可设置大面积的外窗或阳台，同时其位置也便于消防云梯的架设。

3.工程实例分析

3.1工程概况

某民生工程项目，建成后，将成为儿童福利服务中心，为超过千名孤残儿童提供一个生活、医疗、康复、学习、成长的环境。该项目1号～10号楼总建筑面积21700m2，建筑层数为4层，建筑高度为13.95m，1号～10号楼由三种户型组合，该设计的任务主要针对残障人士服务项目的无障碍设计。,

3.2室外部分：入口台阶及坡道

1）入口台阶分入口平台与踏步，前者指在台阶或坡道与建筑入口之间的水平地面，后者是解决室内外高差的一种方式。建筑入口轮椅通行平台最小宽度应符合多、低层无障碍住宅设计要求，小于1.5m，而宽本案设计中采用2.0m宽，并在台阶起始处设置300mm×300mm宽警示地砖，警示地砖之间靠导向盲道连接。而踏步采用宽度300mm和高度150mm，并添加防滑措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2）坡道专指轮椅坡道，在坡度及宽度上以及地面、扶手、高度等方面符合乘轮椅者通行的坡道。本工程采用坡道宽度1.2m（净宽），坡度1/16（坡度小于1/15保证雨天能安全通行）坡道起始处保证有1.5m宽的水平面，并铺有警示地砖，由于室内外高差0.45m，在坡度抬高0.15m处设置1.5m宽休息平台，坡道地面采用防滑地面，两侧设高0.85m的扶手，设两层扶手，下层扶手高应为0.65m。设计扶手时应注意：扶手起点与终点处延伸应不小于0.3m。

3.3室内部分：公共部分和户内部分

1）公共部分包含电梯楼梯间等共用空间

a.电梯间首先要考虑候梯厅与电梯轿厢的无障碍设计要求，根据规范要求候梯厅深度不小于1.8m，本工程设计为1.9m，按钮高度0.9m～1.1m，电梯门洞净宽度不小于0.9m，电梯口设提示盲道；轿厢深度不小于1.4m；宽度不小于1.1m，轿厢正面、侧面设高度0.8m～0.85m扶手。轿厢侧面应设高0.9m～1.1m带盲文的选层按钮、正面高0.9m处至顶部应安装镜子。本工程选用侧重式电梯，载重量为800kg，速度为1.0m/s，轿箱底设防撞栏杆高0.3m。b.楼梯在设计上应注意采用有休息平台的直线型梯段和台阶，公共建筑梯段宽度不小于1.5m，居住建筑梯段宽度不小于1.2m，考虑到残疾儿童出入的建筑物应注意扶手高度的设置，楼梯两侧应连续安装双层扶手，高度75cm～85cm和60cm～65cm，扶手的端部要设置盲文示意图，标出方向及所在位置等。很多视觉障碍者都会利用楼梯上下楼，所以对楼梯起始处、踏步立面与顶面的辨别加以注意，踏面应平整而不光滑，明步踏面应设高度不小于50mm安全挡台。距踏步起点和终点25cm～30cm应设提示盲道。踏面和踢面颜色应有所区分对比。住宅、公寓建筑公共楼梯踏步最小宽度0.28m，最大高度0.16m；楼梯周围不应有危机通行安全的突出物等。楼梯在导向标识上应注意对那些公共设施、交通设施或视觉障碍者可能会经常出入的设施，应在楼梯和休息平台的起始处铺设警示地砖；当楼梯下面还有空间时，应特别注意安装防止视觉障碍者误撞的防护栏等；此外应格外注意楼梯疏散的安全照明。

2）户内部分的基本空间设计

由卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间、储藏室、阳台等构成，这些空间只有恰当的分部在户型中，才能满足人性化的空间设计，无障碍部分在空间构成中的设计主要是流线，流线便捷才能为使用者减少相互间的干扰，无障碍使用者处在使用空间时，不仅拥有一个顺畅的使用流线，还拥有一个安静的使用环境，室内空间分区明确、清晰。使用者在使用时不会出现干扰现象。日常行为使用上也会更加便捷。a.厨房：厨房并不是专为残障人士设置，其主要使用者为“代理者”即残障人的监护者等，所以在设计中除去考虑留出1.5m的轮椅转弯半径之外，其他设施与使用均按普通厨房标准。b.卫生间：户内分设两处卫生间，一处专为“代理者”设计的普通卫生间；一处专为残障人士设计，靠近卧室：卫生间的各种盥洗构件旁，均应设置高度可以调节的扶手装置，以满足不同年龄段的残疾人；地面要注意防滑与排水的通畅性；卫生间与室外的高差部分，可以采用缓坡处理（建议采用不大于1/12的坡度），具有高差的两侧，要有可调节高度的升降扶手。c.卧室：从无障碍设计角度来说，首要考虑的是残障人士及其使用设备如轮椅等回旋面积等空间需求，轮椅要有800mm的通过宽度以及直径1500mm的回旋空间，床前通道的设计时必须考虑到这个通过宽度，同时床边、门边的回旋空间也要考虑充分；此外，在床、衣柜等家具旁，应设有距离地面600mm高度可调节的竖向扶手，以及650mm高度家具操作工作面。d.餐厅、客厅：客厅应有直接采光、自然通风。尽量减少直接开向起居室的门的数量，保证厅内空间完整、通透。起居室内布置家具的墙面直线长度应大于3m。室内设计时家具间的通过空间及转角部位，也要求有大于800mm的通过宽度以及直径1500mm的回旋空间；起居空间、餐厅是家庭中经常使用的聚集空间，无障碍空间尺度应加大，交通流线要更便捷，才能保证使用者使用的安全与便捷。e.阳台：我省属于湿热地区，室外阳台一般做非封闭的，阳台地面均应做好排水、防滑处理；防护栏杆也应考虑到无障碍使用的特殊性进行设计，栏杆的高度也应符合无障碍的相关要求；晾晒器具的操作面高度，均应控制在650mm左右。

4.结语

随着科技的发展，未来的建筑无障碍设计定会朝着形态多样性、界限模糊性和层面多元性的方向发展。设计的无障碍性将逐渐被设计的通用性所取代，就是任何人，无论是残疾人还是健全人，都能够安全方便地使用其需要使用的设施与环境。

参考文献：

[1]朱军，残疾人与无障碍设计[J].科技创新与应用，2013年15期

[2]张协.对建筑无障碍设计的方法的探讨[J].建材发展导向.2014年04期

论文作者:卢晓英

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2edd7745693391b29ba96abd.html