# 岩土工程勘察中常见问题及解决对策研究论文_ 徐泽楠 谷玲 付军

摘要：在工程建设过程中，岩土工程勘察发挥着非常重要的作用。为此，我国出台了一系列的法规来保障岩土工程勘察，但由于这是一个长期的过程，并且在岩土工程勘察中尚存在一些问题，因此需要勘察人员与政府共同努力，才能够有效地解决这些问题，为岩土勘察工程营造安全高效的环境。文章分析了岩石工程勘察中一些常见的问题，并根据实际需要提出具有可行性的意见和建议，以期促进岩土工程勘察行业的新发展。

关键词：岩土工程；勘察问题；解决对策

引言

在我国社会经济迅速发展的大背景下，建筑行业水平不断提升，岩土工程勘察工作逐渐成为建筑工程建设中的核心内容之一。然而，当前岩土工程勘察工作的技术与管理等方面依然存在一系列常见问题，只有根据岩土工程具体特点，规范岩土工程勘察工作，切实解决岩土工程勘察问题，才能保证岩土工程建设质量，且对推动我国相关领域的全面发展具有积极意义。

1岩土工程勘察中的常见问题

1.1勘察设计工作流程与相关规范严重不符

当前许多工程项目勘察设计报告中无勘察技术要求、无建筑物基础埋深、无标高、无基底压力等，勘察设计工作缺少基础性依据。此外，依据国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版和各地标（如《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T1065-2009））对岩土工程勘察点的位置、距离、纵深度、数量等指标都进行了具体规定，但是长期以来在具体工程项目岩土勘察设计环节，多有勘察设计人员不严格按照相关的规范执行，更有甚者在山地丘陵区域按网格法布孔，这大大增加了勘察设计工作的难度，同时也无法保证勘察设计结果的准确性与适用性。此外，岩土工程勘察设计取样的数量也与相关设计规范严重不符，工程持力层以及主要土层取样数量及原位测试数量指标不达标。很多勘察设计人员不顾勘察场地实际面积大小，更不顾勘察场地的地质状况，仅仅取最低数量的样作为勘察设计的依据，而且不进行二次勘察，无法保证勘察结果与工程实际情况的相符性，降低了勘察结果的准确度，工程项目的质量安全无法保障。

1.2实际勘察技术相对比较单一

很多从业人员在实际工作中的勘察方法以及技术相对比较单一，且没有对勘察报告的形式以及内容进行规范化，很多时候还会出现简化勘察报告的现象。这样就会导致岩土工程勘察不能提供最为精准并且科学的数据，导致设计实用性以及适用性不能得到保证，严重影响建筑工程后续施工的顺利进行。

1.3勘察人员专业素质不高

勘察人员的专业素质直接影响了勘察的质量，而现在建筑行业市场竞争激烈，很多勘察单位为了在市场竞争中保留一席之地，占有更高的市场份额，大多采用价格战术：用较低的价格去聘请那些专业素质不高的勘察人员，用低价格去接一些勘察项目，盲目地追求产值，求量而不求质。这种成本控制法造成的负面影响是多面的：一方面，低价项目对成本控制极为严格，很多测试手段无法使用，甚至勘察过程无法严格按规范要求执行；另一方面，专业素质不高的勘察人员无法有效判别岩土类别，对场地地质情况没有一个整体判断，缺乏因地制宜的变通思维。最直观的结果就是勘察报告言之无物，与场地实际情况相背离，对设计以及施工没有指导性和参考性。

2岩土工程勘察问题的解决对策

2.1进一步规范化岩土工程勘察市场

一个规范化且严格执行的勘察市场在提升岩土工程勘察水平方面发挥着重要的作用，因此需要相关主管部门、协会对勘察单位的相关资历展开严格化的审查工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体可以从以下几个方面对勘察单位展开详细的管理工作：其一，对勘察单位技术人员的实际水平展开鉴定工作，并且对技术人员的数量进行严格的限制，让每一个技术人员的综合勘察能力都可以获得提升，可以更好地胜任自己的工作，从而真正提升勘察单位的整体水平。其二，在对勘察单位的实际资质展开审查工作时不能仅仅只是将该单位的高级工程师、注册岩土工程师数量作为判断依据，而是要综合性考虑到每一个技术人员的素质。其三，相关工作人员需要对勘察单位的具体勘察设备以及勘察资质展开定期检查工作，进一步完善检查制度，从而让岩土工程勘察水平获得真正地提升。

2.2对勘察数据资料展开科学化的编写以及整理工作

岩土勘察数据资料的编写以及整理工作仅仅依靠个人是不可行的，而是需要借助多方面的力量来共同完成，即需要数据报告编写者以及现场技术人员相互协作共同完成。现阶段很多勘察单位为了提高效率，借鉴流水线工作，执行分工制度，对每一个工作人员的工作范围进行了明确的划定。然而分工制度很多时候并不能让勘察工作更好展开，反而会因为各分工的员工沟通问题，导致数据编写以及整理工作出现较大的偏差。因此需要建立检查制度，要求资料编写工作人员在展开数据编写工作时对多项矛盾数据以及异常数据进行多次测算，同时，要求工作人员保持时刻自检的习惯，校验工作人员则需要实行严格的校验制度，尽量避免数据错误现象的发生。

2.3创新岩土勘察技术

在城镇现代化建设发展过程中，岩土工程规模不断扩大，传统的勘察技术与手段无法满足新时期岩土工程建设要求，创新岩土勘察技术成为岩土工程高质量建设的必然选择。在岩土工程勘察中，相关勘察人员需要全面掌握岩土工程拟建场地的地质形态与各岩土层力学性质等各方面因素，合理应用更加先进的地理信息系统与遥感技术，创新岩土工程勘察技术，规范取样操作行为，做好地质钻探工作。相关人员应当综合应用多种技术手段开展岩土工程勘察工作，明确钻孔的操作流程，根据岩土工程拟建地的实际土层地质情况，灵活运用坑探与钻探等技术方法进行岩土勘察，详细调查当地的地层条件与岩体性质，把握好界面划分，合理划分岩土体风化及岩石界面，科学设计岩土工程勘察方案与岩土工程施工组织计划，全面分析岩土工程勘察作业中获取的各方面数据信息，为提升岩土工程勘察质量奠定良好基础。考虑到高效开展岩土工程勘察工作的需求，相关勘察机构或单位应该加大岩土工程勘察技术的创新力度，重视原位测试与岩土取样环节等工作的科学开展，全面分析岩土工程勘察工作中的技术问题，综合应用多种勘察措施，通过科学勘察技术的实施，获取完整且可靠的数据信息，为岩土工程的设计与施工提供有力支持。

2.4建立一支高素质的勘察团队

高素质岩土勘察人员的缺乏是事实，因此建立一支高素质的勘察设计团队对勘察单位来说十分重要。引进一批具有专业素质的勘察技术人员（包括踏勘期间的地调人员，初勘以及详勘期间的技术员、钻工以及实验人员），能使勘察的结果更加的准确。同时，还要对勘察人员进行定期的培训，提高勘察人员的专业素质和水平，并对勘察人员进行定期的考核，从而不断提高勘察人员专业知识技能，促使勘察行业人员整体素质的提高。

结语

综上所述，岩土工程勘察能够详细的了解拟建场地土层的状况，为地基、结构设计以及施工提高相关的依据。岩土工程勘察对工程建设的安全有着重要影响，选取适宜的勘察方法，将理论知识与实践经验相结合，提高勘察人员的专业素质，能促进勘察工作顺利开展，提高建筑单位的经济效益。

参考文献

[1]何霖.解析岩土勘察在岩土工程技术中的发展方向[J].工程建设与设计,2018(16):50-51.

[2]刘阳.岩土勘察在岩土工程技术中的现状以及发展趋势[J].内蒙古煤炭经济,207(7):22-23.

[3]范欣然.岩土勘察在岩土工程技术中的应用[J].南方农机,2017,48(14):76.

论文作者: 徐泽楠 谷玲 付军

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ee930a14b44390974393cfa.html