# 深基坑施工方法在高层建筑中的应用论文_沈倩

摘要:高层建筑在我国建筑结构中占有较大比重，为保障高层建筑的稳定性，需要充分发挥深基孔支撑建设技术的优势，稳定高层建筑的基础结构。深基坑支撑方法已成为高楼满足高楼实际需求的主要技术。为此，本文对深基坑支撑施工技术进行了研究，简要介绍了深基坑施工技术的特点，进行了多方面的分析，以期为类似工程提供一些帮助和参考。

关键词:深基坑施工方法； 高层建筑

引言

随着高层建筑的建设和发展，深层基坑支撑面临着较高的技术压力。高楼大厦的施工环境日趋复杂，深基坑的支持坑施工技术出现了许多不能为高楼大厦提供标准稳定能力的缺陷。近年来，对深基坑支撑建设技术进行了改进和发展，适应了复杂的高层建筑环境，解决了深基坑支撑的诸多问题，体现了高效的技术应用，提高了高层建筑施工效率，充分发挥建筑物深基坑支撑施工技术优势。

一、深基坑支撑方法在高层建筑中的应用

深基坑支撑方法在高层建筑中的应用可分为深基坑支撑和检查两部分，具体分析如下。

1准备阶段

深基坑支援施工方法需要在前期高层建筑施工中做充分的准备，检查施工现场的各种因素，科学地测量支援施工现场。 例如，在准备阶段的深基坑建设技术中，某规划部门对一个高层建筑项目有三个内容:一是深入分析地质环境下的深基坑建设现场项目，收集相关数据进行支持建设。 第二，调查支持现场的地下状况，重点检查是否有管道，详细调查管道等。三是通过与支持方案的对比，观察支持现场是否一致，若发现情况需要及时与设计人员沟通，避免支持方案的质量问题。

2支柱工程

在深基坑工程中，采用了人工和钢筋混凝土相结合的方法，保证了支柱的稳定性。 以某高楼深基坑支撑桩为例，对支撑桩的施工进行了分析。 为了保持现场挖掘的质量，需要分析钻探灌溉桩的位置。钻孔桩施工有许多技术要点，例如，钻探桩生产技术不仅要严格遵守支撑桩施工数据的要求，还要满足现场支撑的实际需要，保证钻探桩的性能和质量。 支柱施工与深基坑支撑的关系是保证支柱施工稳定性的最重要问题。

3挖方

土木挖掘容易产生粉尘，影响深基坑支撑施工方法的周边环境。 只有采用有效的钻井方法，才能控制灰尘污染，创造出高质量的施工环境。 例如，对于一个大型高楼大厦的深度挖掘，请选择“分层”。 通过挖掘同时运输的方式，适当地清扫坑环境，避免产生不必要的粉尘。通过控制土木工程挖掘的速度和过程，可以安全地保护基孔，在土木工程挖掘出现不良情况时，可以提高土木工程挖掘的安全水平和质量，及时挖掘和处理土木工程挖掘中的问题。

4深坑支撑检测

高楼大厦深基坑支撑方法实施过程中，应对深基坑支撑的实际过程进行合理的支撑测量，坑越深，位移或变形的可能性越高，因此坑支撑变形可通过支撑测量来避免。 深坑支撑过程中的位移不具有突变特征，这表现了细微的特征。 工程师应采用检测和控制方法对深基支撑的维持过程，深基坑支撑周围的土方变化进行检测，使其不受周围土方结构的影响，干扰深基坑技术。 在高层建筑工程中，通过采用深基坑工程的技术，可以提高高层建筑工程的稳定性，避免高层建筑基础的大变形。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、高层建筑工程深基坑施工技术要点及注意事项分析

1基坑钻探项目要求

根据建筑商提供的地质勘探资料合理确定坑钻探范围，明确各轴线位置，保证坑钻探有序进行。 采用机械挖掘方式，在机械施工范围内应当遵循见证人，深基坑挖掘要遵循自上而下的挖掘原则，逐步进行挖掘，禁止先挖坡。 另外，在深基坑挖掘期间，施工人员应按照相关标准进行放坡，在挖掘时仔细观察深基坑的边坡稳定性是否符合规定要求，如发生异常现象，应立即停止施工，井应采取良好的加固措施。

2钢板支撑施工要点

钢板支撑施工方法主要是指利用热轧钢和钢板桩，采用钢板壁方式有效固定土壤，发挥一定的防水作用。 钢板桩基础施工深度不得超过8m，多应用于软地基，钢板桩可多次反复使用。

3桩帽施工要点

由于桩基施工技术柔软性高，施工范围也很广，因此在软地基施工中桩基施工技术的应用较多，施工作业人员需要注意以下几点。

（1）准备适量的钻孔桩，形成对齐柱。

（2）做好排水作业，减少地下水对桩支保工的不良影响。

（3）在密列钻孔桩施工期间，要求施工人员结合深基坑的实际深度合理确定施工深度。

4锚固支撑工程要点

在该高层建筑项目中，施工单位也采用了选址钻探方法，准确计算钻探深度，逐步延伸到钻探底部，使高层建筑的深基坑更加稳定，高层建筑的深基坑不发生大变形，从而提高了高层建筑工程的整体质量。 深基坑支撑工程结束后，施工管理人员应密切观察周围建筑物的稳定性，减轻深基坑工程对周围建筑物的不良影响。

三、深基坑支持施工方法应用中的优化措施

由于高层建筑环境基本不同，深基坑支持技术面临多种施工环境，总结了深基坑支持施工技术的应用，提出了以下3点优化措施。

第一，在城市环境下，深基坑支援施工方法需要事先配置地下管道和管道。 由于城市功能较多，埋设地中相关功能的对象影响着深基支护的正常施工，工程初期要消除地下障碍物的影响。

第二，要充分考虑到作为周边居民基的坑支持容易破坏周围环境，如果周围的居民受到支持而妨碍的话，有必要强化基础，使其在深地基的孔施工中不妨碍周围的环境。 通过科学支持技术解决周边环境问题，优化支持结构。

第三，是深基坑施工中环境整治的保证，鉴于施工过程中产生的化学物质，粉尘等污染，有效的处理不仅保证了深基坑支撑的安全，还防止了环境污染和破坏。

四、施工时注意事项

（1）有效预防高层建筑深基坑的不均匀下沉。 高层建筑深基坑周围的地下水位低，容易引起不均一下沉，因此为了防止深基坑的不均一下沉，施工公司可以采取开闭窗帘，汲取地下水等对策。

（2）高楼大厦深基坑施工前，要求施工公司准备充足的施工机械设备，对各机械设备进行全面检查。

（3）施工公司要密切观察天气变化，如果发生阴天或下雨，要尽量减少施工，做好防滑措施，减少深基坑施工的安全事故的发生。

结论

综上所述，通过对高层建筑工程中深基坑施工技术要点进行详细分析,例如明确基坑开挖施工要点、钢板支护施工要、施工注意事项、支护结构检测要点等等，可以保证深基坑施工技术在高层建筑工程中得到良好运用，真正达到提升高层建筑深基坑支持方法不仅保证了高楼大厦的稳定性，还提高了高楼大厦的社会地位，产生了更大的经济效益。 因此，深基坑支撑施工技术的应用对高层建筑的发展起到了积极的推动作用。

参考文献

[1]孙健.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用研究[J].价值工程,2020,39(06):253-254.

[2]杨欢.深基坑支护技术在房屋建筑施工中的应用[J].工程建设与设计,2020(02):23-24.

[3]刘太彦.探究深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].居舍,2020(02):59.

论文作者:沈倩

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ef9211dc4a62e61af67e140.html