# 试论园林建筑工程施工技术及其现场施工管理论文_陈永锋

摘要：园林工程的建设是时代的潮流，是顺应科学发展观、坚持可持续发展战略的体现。园林工程的质量，一定程度上就是一座城市的生态文明名片。为了提高园林工程的施工质量，对相关的施工项目进行探讨势在必行。唯有科学、合理地对施工中的各项项目进行管理，才能切实保障施工工作高质量。同时降低施工成本，以最高的性价比将园林的科学性、艺术性结合起来，更好地满足城市居民的需要。本文就园林建筑工程施工技术及其现场施工管理进行简单阐述。

关键词：园林建筑工程；施工技术；现场施工管理

进行园林建筑工程的建设，不仅可以提高城市的环境质量，同时对改善居民的生活环境也有着重要意义。因而，在进行园林建筑工程的现场施工时，要控制好施工中的技术应用，做好现场管理工作，从而确保工程的施工质量。

1园林建筑工程施工技术的优化措施

1.1选择适合生存的绿化植被

在现有的园林建设中，在植物的选择方面，应该坚持因地制宜、就地取材原则，选择当地的本地植，有利于提升园林植物成活率。

1.2提高植物成活率

在开展园林施工时，需要种植各类的植物，比如灌木、草本植物等。在进行种植时需要按照植物自身的特点选择合适的种植方法和时机。因此在选择种植模式时，需要具体植物具体分析，最大程度的为植物营造适宜的生活环境，提升成活率，特别是北方，很多植物都是地苗，很少像南方一样的容器苗，植物在挖起的时候已经可能伤到根，种植是需要杀菌，保证根部不受感染。此外，在进行施工时，需要按照图纸内容进行，对植物实施分批种植。完成上述的工作后，还需要安排专业人士对植物进行养护，避免植物死亡，降低施工成本。

1.3保证土壤质量

园林施工的开展需要保证植物的健康成长，因此必须对种植的土壤进行重视，严格进行土壤检查工作，保证土壤的质量符合规定：①植物种植需要的土壤不能含有杂物，因此不能在砂质的土壤当中种植；②使土壤的pH值控制在7～8之内；③土壤需要含有各种有机质；④土壤需要具备较好的团粒结构。

1.4假山石景观施工控制

在园林工程施工中，通过应用假山施工技术，能够有效提升园林建设乐趣性和自然性，为了提高假山设施在园林中的美观性和趣味性，就必须要提高其制作水平，使其具有较强的稳定性，保障其设施的安全。因此，在进行假山设施的制作时，就需要严格按照其相关工艺标准，不能出现丝毫马虎。假山石景观施工最能体现施工人员水平高低，一般设计单位只出效果图，实际施工中，假山石头不可能和设计图纸完全相符，这就需要园林施工人员根据自己的经验以及构想来选择假山设施的用料，以及合理规划每一块石头放置的位置，并采用合理高效的制作技术，保证其质量的基础上才能考虑其经济成本和经济效益。在完成假山制作之后保证有足够的土层和砾石或是大原石以提高假山设施的安全性。最后，在进行假山安放施工过程中，需要准确分析其各种受力，在假山施工中，最为关键的是如何提升假山结构的稳定性和耐久性，在假山结构施工方面，应该注意石榫头必须处于峰石的重心线位置，同时，榫头并不受力，在安装峰石时，只需要在榫眼中浇灌少量的粘合材料。

1.5积极开发新型的施工技术

①需要技术人员对此园林设计有着充分的认识，改善施工技术的前提是熟知园林施工中的技术难点，从预期的园林设计效果出发，从整体的角度上来看待园林施工流程，并且对施工流程和施工标准进行明确，建立更加完善的园林施工体系。②需要借鉴以往的园林工程设计和施工，将之融合到当前的园林设计和施工当中，提升园林施工的整体质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆③需要借鉴国内外其他园林工程设计和施工亮点及创新，将之融合到自己的园林设计和施工当中，提升园林施工的整体效果。

2提高园林建筑工程现场施工管理质量的措施

2.1提高施工人员以及管理人员的技术水平

就现阶段我国的园林建筑工程的施工人员来说，普遍存在着施工专业水平差，综合素质低等问题，同时我国园林施工队伍的结构不合理。因而，不管是建设方还是承包方，都应该重视园林施工队伍的综合素质。在进行施工单位的选择时，要选择那些人员质量高、经验丰富的施工团队进行园林建设。对于施工管理人员来说，要建立相应的奖励与惩罚机制，将施工中的责任落实到位，提高管理人员的责任心与积极性。

2.2苗木质量的把控与原有植被的利用

园林工程的造景效果容易受到苗木质量的影响，同时这也直接关系到工程的成本问题。因而在进行绿化施工的过程中，要确保栽种植物的成活率。一方面，在进行苗木采购工作时，要尽量购买生长茂盛、根系发育完整的苗木，同时还要确保苗木没有病虫害与机械损坏。另一方面，要不断完善苗木种植的流程，不仅要对施工现场的土壤改良以及树冠的修剪工作引起重视，还要做好苗木的运输与后期养护等工作。

2.3做好施工现场的准备工作

要想减少苗木的损坏机率，就要确保苗木进入场后能进行及时的栽种。在苗木在进场之前要做好以下几点准备工作：①要控制好建筑土方工程，尽量确保施工场地土方的平衡。②要对施工现场的土壤进行改良，并且要接通现场的排灌设施，同时按照图纸进行定点放线等工作。对施工现场的土壤酸碱度以及土壤的养分进行测定，以便选取适宜的植物进行栽种。③编制施工组织计划，确保工序合理，在进行园林工程中苗木的栽植工作时，要根据苗木的栽植次序合理的安排苗木以及材料的进场顺序。特别需要考虑大型乔木、重型材料及构筑物的施工时间节点，避免出现施工工序的错误，导致大型乔木及重型构筑物无法吊装到指定位置。

2.4做好苗木的栽植工作

要根据苗木的种类以及具体的生长特性、对环境的适应能力等因素进行种植前的修剪工作。此外，还要结合苗木的实际情况选择种植深度。一般来说，施工现场苗木种植的次序要按照先乔木、灌木，后地被的顺序进行种植。对于施工现场的部分胸径以及冠幅较大的乔木来说，要进行一定的绑扎支撑操作，以便于树干的固定，确保苗木的生长状况。

2.5落实园林工程的养护工作

一般而言，园林工程的绿化、维修、养护工作有着一定的复杂性与专业性，同时维护工作也具有长期性等特点。在进行城市中社区园林的绿化、保养工作时，一定要遵守可持续性的原则，切实的做好每个环节中的工作，避免出现“重建轻养”等问题。一方面，可以建立一支的专业技术过硬、施工能力强的队伍进行园林的养护。另一方面，可以签订相应的园林维护责任书，将维护工作中的责任具体到人，同时明确养护过程中的标准。此外，还可以通过建立奖惩体系的方式，实时的督促养护工作，确保园林建筑工程养护工作的质量。

3小结

由于园林施工中涉及到的项目较多，其施工过程中一般会出现较多的交叉作业现象。一旦施工现场出现管理不合理、施工配合不到位等问题，就容易导致施工质量问题，同时也不利于园林建筑工程施工成本的控制。因而现阶段探讨园林建筑工程的施工有着重要的意义。

参考文献

[1]张亮.浅谈建筑施工技术及其现场管理[J].石河子科技,2015,02:51-52.

[2]廖文举.建筑工程施工技术及其现场施工管理[J].江西建材,2015,20:290.

论文作者:陈永锋

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f0fe03f977d76139bc0ec08.html