# 刍议变电检修作业安全视频防控系统的应用论文_刘浩

(淅川县电业局 河南省南阳市 474450)

摘要：变电检修工作在电力系统运行过程中是保障电力系统运行稳定的关键性工作，本文就对电厂升压站及变电站施工或检修作业现场的三种危险点进行提出，从而对变电站施工及检修作业安全视频防控系统的应用效果进行了介绍，以供参考。

关键词：变电站；检修作业；视频防控；功能；系统

引文：视频防控系统复合多种功能，真正具有一机多能的功效；因供电局局与厂家联合开发，所以具备运行、检修需求，经过现场多次试验与实践，达到了各方面的要求，所以供电局各５００ｋＷ变电站均安装了《无线音视频检修支持系统》，实现文中以下功能仅需在视频防控系统升降杆硬件设备加装所需部分附件即可实现。因设备具有自组网和备用电无线收发装置，故现场无需临时布线，省时、省工、省力，视频防控系统在我局施工区域较多的变电站得以应用，待施工完毕后拆下，装入另外有施工区域的变电站，达到移动可拆卸式。

1电厂升压站及变电站施工或检修作业现场的三种危险点

①遇有基建、检修等工作时，作业人员、工器具和起吊用具在带电设备区作业，容易造成安全距离不足，导致事故发生。②电厂升压站及变电站扩建，因伴随着围墙的打开而形成原监控区域的盲区和关闭原运行周界电网，容易造成外来人员或动物的入侵。③对于重大活动和节日保电任务时，容易造成外来人员入侵或设备发生异常。

2变电站施工及检修作业安全视频防控系统的应用效果

2.1带电区域安全警戒线

2.1.1变电站施工带电区域现状

变电站施工带电作业安全距离，现依靠工作负责人的眼睛来确定对带电设备的净空距离，地面工作一般采用遮栏绳的方式来确定安全距离。因周围环境、人眼误差以及监护人的角度等现实问题，使作业人员和作业机具误入带电安全线内；发生事故往往是瞬间的，当工作负责人遇到危险瞬间再制止时，机具或作业人员已经进入带电安全线内，所以提前预防才是有效的手段。

2.1.2视频防控系统为您解决安全警戒线的困扰

供电局与厂家联合开发的视频防控系统，对施工现场带电作业区域人和设备实行全天候２４ｈ环形３６０°监督管理；值班安全控制人员在智能安全警戒监控系统的视频画面中，画一条监督管制警戒线，一旦有作业人员、吊装机具或者其他物体跨越监督管制警戒线，系统按预设点发出多路报警语音和画面，主动提示主控室安全值班人员和警示现场作业人员，“您已跨越安全警戒线”或其它语音报警，能有效预防放电、触电、接地等生产安全事故发生。

2.2变电站施工围墙缺口、基建设备看护

2.2.1变电站围墙施工安全现状

视频防控系统具有多功能用途，变电站属于封闭式管理场所，因扩建等施工时将围墙周界临时开放；打开围墙缺口进入施工阶段，夜间或停工时缺口一般采用木头、钢构铁皮、“施工工作区”警戒板等方式临时围挡，易造成外来人员、牲畜误入变电站，进入带电设备区，给设备安全运行带来隐患。

2.2.2视频防控系统解决以下隐患

利用图像智能识别功能，对外来人、物提前做出告警提示，是对现有监控模式的有效扩展和补充，更好的协助运行值班人员完成安全生产和安全保卫任务。视频识别法包括以下功能：

2.2.2.1阻挡入侵。当变电站某个区域或围墙临时开放区域，需要进行出入管制时，利用视频防控系统升降杆监视硬件设备，对需管制区域实行进出管制，视频画面中不管有任何物体进入时，系统能立即识别，并发出报警信号提示值班人员和警示入侵者。

2.2.2.2设备物品看护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆变电站扩建施工时，站内会有设备、物资临时堆放；施工期间，人员出入杂乱，当系统启动设备物品看护模式，对物资进行全天候２４ｈ看护，当视频画面中被看护的某个物体被盗，智能系统能够及时捕获盗窃行为，报警提示值班人员并录像取证。

2.2.2.3治安反恐。当遇有重大活动和节日时，各主要枢纽变电站会提高安全等级，来保障变电站正常运行，系统设备可以对变电站需要控制的区域进行智能监控，当围墙外、大门口等重要区域有人进行逗留、徘徊、放置可疑物品等行为时，智能视频处理器则会对该类行为进行分析，发生报警并录像取证。

2.3视频防控系统可扩展为视频会议功能

企业在当前生产经营中，为有效的上传下达，经常性召集各种生产、安全、调度、经济会议等。各变电站远离局机关，变电当值运行人员无法离岗，在这种情况下，利用此系统设备，来实现远程视频会议解决方案，可提供一个科技含量高端的视频会议，利用此系统实现视频会议有以下三大优势：①原有设备增值开发，投入小，只需增加蓝牙麦克风与音箱，无需改动设备；②设备自带电源、信号无线传输，使用无需布线施工，场地随时可换；③调试、操作简单。

3视频防控系统功能

3.1显示图像

进一步使高清晰的实时图像画面得以保证，并且进行显示时可以通过单画面、多画面分割、多路轮循，隐藏部分区域等多种显示方式。

3.2采集声音

同步输入音频与视频功能，音质清晰流畅，无杂音并可同步进行存储，声音与图像数据同步，回放时音质无失真。

3.3录像存储

对ＭＰＥＧ４高压缩技术采用，使压缩比及网络传输效果大大提高。每路均可使全实时录像达到，系统模式有手动录像，报警录像和计划录像等多种模式。对多硬盘循环录像支持，无需人工换盘。

3.4检索回放

可以对需要的录像资料进行精确、迅速检索。

3.5控制功能

可对前端装有高速球、云台的摄像机等方便控制。

3.6报警功能

系统支持移动侦测报警、防盗报警、火警报警等，监控中心系统在报警时，对当前报警画面自动弹出以提示工作人员，并自动进行报警录像。

3.7电视上墙功能

后台可远程监视，调度室可采用图像电视上墙。

4结束语

通过视频防控系统的开发与应用，现场试验效果良好，现我局变电站共安装１７套此设备，不论是吊车作业，还是动态的作业人员，都起到实施监控和警示，人身和设备安全得以保障。

参考文献：

[1]曹小虎，曹小龙，孙辉，等.变电检修现场作业的安全管理[J].安全，2013（6）.

[2]姜培兵，石巧莉，周晓琴.变电检修现场危险点与安全控制策略解析[J].科技与企业，2016（2）.

[3]肖寒.变电检修现场危险点分析及安全防范控制探究[J].中国电力教育，2014（31）.

[4]中国南方电网责任有限公司企业标准.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程[Z].2015-09-0

论文作者:刘浩

论文发表刊物:《电力设备》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f1c80f7f8cfd1d5b8283117.html