# 关于工程测量技术在城市建设中的应用探讨王志伟论文_王志伟 1 刘梦瑶 2

摘要：在城市建设中应该运用各种工程测量技术，为城市规划和建设服务。在我国城市化的进程中，对工程测量技术的要求越来越高，必须通过精确的工程测量城市规划和建设提供必要的数据和资料。

关键词：城市建设；工程测量技术；城市工程测量

一、控制测量

控制测量属于工程测量中应用最为广泛和精度要求较高的重点环节，通常可以分为高程控制测量和平面控制测量两种，其中前者的主要目的是在一定的测量范围内布设准确地高程控制点，而后者的主要目的是利用机密仪器及方法精准的判断和记录测量范围内控制点的距离与角度要素，并记录和计算已知点的方位角和平面坐标等信息。表现在工程实际中该技术的主要目的是帮助提供设计过程中用到的测图控制网，为建筑的紧凑性和施工位置选择的合理性提供依据，当然控制测量的应用并不只局限于该部分，还可以为建筑的变形观测和施工的基础放样等提供支持。目前比较精准的控制测量方法有导线测量、GPS测量和三角测量等，而就GPS控制测量而言，其基本的工作程序包括控制网的优化设计、选点、观测、检核和数据处理与编制报告等几部分，其未来发展一定会向着测量仪器的数字化和测量方法的自动化两方面进行。

二、管线测量

管线测量的主要目的是探明区域内的管线走向、平面位置、埋深及高度等信息，并为建设设计、规划设计和改造设计等提供依据，通常在测量完成之后会绘制以地形图为载体的管线图，方便直观的使用和操作。但就管线测量来讲其测量质量受环境影响较大，验证手段和探测手段还不完善，尤其是对于市区繁华地段的测量目标信号感应较差，位置辨别较为困难，也正是由于这些困难在实际的测量过程中应尽量调整好工作时间，有选择性地加大定点密度，对疑难和交叉管线实行仔细推断和原则排查。目前较为常见的探测方法包括磁偶极感应法、音频大地电磁阀、探地雷达法和自然电场法等，值得注意的是在探测过程中如果遇到追踪信号突然消失的现象，应该认真辨别是管堵还是管道材质变化引起的，而不是盲目地定为管堵点。

三、拔地测量和定线测量在城市建设中的应用

3.1拔地测量及其应用

在城市建设中主要运用拔地测量城区建筑物边界线的测设和布局，在应用拔地测量时必须保障定位的精准性，并进行实地测量。这是为了使用地线、建筑物边线与规划道路红线具有准确的相对关系。城市规划管理部门会下达相应的拔地条件，以此为依据开展拔地测量。拔地测量可以分为解析法和图解法。

3.2定线测量及其应用

城市规划的基础就是对道路网进行规划，道路网的规划质量直接关系着居民出行是否便利，是对城市规划质量的重要衡量因素。在城市道路网测量中需要应用定线测量也就是把规划设计图的中心线和边线转移到实地中。在城市规划细分、工程定线、建筑边界桩测试中都要运用定线测量，同时定向测量的结果还是对以上环节的进度和质量进行控制和判断的重要依据。与道路规划地形测量不同的是，上述的定线测量并不具备法规效用。当前常见的定性测量方法有图解法和解析法两种，解析法指的是直接使用地形图的二底图量取临近物、道路中心线和红线的相对关系，然后以此为依据，确定所在位置。图解法指的是运用计算和测量在实地中进行中线放样。

四、规划监督测量

4.1放线测量

放线测量的主要目的是进行桩点的测设及校核测量，并为成果资料的整理提供数据积累，在进行实际测量之前需要相关的省市规划主管部门出具施工图、条件及条件点坐标等资料，一般的工作流程包括前期准备、条件点测量、放线桩条件坐标确定、钉桩的校核测量、编制拟建条件坐标成果表和检查验收与提交放线测量成果等。值得注意的是对于设计规划条件的角点必须进行实地放线，而在进行测量成果表的编制过程中一定要认真、详实地记录点间坐标和距离，以确保准确性和真实性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2验线测量

验线测量通常包括灰线验线和±0验线测量两种，其中前者是在放线附图及道路中心线与拟建建筑物距离的基础上进行验线测量，测量既可以据施工图推求细部点位和验测外廓轴线点进行计算，又可以检测涉及有四至距离的细部点位。而后者则是在拟建建筑物基础施工完成后直接测量±0层的地坪高程和建筑物基础的主要角点坐标，并与审批的施工图进行对比分析，如果出现不满足规划条件或与设计要求相冲突等问题时，应该及时进行上报处理，其中±0层的地坪高程的测量方法主要包括水准测量或电磁波测距三角高程等两种。

4.3验收测量

验收测量的主要内容包括建筑物高度、外部轮廓线、面积、现场地形和地下管线等的探测，其不仅是对前几项工作的验证和总结，同时也是保证测量质量和发现相关问题的关键环节。测量完成之后需要根据测量结果编制和出具成果报告书并进行归档，而需要一同归档的还包括条件坐标计算簿、规划许可证附件、外业测算簿、附图和工作说明及略图等资料，而通常采用的测量方法包括实量法和

三角高程测量法两种。

五、现代测量技术发展和应用

5.1摄影测量技术应用

摄影测量技术是把数字化摄影技术、数字化测量技术以及数字化信息处理技术等结合在一起的技术，其主要的作用是为工程施工前期的数据进行测量，主要提供三维、非接触性等高效测量方法。这种测量技术主要用在一些面积比较大的工程当中，其中包括大比例尺地形测量、地籍测量等方面。遥感技术以及卫星技术是摄影测量技术的主要技术核心，并且在此基础上融合了光谱航空摄影测量技术，能够进一步为人们对一个地区基础的地理信息的收集和使用提供非常大的帮助。一方面因为遥感技术有着其同步性、实效性、经济性等优势，能够在工程建设测量中得到非常大的应用；另一方面遥感技术在工程测量方面的使用，为工程测量技术在测量图和地籍图的绘制方面提供了非常高的准确度，对现代化工程测量技术的应用有着非常重大的意义。

5.2数字化测量技术应用

对于大比例尺地形图以及工程图的绘制，是一直以来工程测量的主要任务。但是因为传统的测量技术不能够很好的满足现代化城市建设的需要，所以在传统测量技术的基础上加以改造，数字化信息处理技术以及数字化图形处理技术就在工程测量技术中得到了充分的使用，数字化信息处理技术和数字化图形处理技术在工程测量技术中使用之后，使得工程测绘的工作效率以及工程测绘的工作质量在很大程度上得到了提高。随着这两项技术的完美融合，逐渐的出现了电子经纬仪、全站仪等等，这些仪器能够很好的把野外的采集的数据进行合理充分的整合，从而自动的生成一个非常好的三维测量图。这样就在很大程度上减少了工程测量的时间，提高了工程测量的效率。

5.3卫星定位技术在工程测量中的应用

在工程测量的过程中，合理的使用卫星导航定位技术是非常必要的，其中表现在地形的测绘以及工程的测量等方面，把卫星定位技术融入到工程测量技术中，进一步使得我国工程测量技术走进一步走向科学化，在我国很多工程测量中，都使用到了这两个技术的结合。

结语：

综上所述，工程测量技术在人工智能系统、三维测量技术、智能化探测与管理技术和数字城市地理空间等方面的发展，是今后工程测量技术发展的主要方向。必将立足于已有的技术基础，更加朝着自动化、科学化方向发展，可以提高自身在社会发展中的应用价值。

参考文献：

[1]肖颖．管窥工程测量在城市规划设计中的重要性[J]．科学中国人．2018(24)．

[2]马广恩小范围控制测量在工程测量中的应用与研究[J]．门窗．2018(08)．

[3]杨留钦．现代工程测量技术发展与应用[J]．城市地理．2018(02)．

论文作者:王志伟 1 刘梦瑶 2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f678982a61d17796cd8181a.html