# 浅谈天津市社区公园绿化照明——以天津市河西区西柳公园绿化照明改造为例论文_马富艳

天津市河西区绿化管理所 天津市 300222

摘要：本文以天津河西区西柳公园绿化照明为例，分析该公园照明设施方面，并结合天津社区公园的特点，提出了相应社区公园绿化照明改造的相用对策。

关键字：绿化 ； 照明 ； 天津地区； 社区公园

引言：随着经济文化的发展。人民生活水平的提高，夜间活动时间增长，夜景照明也受到广泛的重视。人们对于光明的要求已经不再是满足“驱逐黑暗即可”的基本功能了,转而开始追求能够带来安详与亲和的高质量灯光感受。为了适应节约型园林事业的发展，为了提高景观整体的多样性、层次性，绿色照明必须发挥起越来越更重要的作用。本文将结合天津西柳公园的实际规划案例应用情况加以分析。

1.园林景观照明的基本含义

1.1照明

在《辞海》中照明的含义：利用各种光源照亮工作和生活场所或个别物体的措施。照明的首要目的是创造良好的可见度和舒适愉快的环境。这里的各种光是指以电磁波形式传播的辐射能；电磁辐射的波长范围很广。只有波长在380nm至780nm的这部分辐射才能引起光视觉，称为可见光（简称光）。利用太阳和天空光的称“天然采光” ；利用人工光源的称“人工照明”。

当光源（太阳或灯）发出了光辐射，我们周边的外界景物在光照射下产生颜色、明暗和形体的差异（二次光源）。这种差异以不同强度、颜色的光信号进入我们瞳孔，借助眼球调视，就在视网膜上成象。这是我们的视网膜上接受的光刺激（即物象）变为脉冲信号，经视神经传给大脑，通过大脑的解释、分析、判断而产生视觉。

当我们的视觉产生时，人眼对不同波长单色光的视亮度感受性也不一样，这是光在视觉上反映的一个特征。在光亮的环境中（适应亮度>3cd/m2），辐射功率相等的单色光看起来以波长555 nm的黄绿光最明亮，并且明亮程度向波长短的紫光和长波的红光方向递减。

1.2景观照明

在我们现代发展过程中，照明不单单是光源的“专利”了。伴随着城市的高速发展，景观照明应运而生。景观照明是通过对人们在城市景观各空间中的行为、心理状态的分析，结合景观特性和周边环境，把景观特有的形态和空间内涵在夜晚用灯光的形式表现出来，重塑景观的白日风范，以及在夜间独具的美的视觉效果。其大致可分为道路景观照明、园林广场景观照明、建筑景观照明等。本文主要对园林景观照明做以主要论述。

1.3园林景观照明

园林景观照明是在园林中，用现代人工照明环境和照明景观，把科学与艺术相结合，建立自然、和谐、景色优美的园林广场夜间环境。在实际设计中要把握安全第一，质量第一，照明设施与园林风格一致等原则。在布置照明方式上要求功能上满足饰景性和安全性；而意境上要明亮、朦胧、色彩缤纷，使人增加舒适感。

1.4夜景照明灯具的种类

在光源上可以选择下射光、上射光、泛光照明；按照照明性质可分为道路照明、装饰照明、区域照明灯等。而园林夜景为了景观效果多采用景观灯。

景观灯利用变化的造型、各样的光色和亮度明暗来造景；是园林景观中不可缺少的部分，它不仅自身具有较强的景观性，还强调灯具的美感与景区历史文化、周围环境的协调统一。常见的庭院灯、道路灯、草坪（低位）灯都属于景观灯的范畴。

道路灯是在道路上为在夜间给车辆和行人提供必要能见度的照明设施；具有提高夜间照明效果，增加出行安全，减少危险发生等特点。庭院灯是园林户外常用的灯具，指6米以下的户外道路照明灯具；庭院灯具有艺术性、延时性、装饰性等特点；主要应用于公园、广场等园林区域照明。庭园灯与路灯形成立体的照明模式，增强道路装饰效果，美化城市夜景，也可弥补道路灯照度的不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆草坪灯灯光柔和，外形低矮，安全性高，安装方便，多用于园林绿化带等区域照明。埋地灯是一种防渗水、抗压防漏电、坚固耐用、散热性好的埋于地面灯具，多用于装饰和指示性照明；应用范围比较灵活。射灯是一种光线直接照射在需要强调的景观或者树木上，从而突出主题景观，加强主景的夜间视觉效果；既可以达到局部采光、烘托气氛，又可以增加景观整体效果，加强夜间明暗变化和层次感。

2.西柳公园绿化照明规划

西柳公园位于天津市河西区大沽南路南侧，西侧为艺林路，东南侧为珠江道，绿地面积35126平方米，比邻我市南端入市口，交通便利。同时该公园位于人口较稠密地区，不仅要满足周边居民日常户外活动，建立集观赏、休憩、娱乐、文化于一体的开放型城市公共绿地，也要满足交通要道的景观需要，从而提升天津南端的整体景观质量。

2.2设计构思

以西柳公园的服务百姓为总的宗旨，公园分为六大功能区：入口区、儿童活动区、老年活动区、运动休闲区、观赏休闲区、植物种植区。针对各个功能区的特点，增加公园夜间照明景观。在继承和发扬中国园林美学思想的基础上，大胆取舍，开拓创新，用灯光塑造出符合现代审美需求的园林照明景观。

2.3设计核心目标

根据《城市夜景照明设计规范》、《天津市绿化条例》、《天津市公园管理条例》等，本次景观照明规划确立以入口节点处为夜景照明的构图中心和照明重点，以园路沿线景点呼应陪衬总体格局。通过景观照明的强弱对比、隐显对比和虚实对比，创立重点明确、层次清晰总体照明规划。

同时对环状园路沿线的主要景点和园林小品设置景观照明，借鉴“对景”、“借景”和“动观组景”等中国古典手法，塑造有层次、有内容、有变化、有意境的照明景观。

在照明规划中，塑造环状园路与各运动休闲小广场的关系，使公园休闲的功能进一步分区，以满足人们赏景、健身、娱乐等需求。

2.4主要节点照明

本次景观照明采用庭院灯、广场灯、草皮灯、射树灯等相结合的方式。

在主广场主道空间内对称式安装广场灯，不仅增加景观效果，也增加了亲切感；在入口景石、主景植物海棠处安装射灯，通过光的强弱变化、色彩变化从而增加层次感和烘托夜间气氛，同时也起到景点指示作用。在环状园路两侧上选择3m现代园林庭院灯，采用环保LED照明器材，造型大方，光线质感柔和；在主要老年健身场、儿童活动区附近安装适宜老年和儿童的低位光源，性能稳定，安全柔和，减少灯具对他们视觉的损伤，尽量减少维修给他们带来的不便。在其他园林栽植区域，草坪边缘设置草坪灯，一方面增加层次感烘托气氛，另一面起指示照明的作用。在假山台阶处、汀道及铺装小路上采用侧发光式埋地LED。

3.社区公园照明展望

通过以上对西柳公园的分析，发现社区公园照明不能是光源的堆积,不能是孤立的光源加景观,而是光源、园林景观在审美基础上的艺术配置,是两者的进一步的发展和提高。

在实际中，我们不仅应根据社区公园功能、游人组成成分、活动习惯、人流量来规划照明设施，也应考虑这些照明设施的实际性能和保养。

随着我们现代化水平大大提高，未来会有更多的社区公园出现在我们周边。因此,我们还要继续努力，把照明与园林景观艺术相结合在一起,创造一个生态协调稳定、景观优美的游憩地,极大地改善、丰富、调节人们的精神生活。

参考文献：

【1】林玉莲、胡正凡著，环境心理学 ，北京：中国建筑工业出版社，2006.8

【2】王琰、李树涛著，李志民、王琰编，建筑空间环境与行为 华中科技大学出版社2009.3

【3】凤凰空间.上海编，照明设计，江苏人民出版社

论文作者:马富艳

论文发表刊物:《基层建设》2017年5期

论文发表时间:2017/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f72826a8586a00e30dce15c.html