# 模板施工技术在混凝土建筑结构中的探讨论文_贾红国

北京政华建业建设投资有限公司 北京 100039

摘要：随着建筑行业的飞速发展，混凝土模板技术也得到了不断提升，其在混凝土项目施工中起着非常重要的作用，并被广泛应用，因为它能够提高工程施工质量，并缩短建筑工程施工工期，节约建筑工程施工成本。就目前我国建筑工程施工技术的发展情况，混凝土施工技术俨然已经成为了影响工程施工质量和安全的关键因素，因此，是否能够科学有效地利用好模板施工技术是确保混凝土施工质量的关键。本文主要分析模板施工技术在混凝土建筑结构中的应用。

关键词：模板施工技术；混凝土建筑结构；应用

前言

模板施工技术是混凝土建筑施工的重要内容之一，混凝土建筑结构模板施工质量和工程进度取决于施工技术，因此模板施工在现代混凝土建筑施工中受到广泛重视。混凝土建筑结构模板施工的具体步骤可以划分为模板材料选择、模板安装、混凝土浇筑、模板拆除和模板养护工作。模板施工材料的质量和施工方案对建筑工程的质量有很大影响，在混凝土建筑模板施工过程中做好每一个环节的质量控制工作，选择合适的模板材料和施工方案，保证模板安装和浇筑工作的施工质量。

1 模板施工技术的作用和要求

模板施工技术在建筑施工过程中起到枢纽的作用。模板施工为建筑的筑成打下了坚实的基础。一般来说，模板施工的质量体现着整个建筑的稳定性和耐用性。一座高楼大厦或者大型建筑是否能长久的利用取决于模板施工技术的稳定与合理构造。如果在模板施工中偷工减料，不按标准进行施工，不仅对建筑的质量造成威胁也影响着人们的生命安全。模板施工作为一个基础性工程，耗费的材料多，成本高。它需要采用合理的设计，高昂的资金和充足的劳动力进行构建，因此模板施工技术的合理对建筑施工有着重要的作用。在保障建筑的质量中施工人员应不断提高模板施工的技术，对施工过程中的细节做出更高的要求，以达到建筑经济效益与质量保证相结合，促进建筑施工的高效完成。

模板施工的重要性促使建筑业对施工技术的要求有了更高的标准：在模板施工前，应根据建筑施工的具体要求设计混凝土建筑的构造以及相关构件的摆放；材料的质量管理，现今可供模板施工的材料非常多，根据实际情况选择高密度承载力强的材料保证模板衔接处吻合；在模板施工完成后，需要施工人员不断的进行检查与矫正，以减少模板施工过程中可能出现的误差，从而保证建筑的稳定与质量安全。模板施工技术的发展还会随着社会发展不断进步。它是建筑结构施工中非常重要的一部分，对建筑的施工进程与质量有着不容小觑的作用。混凝土建筑的普遍运用以及许多建筑安全事故的发生促使模板施工技术不断进行创新，以确保建筑业的持续发展。

2模板施工技术在混凝土建筑结构中的具体应用

2.1模板的选型

在现阶段，当前混凝土建筑结构模板施工使用的模板多为胶合板，虽然建设能够满足基本要求的，但木胶合板本身存在缺陷，木胶合板的质量稳定性差，混凝土建筑模板施工过程中会吸收材料内部水分，吸收率会影响混凝土的成型效果。其结果是，模板浇注后不均匀的颜色色差。在实际施工过程中，采用模板表面涂膜防水措施，能有效减少对胶合板的吸水性，防止模板的浇筑和颜色。

2.2模板的制作

混凝土建筑结构模板的制作工艺繁琐，需要使用双锯片高速锯板机、可调角度切板机和高速钻孔机等实施操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行锯板、钻孔、切板等工艺前，必须要保证模板保持水平位置，并且按照相应的工艺执行的标准进行处理，制作模板后，要在模板的规定位置涂上保护油漆和防水油漆，对一些有缺陷的地方能够补救的进行补救，不能补救的及时更换或者重新制作。

2.3模板的安装

混凝土施工中的安装过程，根据模板是标记数量根据安装顺序，逐步进行，不能急功近利，避免脚手架或其他物体对施工产生影响，为防止破坏模板，要做好保护措施和提升保护意识。要确保定位螺栓孔水平位置，每个孔位要进行塑料垫圈，以防止螺纹模板面板所造成的损害，定位模板后要及时检查是否巩固，确定模板面板是否对准，待校正结束后连接其他部件。

2.4模板的施工

2.4.1夯实底层支撑的地基。在进行实际施工的过程中，梁板底模支撑处的低级很容易被忽略，然而在浇筑混凝土的过程中，地基在水的作用之下就会发生软化的现象，从而使得地基出现沉降的现象，导致在混凝土浇筑的过程中导致裂缝或者弯曲变形的现象。因此，垂直支撑处的地基要事先夯实，并且定期巡查，发现隐患及时排除。

2.4.2确保模板固定的强度。对于墙、柱、梁进行模板施工时，经常会出现强度不足引起的爆模现象。对于此，应该以构件的高度、厚度为依据，对模板进行设计，使夹具、支撑对拉螺栓的间距在规定的范围以内，从而确保模板的强度。

2.4.3在混凝土的浇筑过程中，会出现模板缝隙过大而出现的漏浆现象。为了改变这种情况，在模板架设时，要将模板之间的缝隙控制在4mm 以下。如果模板上有孔洞，应该采取措施进行修补。如果模板缺少模肋，或者表面的平整度不够，就禁止使用，更换新的模板。在墙和柱的模板下方，最好设计活动模板，用于清理积水和垃圾。为了防止烂根，使用砂浆进行密封涂抹。除此之外，拆模时关注空气温度，防止出现混凝土开裂的情况。

2.5模板的拆除

首先，依据一定的顺序完成模板拆卸操作，通常按照先拆除后支的模板，后拆先支模板、先拆除非承重位置模板，后拆除承重部分模板、先将柱模板拆除、后拆除楼板梁侧、底模模板，最后将梁底模板拆除的顺序进行；拆卸时应保证混凝土强度达到相关要求，以避免模板过早拆卸给混凝土结构产生不利影响。

2.6模板的养护

模板拆除工作完成后并不代表模板施工工作的结束，对模板的整理养护工作是保证其使用过程中质量的前提条件，模板的施工技术工作不仅体现在设计、配模、支模等流程，还应该重视后期使用过程中的维护工作，对模板进行整理修复，提高模板周转率，降低工程成本。

2.7模板的分类及其应用

模板的种类较为繁多，以材料可以分为钢模板、木模板、钢木混合模板、钢筋混凝土镶面模板、重力式混凝土模板、塑料模板、铝合金模板等。上述模板任意一种都可以在土木工程建筑中被应用，并且其中一些常见的钢模板、木模板更是被广为应用，塑料模板越来越受到青睐，施工工程中一般采用的也较多。

模板的辅助作用在建筑中十分重要。在混凝土建筑中模板更具有重要的辅助作用。尤其针对一些设计复杂的建筑，模板的作用更能凸显出现，模板的应用好坏可以决定一个施工团队的施工进度和质量，好的团队善于使用模板，充分发挥模板在混凝土建筑中的积极辅助作用。

结束语

改革开放以来，随着我国国民经济的不断发展，我国人们生活水平也有了很大的提升，城市化进程也得到了进一步的提高，各项建筑工程或土木工程对于混凝土施工技术的应用越来越广。因此，在进行混凝土建筑结构模板施工过程中，相关施工部门应该严格按照国家建筑工程施工标准，并结合工程施工的具体现状，选择并采用科学、合理的施工技术，保证混凝土建筑施工工程的质量，确保工程施工的安全性以及稳定性。

参考文献：

[1] 刘亚峰，张雨. 浅谈模板工程在建筑工程中的施工技术[J].科技致富向导.2013（01）：300-301.

[2]李国辉，尹国英，吴凯，徐玲琳.混凝土建筑中缺陷的检测方法及其应用[J].福建建材，2012（04）.

[3]吴晓炜.模板施工技术在混凝土建筑结构中的探讨[J].江西建材，2015，09（15）：117~119.

论文作者:贾红国

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f900f2c945a6795870636f5.html