# 建筑暖通施工难点与改善技术研究论文_綦波

綦波

烟台百俊房地产开发有限公司 山东烟台 264000

摘要：随着我国科学技术的不断发展，科学技术得到了非常大的进步，并别在我国现代化建筑系统中有广泛应用，暖通空调系统也成为了不可缺少的一部分存在，对于建筑的使用性能上，保证可以稳定发挥其重用意义。在建筑工程施工的过程当中，暖通空调在建筑上会对建筑的温度进行自动调节，暖通空调的安装工程方面，可以说是一个相对比较复杂的施工项目，另外，也是很庞大的施工项目，耗费劳动力的同时也在经济方面有一定耗损。基于此，本文重点探讨暖通空调施工难点与改善技术。

关键词：建筑暖通；施工难点；改善技术

引言

在建筑工程中的暖通空调进行设计与安装过程中，因为建筑物中户型设计不同，对系统采用的安装方式也存在明显差异，在施工中如果没有对安装位置和系统充分了解，盲目开展设计与安装，必然会导致较大的问题出现，甚至需要返工充分安装，造成了资源以及成本的浪费，因此充分将暖通空调的设计与安装工作加以重视，提升工作人员的设计与安装技术能力，实现良好的设计与安装效果是非常必要的。

1建筑暖通施工难点

1.1安装问题

完成暖通空调系统的设计方案之后，施工单位需要将安装工作加以落实，在施工中容易存在各种影响因素，对安装完成工作形成影响，以中央空调的安装工作为例，这种空调自身的优势十分明显，在市场建设中占有着非常大的比例，能够将通风、空气调节等作用予以充分发挥，这与很多空调系统相比，形成的整个室内环境都比较舒适，一般暖通空调系统中包括新风系统、排风系统以及制冷供暖系统等，只有保证安装技术的可靠性以及高质量，才能够避免后期建筑物的使用性能受到影响。

1.2设计问题

暖通空调的设计阶段是整个系统的建设关键和基础。通过设计的图纸能够将工作人员的设计理念以及建筑物的布局情况充分反映出来。如果设计图纸中存在错误或者是采用的数据不准确，将会导致整个图纸设计工作无法完成。从现阶段我国的暖通空调设计工作实际情况来看，图纸设计中各项内容并不完善，很多有关于空调系统的参数、型号等设计工作人员没有关注，导致在后期施工中技术安装人员无法依照此内容展开安装，影响了整个工程的质量与进步。

2建筑暖通施工技术要点

2.1风管系统安装、制作分析

审核材料是否符合设计的需求，风管材料如果出现分裂、缩孔等、起皱的现象一定不能投入使用。在进行安装过程中一定要检验支架进行稳定，风管道的连接处不能运用加偏垫的方法进行施工。在施工过程中保证保温层是在外部的，在施工结束后保温层是完整的，避免保温层在施工的过程中出现破损，导致保温层的保温效果不是很好。风管底部和托架的横担需要垫一个隔热材料，让风管和吊杆与保温层之间的距离是相等的。在进行风管安装的时候需要按照顺序进行，并且把风管表面存在的污垢进行清理，避免风管出现变形而影响了风管系统的使用情况，因此吊点在风管的三分之一的地方，要对风管底部进行加固工作，在吊装的时候要均匀用力吊起。在阀门之处需要设立单独的吊架，在风管安装完毕之后也需要对风管的表面污垢进行处理，不可以出现风管错位或者扭曲的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2安装技术的强化

（1）套管安装

暖通空调安装阶段中对水系统需要加以关注，一般水系统包含着冷冻水以及冷却水两个部分，在安装前期阶段要做好准备工作，保证施工技术的有效程度，水系统会涉及到一些基础、墙体穿越部分，为了避免对建筑物的功能形成影响，需要在安装中添加套管，这需要对套管的热胀冷缩情况加以关注，另外套管还需要保证其自身的防水性能，一些特殊地区例如地震多发位置，还需要多选择一些柔性防水套管作业。

（2）支架安装

暖通空调系统中的水管支架设计与施工中，需要严格与施工实际情况相机和，降低施工现场的作业难度，保证支架架设的高度以及工作方式，根据管道的种类以及直径等因素加以最大限度的合理控制，保证管道之间存在良好的距离。针对支架施工技术，根据管道形成的坡度进行设计与施工，安装一些滑动支架时，避免临时性，并且对其进行明确标记，避免架设中与其他的吊架位置上存在进一步冲突问题，对安装施工建设质量形成重要保证。

（3）管道试压

完成管道设计与安装作业之后，需要对采用的管道进行压力试验，对管道是否有足够的严密性加以检查和验收，一些安装隐蔽工程开展试压工作中，需要保证保温技术以及安装铺设技术的基础作业已经完成。对水系统试压实，可以采用分层以及系统试压相结合的方式，以此保证最终试压结果的准确程度。

2.3保证附件安装技术的合理性

暖通空调安装施工中需要安装多种附件，附件安装的水平直接关系到暖通空调的性能，所以，为了有效确保附件安装施工的质量和效果，施工人员有必要采取多种有效措施。首先，在暖通空调水管安装施工中严格遵照国家相关规范和制度的要求。应用弹簧减震完成主干水管吊装工作，且在该环节不得将其设置在楼板面上。待完成水管套管安装施工后方可穿墙、穿楼板。在填充水管与套管空隙时，要做好消声器的安装工作。其次，在新风口的进风口位置还应安装消声百叶。在安装施工中要采用橡胶减震垫，有效控制封管振动。最后，为了有效规避噪声沿水管传递，在安装时，施工人员需结合实际适度调整刚性支架，避免刚性支架由于噪声的影响而发生振动现象。

2.4地暖工程的关键施工技术

①在铺设地热管下层地板时，要注意铺设质量，防止地热向周边蔓延的现象；要根据施工要求，正确安装铝箔热反射膜，选用性能优良的挤塑板，为供暖效果提供保障。②确保卫生间、厨房等水房间的防水施工质量，避免因渗水现象所导致的供暖系统故障。③做好检修维护工作。供暖之前需要进行有效测压，减少因温度过低造成的管子破裂。对于盘管中的水存量也要予以高度重视。④在水分离器与盘管的接口处，应采用波纹防护材料包裹，避免盘管氧化以及碰撞裂缝的现象。⑤确保地暖工程的蓄热性能，合理安排砂浆工艺。要根据设计要求，严格控制材料配置比，确保沙粒直径以及强度符合标准，尽可能提高地暖工程的蓄热性能。

2.5改善技术支持，加强监控力度

暖通设备的安装需要满足一定的施工工艺要求。实际施工前，暖通设备的安装环境必须做好处理工作，保证方便施工。安装暖通设备，必须确保设备自身质量、功能没有问题。安装过程中注意安装位置，保证设备管道接驳方便正确，同时给设备后期检修维护预留一定的空间，保证后期查验方便。设备安装周围流出通风环境，保证空气畅通。最后，保证空调风机盘管安装无误，确保正常工作。在整个施工过程中，加强监控力度，重视对暖通工程的整体监管和对施工进度的监管，如果实际施工进度与设计要求不符，应及时采取措施完善，保证严格控制。

结束语

综上所述，暖通空调的设计与安装过程比较复杂，并且环节众多，其对建筑物的使用性能将会形成较大的影响，因此在暖通空调设计与安装作业中，需要对设计图纸加以严格审查，保证施工技术工作的可靠性，使得暖通空调系统可以真正发挥作用，实现社会效益与经济效益的提升。

参考文献：

[1]潘晓东.浅析暖通空调施工问题的解决与质量控制措施[J].建材与装饰，2017，06（11）：8-9.

[2]方勤.ZT化工厂暖通空调施工项目质量管理研究[D].华东理工大学，2017，10（02）.

[3]苏艳成.暖通空调现场施工的管理论述[J].甘肃科技纵横，2016，13（05）：35-37.

论文作者:綦波

论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第11期

论文发表时间:2019/5/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2fccc2cc14096a82d117cb39.html