# 应对新技术背景下的计算机硬件维护原则与策略研究论文_孙昊,李洪庚

天津赛瑞机器设备有限公司 天津 300301

摘要：在社会经济飞速发展下，网络信息时代的到来，计算机技术得到了广泛的应用。因为计算机硬件的内部构成十分复杂，若是维护的不当将直接影响到计算机正常的运行及其使用性能。为进一步的研究计算机的硬件维护，延长其使用的寿命。下面就从新技术的背景下，对计算机的硬件维护原则进行入手，阐述了加强维护的措施，希望可供相关从业者的参考借鉴。

关键词：计算机硬件；维护原则；策略分析

1 计算机的硬件概述分析

计算机硬件主要指的是在计算机系统中由机械、电子和光电原件所组成的各种各样的物理装置总和，计算机硬件包括键盘、鼠标、音响、显示器、硬盘等外部设备，以及CPU、主板、内存、驱动器、电源等主机箱内部设备。

1.1 CPU即中央处理器，是计算机核心部件，包括运算器与控制器两部分，CPU的品质决定着计算机系统档次的高低，而数据传输位数与主频反映着CPU的品质，主频越高CPU运算的速度也就越快。

1.2 内存，也叫做内存储器，与CPU直接连接，主要用来存储所运行的数据与程序，内存按照工作方式的不同又分为RAM随机存储和ROM只读存储器，外存则主要是指硬盘、软盘等常用设备。

1.3 主板，安装于机箱内，是微机重要部件之一，主要的原件有BIOS芯片、扩充插槽、主板和插卡直流电源供电接插件、I/O控制芯片等，主板性能直接影响微机系统性能。

1.4 驱动器是通过某个文件系统格式化且带有驱动器号的存储区域，可以是软盘、光盘或者其他的磁盘，其功能主要是接收控制箱信号，再将信号处理传至马达，最终反馈到主控制箱。

1.5 电源是主机心脏，主要将220V交流电，转换为直流电，并为电脑主板、驱动器、显卡等配件供电的设备，是电脑各部件供电的枢纽和重要组成部分。目前大部分是开关型电源。

1.6 键盘、鼠标、绘图仪属于计算机输入设备，输出设备则有显示器、音响和打印机等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 计算机硬件维护需遵循的原则

2.1 遵循从简单到复杂的维护原则

在计算机硬件的维护过程中，首先应该考虑的是引起计算机硬件故障的较简单和较普遍的问题，先从简单的问题入手，无法将故障解决时再考虑从复杂检测程序入手。如进行检测和维护时，最基本的是进行计算机的清洁，之后再检测主机和电源与其他设备，从简单到复杂。又如：当计算机突然关机时，首先应该考虑是否是因为主机的温度太高，如果不是就要考虑计算机是否携带了含有病毒的计算机软件。总之，排除故障和维护前要对其关联详细掌握，并遵循从简单到复杂的维护原则，在节约维护时间的同时降低维修的成本。

2.2 遵循以预防为主的维护原则

计算机硬件预防为主的维护原则，主要指的是在计算机硬件发生故障之前采取各种预防措施避免故障的发生：第一，要确保计算机所处的工作环境通风和干燥，以此保证计算机工作稳定性，打雷等天气恶劣的情况少使用计算机。计算机开机时应将电源先打开，隔一段时间后再进入系统，这样做是为了避免电压的不稳定导致计算机硬件损坏。第二，经常保持计算机硬件的清洁，由于计算机使用时间长会堆积较多的灰尘，这些灰尘会影响计算机的硬件散热和使用，加之计算机磁场能吸引灰尘，导致设备间接触不良，所以要经常清洁计算机硬件，延长其使用寿命。第三，养成对计算机正确操作的习惯，避免过频繁地开机和关机，计算机软件尽量使用正版软件，若长时间不使用计算机的情况下要将计算机关闭。

3 计算机硬件的维护策略分析

3.1 主机维护

主机的维护主要从CPU、主板、以及显卡和声卡几个部分进行，每一个部分的维护都十分重要。CPU在计算机中的作用相当于人的大脑，而主板则相当于神经，显卡和声卡则相当于视觉和听觉系统。在具体的维护过程中，主机切记不可频繁的开机和关机，要保持一定的时间间隔，关机时要先退出应用软件再退出操作系统，避免软件损坏和数据丢失。开机情况下避免移动主机，机箱也不可随意的打开。除此之外，避免在开机情况下触摸电路板，以防电路板烧坏，最后要定期对主机排风口灰尘进行清理。维护人员在维护过程中需要注意安全防范，必须将电源断开，机箱打开之前用手触摸墙壁或地面释放静电，插卡和主板尽量拿边缘部分，不要去触摸集成电路，触摸也需戴上接地指环。另外，避免穿易引起静电的胶鞋，条件允许可以采用防静电地板。

3.2硬盘和光驱的维护方法

硬盘主要是用于存储和读写程序及资料，是计算机主要组成部分，在使用中经常会在与主机接口处堆积大量的灰尘，使硬盘的供电不稳定最终损伤硬盘，所以要常清理灰尘尽量避免灰尘进入到硬盘里，同时要避免在硬盘工作时断电，还应经常对硬盘碎片进行整理。光驱的维护关键在于正确使用光驱，首先在光盘使用过后要将光盘取出，避免磁头老化，其次，不可在运行状态下强行将光驱打开，这样会使部件损坏，最后要注意不要使用划痕多和质量低劣的光盘。

3.3键盘鼠标的维护方法

键盘在使用过程中，要防止饮料和水等溅到键盘里而使键盘短路，长期使用后定期将键盘拔下翻转过来轻拍键盘以去除灰尘，不使用键盘的时候应用保护膜将键盘罩住，最后在使用中不可用力的敲击，以免键盘失去弹性。鼠标的维护中要注意保持桌面清洁和平整，要养成用鼠标垫的习惯，按压鼠标时不要太过用力，以免鼠标下方的滚动求变形。另外，保持机械鼠标滚动求的清洁，使其滚动时不受影响，按鼠标键的时间不可过长。

3.4显示器的维护方法

显示器的维护首先要保持显示器的清洁，不使用显示器的情况下可用防尘罩或者布将显示器罩住，并使手机和银行卡等磁性较强的物品原理显示器，避免显像管磁化。其次不要随意对显示器分辨率进行设置，还要避免显示屏的内容长时间不变化而使荧光粉老化。最后显示器对比度和亮度不可太强，显示器过亮或是对比度较强会加快显像管灯丝的老化速度。

4 结语：

总之，计算机已经渗透到人们日常的生活、工作中，随着计算机硬件的不断升级换代，对计算机硬件维护和保养的要求越来越高，所以人们要增强对计算机硬件设备的维护意识，根据科学的方法定期对计算机硬件设备进行维护和保养，能够保证计算机正常、稳定地运行，延长计算机的使用寿命，更好的为人类的活动提供更好的服务。

参考文献：

[1]许美玲. 张迎辉.计算机硬件维护原则与方法问题探讨[J].科技致富向导，2013，（15）.

[2]丁允领. 曹蓓蓓.计算机硬件综合维护策略研究[J].计算机光盘软件与应用，2013，（18）.

论文作者:孙昊,李洪庚

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2fceaab5eef5dc042e284733.html