# 采油井资料科学管理的措施分析论文_刘元梅

大庆油田有限责任公司第四采油厂第三油矿 黑龙江省大庆 163000

摘要：采油井资料准确科学性是影响油田采油的关键因素。若油田采油质量受到影响，将引起一系列连锁反应，损害原油生产效益。因此，本文以大庆油田有限责任公司第四采油厂第三油矿七区十队采油井资料管理现状为依据，从量油数据、含水数据、开关井数据、油井措施数据等方面，对采油井资料科学录取收集、分析上传措施进行了简单的分析。

关键词：采油井；资料；科学管理

前言

采油队需要负责配水间、油水井、注水泵站、计量站等诸多重要生产设施的管理，也是油气生产的直接参与者。采油井资料的科学整理、分析、上传，可以有效减轻采油队人员资料汇总、整理工作量，为技术人员第一时间发现采油井运行不正常因素、第一时间进行治理提供依据。因此，对采油井资料科学管理措施进行适当分析非常必要。

一、采油井资料管理现状

采油工程是石油工程重要组成部分，与油藏工程、矿场油气集输工程具有紧密的关系。在现阶段大庆油田有限责任公司第四采油厂第三油矿七区十队采油井资料管理过程中，并没有将采油井资料管理放在恰当的位置，也没有构成完整的采油井资料管理体系。再加上专业标准化资料录取管理流程的缺失，导致采油井资料管理效果不佳，对采油工程实施效力及整个采油工程进度造成了一定影响[1]。

二、采油井资料科学管理的措施

1、制定标准化资料录取管理流程

为保证设备运转时率，可以制定标准化采油井资料录取管理体系。一方面，针对采油井运转阶段出现的老化故障或其他故障问题，可以利用“四步四不”理论，进行采油井资料录取、采油井设备维护补充管理规定的制定，以保证采油井资料按周期录取。即在每一个计量间内进行一口含水量大于95.0%的常态井选择，从常态井倒出分离器、目标井关水倒入分离器、产量计算报表录入、目标井倒出分离器并将常态井倒入等四个环节，保证分离器出口全天候均具有液体流动，避免产量计算间隔导致的分离器结蜡情况。随后可以严格限制补孔采油井、压裂采油井、管线穿孔采油井、新采油井开井后量油时间，一般为六小时。具体可以根据液流速度及液流中颗粒杂质量进行恰当设置。

另一方面，在标准化采油井资料管理流程制定时，应以采油井量油数据、含水数据、开关井数据、油井措施数据衔接关口管理为重点，对整体采油井资料管理流程进行重新梳理，以形成环环相扣的持续改善模式。在这个基础上，对整个采油队内采油井数据管理问题负责人员职责进行进一步明确落实[2]。如队长负责油井管网维修养护数据汇总分析；采油工负责各项油井数据收集等。

2、构建信息化资料管理平台

由于采油队生产环境较为复杂，油地关系处理难度较高，对采油井资料管理造成了较大影响。而信息化技术的应用，可以在一定程度上细化梳理油地关系，保证采油井资料的及时收集、分析、整理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

首先，从生产管理视角入手，可以依托信息化平台，构建采油井数据监控系统，自动采集量油数据、含水数据、开关井数据、油井措施数据及冲程、载荷、电流、回压、温度等参数。随后将采集后数据直接转入源头数据库，实现系统效率、采油时率等采油管理指标自动生产，保证单井成本核算及管理效率。

其次，从生产运行视角入手，可以依托本大队信息网，利用电教室，将施工风险消减措施、天气情况等数据传递到信息网络中。同时构建接转站小时产量分析系统，从每个小时入手，结合生产动态制定液量及油量预警值，分析与采油井产量具有一定联系的因素。

最后，从日常用料发行视角入手，依据日期变化，将采油井运行期间所用材料规格、名称、数量、地点、领料人、单位进行自动归类，为采油井运行成本效益估算提供依据。如输入机油，可以自动进入油料项；而输入管钳，可自动进入材料项。

3、全面贯彻落实精细化管理原则

低产井、间抽井、量油设备、资料录取周期等因素均会影响采油井资料管理科学性，因此，在采油井资料科学管理过程中，一方面，应以“提高采油井资料全准率”为根本目标，以“为方案调整提供第一手准确资料”为导向。在现代科学管理理论的指导下，利用“动液面恢复”法，对现有采油井资料录取手段进行适当补充，保证无量油流程井、量油设备损坏井、间抽井的精确计量。即在采油井关井后，以液面、含水、电流、流压为重点，促使油套环形空间内动液面持续上升，将其一段时间内上升液柱重量向24h折算，折算后结果为采油井日产液量，整体数据录取精确度较高。

另一方面，根据精细化采油井管理要求，可依据分类、分区、分级管理理念，构建及时调整资料录取周期、及时预警、及时响应机制，保证采油井资料录取管理时效性。同时考虑到采油井运行阶段注水量变化会导致周边采油井原有录取周期与地下形势变化不相符，进而影响后续跟踪调整及含水数据、开关井数据等数据动态分析效果。因此，可以将响应机制划分为两个等级，并对响应周期进行适当调整。其中一级响应预案主要为套损井区、钻关井区电竞泵、螺杆泵井，可以将其量油取样及功图液面均周期调整为每72h一次。而对于抽油机井，则可以将其量油取样周期、功图液面周期分别更改为每120h、360h一次；二级响应预案为方案调整井区，可以将水驱量油取样周期、聚驱量油取样周期分别更改为每120h、每72h一次。

总结

综上所述，采油队需要承担油井管理、原油生产、油藏分析、采油效果跟踪评估等诸多工作任务，采油井资料的科学分析，可以为采油队工作任务的及时、有效完成提供依据。因此，采油队在采油井资料管理时，应结合精细化、科学化管理原则，依据自动化、集成化录取管理思路，打造采油井资料信息化管理系统，梳理含水数据、开关井数据、量油数据等相关数据管理流程，保证采油井资料的有效应用。

参考文献：

[1]何川.大数据分析在采油工程管理中的应用研究[J].石化技术，2019（5）：10-10.

[2]李晶岩.新时期下如何加强采油井的安全管理[J].化学工程与装备，2019（5）：22-22.

作者简介：

刘元梅，女，出生日期19780102，民族汉，籍贯辽宁，在大庆油田有限责任公司第四采油厂第三油矿七区十队从事资料员工作。

论文作者:刘元梅

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2fcf49d343fa1789258873f2.html