# 探讨房屋建筑结构基础设计论文_杨璐1,曹磊2

杨璐1 曹磊2

1.云南人防建筑设计有限公司；2.昆明中森华创建筑设计有限公司

摘要：随着中国城市化进程的深入，大量农村人口涌向城市，城市房屋建筑需求不断扩大，城市中出现了大量类型各异的建筑，我国建筑行业出现了一篇繁荣景象。这要求建筑企业必须不断提高房屋的质量和功能，企业只有完善房屋建筑结构的基础设计才能够适应发展需要。本文将对房屋建筑基础结构设计进行简单论述，总结房屋建筑结构设计中存在的主要问题，对房屋基础设计中的选择和要求进行分析，探索强化房屋建筑结构基础设计的措施。

关键词：房屋建筑；结构基础；设计

随着经济的发展，城市中各类建设大量涌现。房屋建筑设计功能日益复杂、造型更加多变，这些使得房屋设计也更加复杂。同时人们对建筑提出了更高的要求，不仅要求有完善的功能，还要求其具有过硬的质量。基础设计是房屋建筑设计中的基础性内容，对完善房屋建筑的质量和功能都具有重要意义。

一、房屋建筑结构基础设计概述

近年来房屋价格不断走高，但居高不下的房价并没有削弱人们购置房产的热情，购置房产仍是人们的主要消费内容。为保障房屋建筑的质量和功能，必须完善房屋建筑的结构设计，特别是基础设计。基础结构设计和上部结构设计是房屋建筑设计的核心内容，建筑结构设计一般利用概率极限状态法。房屋建筑的上部结构通常是为了符合房屋结构自身重量，以及地震力、风压力的水平荷载的动力作用下产生的作用力，所以进行设计时主要关注建筑结构的强度、钢度和稳定性等方面，其中房屋建筑的静载作用一般从上往下传递，地震作用有通过基础传递到结构上部，为符合房屋上部结构和下部地基条件，通常将基础结构作为其结构形式。

二、房屋建筑结构基础设计中存在的问题

首先，对建筑结构平面图进行设计时，没有全面考虑抗震设防烈度。特别是在建造砌体结构模型时没有直接进行设计，而是通过结构软件进行设计，没有充分考虑整体和具备的压力问题。其次，对屋顶结构进行设计时，需要充分考虑客户的需求，但实践中往往难以以整体视角进行结构样式、板配筋、钢筋大样示意图的设计，致使设计意图不明确，阻碍了正常的施工。再次，由于建筑详图存在问题，使得绘制大样详图产生偏差，使得尺寸不一致。第四，对楼梯样图进行绘制时，经常会产生挠度控制不当的情况，楼梯梁梁下的净高度无法符合建筑要求，楼梯梁上下位置无法实现统一。最后,设计人员在设计地基基础时，因没有涉及合理的混凝土标号，造成混凝土耐久性差，基础筋的设置与最小配筋率相关要求不符，重复使用条基交叉处的基底面积，致使基础设计不实，最终造成工程安全问题[1]。

三、房屋建筑基础设计的要求和选择

（一）基础设计的要求

第一，高层建筑。当前，我国建筑企业的建设项目多采用高层建筑的形式，因高层建筑具有更大的垂直高度，造成了上部结构具有较大的荷载，基础埋置深度需要加大，增加了工程整体的建设成本，这要求设计人员进行高层建筑结构的差异沉降量和基础总沉降量设计时应当以有关规范中的允许值为基础，是桩基和地基的承载力符合要求，符合施工标准的规定。应当做好地下结构的防水工作。此外在设计过程中，设计人员还应当综合考虑建筑耗材、降水、土方等多方内容，尽可能降低工程成本。

第二，多层建筑。多层建筑通常采用砌体结构，设计人员进行结构设计时应当更加关注其抗震能力，保证建筑的抗震水平符合要求。这要求设计人员在设计时，首先考虑横纵强共同承重和横墙承重，尽可能均匀布置纵横强，同时做到沿平面对其，沿竖向面上下做到连续性。应尽量选择规则的机构设置钢筋混凝土多层建筑，做结构较为复杂，对其设计防震缝，均匀分割防震缝的两端，有效统一沉降缝、伸缩缝、防震缝、

（二）基础设计的选型

设计人员应综合考虑整体性、地基承载能力、允许变形等内容，进行房屋建筑的基础选型，应尽量选择能够对不均匀沉降进行调节的基础形式。

第一，墙下条形基础。作为比较常见的刚性基础，墙下基础选型具有造价低的优势，并且挤压性优异，施工速度较快，能够有效承受上部结构的荷载，同时具有适应地基发生变形的能力。墙下条形基础多应用于低于五层的住宅或者轻质厂房。

第二，独立基础。当下的多数建筑通常采用独立基础作为基础，这种形式不仅在抗震能力上具有优势，还且能够解决建设成本，提高经济价值。此外，独立基础能有良好的适应地基变形，具有较好的基础整体性。

第三，柱下条形基础和十字交叉基础。条形基础能够有效的调整不均匀的沉降，当地项稳定性不良或者柱荷载过大时采用。应当将柱子之间的间距控制在七米左右，要不然条形基础的作用也会下降。十字交叉基础的空间当度较大，在设计时应当依据适用范围进行控制，必须在无法采用条形基础时，才可以使用十字交叉基础[2]。

第四，钢筋混凝土筏板基础。在地基土质不均匀、上部结构荷载过大、地基承载力不合格、基础之间的空隙不够或重叠时应用钢筋混凝土筏板基础，同时其还能够充当地下室地板结构使用。对筏板的厚度进行设计时，应当依据图1筏板基础设计模型图进行。

图1 筏板基础设计模式图

第五，桩基础。在地基下部有坚硬的图层，并且上部承载力不足的情况下可以使用桩基础，此时由于具有较好的沉降量和桩基础，桩基础能够解决解决上部结构荷载大的问题。桩基础还能够用于天然地基的浅基础沉降量过大时。

四、强化房屋建筑结构基础设计的措施

（一）重视结构平面设计

设计人员对房屋建筑结构平面图进行设计和绘制时，若果该地区的抗震设防烈度为六度，应当综合考虑建筑抗震设计规范和抗震原则，不利用结构软件进行建模。因此，实际当对砌体结构进行设计时，可以排除结构软件的使用，直接进行设计，但应对建筑结构局部和整体之间的受力关系进行认真考虑。但当该地区抗震设防烈度大于等于七度时，就不可以直接设计，不能排除利用结构软件进行建模这一步骤。

（二）合理设计屋顶结构

近年来大量房屋建筑的屋顶结构都由平改坡，为满足客观的发展需要，现在大多数建筑企业都开始采用坡面屋顶的建筑结构。坡屋面包括两种形式，折板式和梁板式，如果存在建筑平面不规则并且建筑板地跨度大的现象，屋脊线的转折和屋面破度就会较为复杂，这种情况下都采用梁板式坡屋面。偏心受拉构件是它们的共同之处。进行板配筋时，为更好抵抗拉力，应当拉通全部或部分板负筋。依据构建确定板地厚度，一般情况下应当大于等于120毫米，同时设置钢筋大样示意图与梁板折角处。

对屋坡面板进行设计时，应同时布置剖面示意图和大样详图，使施工人员能够真正理解图纸内容。空间感是房屋建筑设计人员的必要素质之一，能够精确掌握房屋建筑的整体构造。设计人员应当既能站在房屋建筑整体的角度进行设计布置，也能关注细小的细节实现房屋的实用价值，只有这样，施工员人才能够真正明确设计意图。此外，采用坡面屋顶会造成各楼层的墙体过高，必须在于门窗结构处设计圈梁，以减小墙体计算高度。

（三）强化大样详图设计

绘制大样详图以建筑详图的准确为前提。进行大样详图绘制的方式包括两种：首先依据原有建筑详图进行绘制。其次，依据之前做过的详图进行绘制和改变。同时进行大样详图绘制的时候，应尽量不改变建筑外形，并且对结构进行合理设计，使得外形或者标高的尺寸同建筑相统一。

（四）加强楼梯样图设计

设计人员对楼梯样图进行绘制时，应有效控制楼梯板挠度，楼梯梁梁下的净高度应当符合规定，实现楼梯梁位置不同层之间的一致。若果局部不满足就应当采用折板楼梯，并注意折板楼梯钢筋，特别是需分开锚固内折角，避免集中局部的预应力，要符合梁下净空和楼梯板宽度的要求，对基础带来的沉降进行综合考虑，可以在一定情况才采用梯梁。

（五）强化基础设计

设计人员对基础进行设计时，应重点关注混凝土的标号，应当使其符合耐久性要求。确保基础配筋满足最小配筋率的有关规定，应当通过详图后者标准图对条基交界处的钢筋进行设置，同时不可以多次利用条基交叉处的面积，并对基础宽度进行调整。在部分墙体的荷载较大时，也应进行基础宽度的调整，精准的确定构造柱在基础图中的位置[3]。

结语

房屋基础设计中的房屋建筑结构设计具有较高的要求，具有系统性复杂性的特点。优良的房屋建筑结构基础设计不仅能够有效保障建筑房屋的质量、延长使用寿命，还能最大限度的实现房屋的功能，因此设计人员进行房屋建筑结构的基础设计时，应当对每一个细节进行仔细的研究和设计，站在整体的角度对各个部分进行综合的考量，提高设计水平。本文对房屋建筑结构的基础设计进行了概括叙述，分析了房屋建筑结构基础设计中存在的问题，研究了房屋基础设计中的选择和要求，并对强化房屋建筑结构基础设计的措施。进行了探究，以求为提升我国建筑房屋结构的基础设计水平贡献绵力。但本文还存在一定局限，希望建筑杨业从业人员能够加强对房屋建筑结构基础设计的重视，不断提升其水平，促进我国建筑房屋质量、功能等方面的提升。

参考文献：

[1]丁桂兰,乔凤娇,王世建. 土木工程建设中对建筑结构基础设计的思考[J]. 城市建筑,2014,(06):63+69.

[2]马安宝. 浅析房屋建筑结构设计中的基础设计[J]. 科技风,2011,(11):168.

[3]周岩. 房屋建筑结构设计中的基础设计评析[J]. 城市建筑,2013,(12):63.

论文作者:杨璐1,曹磊2

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2fea63b15b33caa94e2966c0.html