# 水利工程堤坝防渗堵漏施工要点及创新管理研究论文_王涨浩

摘要：近年来，随着我国经济的快速发展，居民用水需求越来越增大，水利工程项目逐渐兴起。水利工程项目能够合理调配水资源，给人们的生活提供了更大的便利，而防渗漏工作作为水利工程项目中极为重要的一项工作，对水利工程的质量有重要的影响。

关键词：水利工程;堤坝防渗堵漏;施工要点;创新管理

引言

目前,中国经济发展的不断加速,为了加强中国的基础设施建设和打下坚实的基础为国民经济的增长,中国水利行业的发展速度显著提升,以及各种水利工程还显示一个逐年增加的趋势。但在现阶段的水利工程中，由于各种因素的形成或出现，导致了渗水现象的发生。这不仅会影响到水利工程建设的整体质量，更有可能导致人身安全隐患。

1水利项目中堤坝渗水原因分析

1.1管道发生渗水

水利工程堤坝施工中需要铺设管道，其材料性能会对施工质量产生直接影响，如果质量不达标管道将会出现渗水。水利工程堤坝施工中常用的管道材质为塑料管道或钢管。塑料材质管道在长久使用后，会发生老化导致渗水。钢管在施工中需要与主体采用焊接的方式加以固定，如果焊接质量难以保证，在长时间使用后会发生腐蚀，引发渗水。此外，管道之间的衔接处如果施工质量难以保证也会产生渗水。为了消除渗漏，需要在施工初期注重排除隐患，可以借助加密封胶垫、应用防水胶带来处理，还要注意日常的检查，定期维修，力求防患于未然。

1.2建筑施工人员缺乏专业性

水利工程的建设当中为了保障工程质量，就需要施工人员的素质以及技能水平，这就需要相关的施工人员在专业性上过硬。另外，在进行工程建设和施工的过程当中，也需要相关工作人员保持良好的工作态度。态度对于质量起到重要的作用，如果态度不够端正，在实际的工作当中马马虎虎，这样就难以保障工程的质量，很容易导致建筑施工过程当中产生若干的裂缝，抑或对某些建筑工程环节的工作处理不当，从而导致工程留下了一些瑕疵，这些瑕疵不仅对建筑工程的美观性造成严重的影响，而且可能导致工程出现渗水、漏水，造成重大的经济损失。

1.3施工缝成因

一般条件下，开展水利项目施工的时候，工作人员会把大范围混凝土分成小区域展开施工，然而这样缺陷在于非常容易造成区域间连接缝隙问题，这样防水性能就会大幅下降，从而发生渗水问题。与此同时，水利工程施工过程中若是模板支撑坚实度与密实性较低，就会造成跑浆问题，从而引发蜂窝麻面问题，最后会导致施工缝发生渗水问题。

1.4降水不够规范

在进行水利工程的施工过程中，如果降水不规范，也有可能对水利工程造成较大的负面影响，比如说，降水不规范则地基位置就容易渗水，在这样的情况下，排水能力差。如果一旦出现某些意外的天气，例如，下大雨的时候，这样工程就难以进行排水，如此下去很容易导致严重的后果，不仅仅影响到工程的质量，而且直接影响到工程的施工进度。

2堤坝堵漏防渗施工技术要点

2.1针对孔洞引发的漏水

(1)采用直接堵漏法。这种方法的应用适合于堤坝渗透时水压不高的条件。漏水孔洞很小，因此操作方便，并且直接堵漏的效果也能保证。这种方法可以应对简单的孔洞问题，如果孔洞大，水压大不可以应用这种方法。(2)采用下管堵漏。这种方法适用于水压较大，孔洞较大的部位。在实际的操作中，要对漏水的位置预先判定，还要探测孔的深度与大小。孔洞末端要用碎石铺垫，再添加油毡封堵，孔洞用水泥胶浆来加以灌注，以保证效果。水泥胶浆在发生凝固后要用力压实，保证胶浆效果。检查渗漏效果还要涂抹防水层，然后拔出胶管。下管堵漏法可以结合直接堵塞法共同使用，此种施工方法便捷，处理效果有保障。(3)采用木楔进行堵漏。如果堤坝孔洞发生漏水后水压很大，可以采取木楔进行堵漏。选取直径合适的铁管，借助水泥浆固定到漏水孔洞中，在管周围借助砂浆抹好。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆水泥浆凝固后强度达到要求标准后，可以铁管内塞入用沥青浸过的木楔，1天之后，检查渗漏位置的情况，如果没有问题再进行抹面层的施工

2.2缝隙类漏水堵漏方法

缝隙类漏水堵漏处理的方法直接堵漏法。首先对缝隙进行施工，形成八字形边坡沟槽，然后再对沟槽对进行清理，清理之后将搓好的泥浆条迅速填入沟槽中，通过这种方法进行堵塞之后，要及时检查是否有渗漏的现象发生，最后利用素灰和砂浆将沟槽扫成毛面，再铺上一层防水层，整个缝隙的防渗堵漏工作就完成了。这些就是针对不同孔洞和缝隙应该采用的不同的防渗堵漏措施。

2.3其余堵漏防渗措施

氰凝灌浆堵漏法，氰凝属于新型的灌浆材料，它的抗渗性是非常强的。此种材料主要由催化剂、溶剂、乳化剂、增塑剂与主剂配制而成，依照次序称量添加到容器之中，然后将其拌匀。氰凝堵漏法主要用于采取止水带对变形缝进行处理的时候，因为止水带和混凝土之间结合不密实，进而所形成接触面之间出现漏水问题。混凝土内部构造松散、孔洞、蜂窝、麻面导致渗漏水问题。混凝土结构存在局部缝隙的漏水问题。混凝土的施工缝间结合不紧密造成的漏水问题。在操作过程中，在混凝土的缝隙位置，采取相关试剂进行清理，且顺着缝隙将其凿为V字形边坡沟槽，且设置灌浆孔，而灌浆孔具体位置需要选取漏水旺盛与缝隙交叉部位，灌浆孔应当交错设置。把孔洞打扫干净，且将灌浆嘴稳定到孔洞之中。将灌浆嘴埋好以后，采取铁片以及油毡来制为半圆形，顺缝设置，之后采取水泥砂浆与水泥胶浆封闭漏水位置。检验通畅性，若是没有漏水问题便能够进行氰凝灌注。在灌浆结束之后，再次检验漏水问题，然后将灌浆嘴剔除，采取水泥胶浆进行封孔操作。

2.4高压喷射灌浆工艺

该工艺是通过钻杆端喷嘴施工，搅拌喷射出高压泥浆。具体工艺包括定喷、旋喷与摆喷等。目前，旋喷灌浆技术基本上被用于加固深基坑防渗，旋喷与摆喷技术用于板墙防水的建筑工程。施工时必须高度关注水流速度与质量，观察有无杂质，如果水流过快或质量不够高，需要施工人员进行整理。

3水利工程堤坝堵漏防渗施工的创新管理

3.1推行本质安全

水利工程堤坝施工中要强化施工质量的管理，施工管理要考虑到如何提升堤坝的可靠性，实现本质安全。对堤坝渗水问题要从源头加以控制。另外对于堵漏防渗措施要结合漏水部位保证处理的可靠性，漏水问题有多种来源，不同堤坝的漏水位置与水源存在差异，因此针对漏水问题结果实际进行处理，明确水源的准确位置，不能仅局限于漏水表面的堵塞，以保证问题解决的彻底性。

3.2实现技术与管理的共同作用

为了保证堤坝堵漏防渗施工的效果，需要发挥技术与管理的共同作用。施工前，采用技术方法与管理方法分析堵漏防渗施工的具体操作要点针对施工中的薄弱环节来实施综合处理，此种施工方法可以从多角度提升施工质量，消除质量缺陷。比如对于施工材料的选择，不仅通过技术角度如何增强建筑强度密实性，还要从管理角度考虑施工材料的成本，人员操作的可行性等相关问题。

3.3

结语

水利工程堤坝施工常会发生漏水问题，对水利工程的质量造成不利影响。所以为了保证这方面问题得以有效解决，有必要加强堤坝堵漏防渗施工的研究，以提出有效处理方案，针对防渗堵漏问题要注重把握施工要点，提升施工管理水平，为保证水利工程的安全运行奠定基础。

参考文献

[1]程彭非.简析水利水电建筑项目防渗堵漏施工技术与要点研究[J].建筑工程技术与设计，2017.

[2]宋未结，宋并，马颜容.水利水电建筑项目防渗堵漏的施工要点与施工技术研究[J].建筑工程技术与设计，2017.

[3]范漫岚.水利水电项目工程建设的防渗堵漏施工要点与手段研究[J].建筑工程技术与设计，2018.

[4]黄祖平,司马鹏.谈水利工程建设防渗堵漏的施工方法及其施工管理[J].智能城市,2018,4(5):153-153.

[5]孙本轩.水利工程建设防渗堵漏施工方法及施工管理探讨[J].珠江水运,2018,468(20):90-91.

论文作者:王涨浩

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2fefe3dbf5796bbff680c10e.html