# 钻井工程中提升钻井效率的措施分析论文_孙玉庆,刘文玉

摘要：在我国当前的国民经济发展过程中,石油业对其所占的影响比例较大,是我国国民经济顺利发展的重要支柱。伴随着我国社会经济的飞速发展,我国各行各业内的科学技术也因此得到了巨大的进步。尤其是对于在国民经济发展过程中占极重要地位的石油业来说,它的开采技术即钻井工程技术的科技含量也越来越高。所以钻井工程在我国的经济发展中能够单独的撑起一片天,这种现象能够大大的提高石油的开采率。

关键词：石油企业;?钻井工程;?钻井效率;提升措施

随着经济的不断发展，社会对能源的需求越来越高，这就要求我国石油工业必须开采更多的石油资源来满足社会经济发展的需求。钻井工程作为油气资源开采的前提尤为重要，必须采取多种手段提升钻井工程的效率，保证钻井的质量。在钻井工程中应用前沿高新技术是一个提升钻井效率的方向。

1 石油钻井工程的概述

在石油勘探开发的过程中，石油钻井工程是非常重要的部分。这也就需要相关的工人要通过井筒进行钻探，在这个过程中也应该实施合理有效的技术方法，将油层和油井进行连通，从而实现油气的开采，为下一步的油田开发奠定基础。

随着我国油田勘探的不断开发，石油钻井工程也得到了很大的发展。不仅将钻具进行优化和改良，同时也改进了相关的施工措施，极大地提高了施工的效率。但是，在进行钻井和工程管理的过程中，仍然存在着一些问题。这也就需要相关

的人员进行不断的科学研究，不断完善相关的技术。

2 影响钻井效率的相关因素

石油钻井工程施工是一个复杂且不稳定因素较多的过程，从工作人员的挑选到钻头轨迹的设计，每个环节都涉及很多人和设备，而且我国地形地貌又决定了这项工作非常具有挑战性，在实际钻井时还会发生很多突发情况，这些都需提前做好应急备案，如环境突变、设备运作异常、人员操作失误等，这些都会导致钻井效率降低甚至会带来人身伤害和巨大的经济损失。所以研究影响钻井效率的因素变得至关重要，只有找出影响因素，才能采取措施提高钻井效率。本文研究影响钻井效率的因素主要包括以下几点：

2.1 钻井工作人员素质因素

目前，我国部分钻井工作人员的知识水平相对较低，在进行设备操作的过程中，常常出现操作失误问题，导致仪器使用过程精准度降低。钻井现场需要井控素质好的操作人员，但是对于许多企业，钻井施工过程是由非专业人员操作，甚至有些没有经过培训，对于井场突发状况不知如何处理，这就存在严重的安全隐患，而且会降低钻井效率。企业对于所选的工作人员缺少阶段性考察，这就会导致工作的懈怠，甚至会威胁自身安全，井控安全意识对于每个钻井单位来说都是尤为重要的，在安全的基础上才能保证效率的提升。

2.2 管理制度因素

对于一个企业来说，管理团队是主心骨，好的管理制度会加快整个企业发展。对于石油钻井企业来说，现今我国许多钻井企业没有完善的员工管理、培训制度，这就会导致员工工作任务模糊、实际操作进度慢，并且有些员工抱着可有可无的态度工作，这就会加大钻井事故的发生，带给企业不必要经济损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 钻井技术因素

钻井技术作为影响钻井效率的重要因素之一，高素质的施工团队需要先进的钻井技术，钻井过程需要技术要点如钻井技术、钻头切割技术、钻井液密度调节等这些都影响钻井效率，并且这些环节的失误不仅会降低钻井效率还有可能会造成事故带来人身伤害和巨大经济损失，如井喷、卡钻、钻井坍塌等。

2.4 钻井控制因素

井控设备和井控设施是石油钻井施工的安全保障，现今很多企业并没有适用于自己企业匹配的井控设备，这样会降低钻井效率还会引发各种安全事故。钻井员工对于井控安全意识的缺乏，就会做出错误的安全风险评估，对于突发地安全事故不能及时做出应对，导致事故的恶化，带来经济损失的同时降低钻井效率，还会使石油生产链周期延长。

3 提高钻井效率的措施

3.1 应用高压喷射技术

为了提高钻井效率，我国各企业已经引进先进的钻井技术，例如，为了降低钻头对岩石的切割次数采用高压喷射技术，此技术不仅可以切割岩石还可以冷却钻头，替代钻井液的功能，在此基础上，高压喷射技术还能优化钻井参数，使钻井过程更为精准，避免发生碰壁、卡钻等现象，通过细化碎屑，使井底碎屑量减少，再由钻井液清理，防止钻井速度降低，从而提高钻井效率。

3.2 应用聚合物钻井液

在进行钻井作业施工的过程中，钻井液是一种最常见的物质，钻井液的使用能有效的提高钻井效率。目前，市场上的钻井液类型相对较多，每种类型钻井液提高钻井效率的指标也存在一定的差别，在所有的钻井液中，聚合物体系的钻井液最为优越，这主要是因为使用该种类型钻井液的过程中，能有效的避免出现黏土分散问题，进而可以增加井壁的稳定性，防止井壁坍塌问题出现，同时，该种类型的钻井液还具有一定的过滤功能，能有效的将地层中的原油和水分进行隔离，使得钻井作业的安全性得到提升。

3.3 钻头钻具合理组合

在进行钻井作业的过程中，钻具的合理选择也会对钻井效率产生重要的影响。在进行钻具选择的过程中，现场工作人员首先必须对地层压力进行合理的测算，然后才能对钻具进行合理的选择。例如，如果油层内的岩石类型为砂岩，则可以采取PDC钻头，如果油层内的岩石类型为碳酸盐岩，由于该种岩石较为坚硬，所以必须使用钻头和螺管相互配合的方式进行钻井作业。通过钻具合理选择，能使得钻井作业的效率大大提高。

3.4 加强施工管理

加强施工管理是提高钻井效率的直接措施，也是最容易实施的一种措施。油田单位加强施工管理主要可以从以下两个方面入手，首先，油田单位需要对钻井工作人员进行完善的技能培训，使其掌握钻井领域的相关知识，钻井工作的日常操作也更加熟练，员工的培训工作可以交予第三方单位进行，也可以是油田单位自己组织相关的技术专家对其进行培训，提高员工工作效率，这样就可以使得钻井效率得到一定的提升。

4 结语

通过本次研究可以发现，影响钻井效率的因素相对较多，例如：钻井工作人员素质、管理制度、钻井技术以及钻井控制等，为了推动钻井行业的进一步发展，提高钻井效率势在必行，因此，油田单位需要根据自身的实际情况，采取多种有效的提高钻井效率的措施，提高钻井效率，间接提高油气田单位的经济利益。

参考文献：

[1]王成成.提高石油钻井效率的保障措施分析[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(14):42-43.

[2]张长清.影响定向井钻井速度的因素及提升措施[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(12):23-24.

论文作者:孙玉庆,刘文玉

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/300bb10b876f726ede35b632.html