# 市政工程施工现场关于环境因素识别的探讨论文_孟艳

摘要：

国家大力倡导绿色施工以来，人们对环境资源的保护，生态的保护意识也不断提升。在市政工程工程建设的整个过程中，环境是非常关键的一个方面，进而对整个工程的建设起着影响，从施工现场管理的角度去对环境因素进行识别以及控制，相关经验可以供给有关人员参考。

关键词：施工现场；环境因素；识别

引言：

最近几年时间，国家一直大力倡导绿色建筑，其核心就是围绕着环保，绿色展开一切施工工作。人们开始慢慢认识到保护环境和保护生态的重要性。最近几年时间，在市政工程建设的整个过程中，环境保护成为了绿色施工过程中的一个部分。已经在工程建设的整个过程中慢慢受人们关注。现阶段在我司参与的市政工程建设投标过程中，基本上都存在一种现象就是把已经具备质量，环境，职业健康三大体系认证当做是企业参与投标的一个门槛。而不是像以前那样只要求企业有相关资质就可以了。这从另一个方面也反映出了国家在大力推广绿色施工，注重以人为本的管理发展理念。

在现在这一个阶段，我司在参与的诸多工程项目当中，在施工现场管理的整个过程中，意识到了现场环境管理的重要性，反映的是一个企业在管理上的能力和水准，企业必须要做好这一工作，通过用绿色的管理模式规范建筑施工企业才可以打造出更好的工程。

1.环境因素的定义

确定环境因素在构建环境管理体系过程中是一个非常关键的环节。因为组织的活动中有很多对环境有影响的因素，好的坏的都有，把这一些因素分理清楚，分析各自产生的原因是什么，识别和评估重大环境因素。提出控制的办法并实际行动起来，这一些工作都是为组织慢慢消除污染，给清洁生产奠定重要基础。一个组织想要构建环境管理体系，首先就要清楚的认识到环境因素，消除那一些对环境不好的因素。由此而确定组织的环境方针，目标以及指标，采用相对应的管理手段。应当说识别重大环境因素就是为了管理体系明确管理对象的重要环节。假如一个组织的环境因素并没有弄清楚，构建环境管理体系就不可能有确切的管理目标。

2.环境因素的识别和保护举措

市政工程在建设的整个过程之中，施工现场对环境带来的影响主要就是包含了：水污染，噪声污染，固体废弃物污染等等反面。笔者将从施工现场管理过程中，存在的普遍环境因素进行识别，并提出相应的保护举措。

2.1噪声污染的影响及保护举措

（1）噪声污染源

施工过程中的噪声污染，主要就是来自施工机械发出来的声音，这一些声音中比较大的就是推土机，压路机，挖掘机等施工机械。施工机器噪声在没有遮挡物的情况下对环境的影响范围是：白天35米左右，晚上335米左右。在实际的施工过程当中，基本上都是很多台机器一起施工，这也就代表着噪声的影响范围会比想象的大很多倍。随着工程的完工，施工噪声的影响就会园区，施工噪声对环境的影响也只是暂时的行为。

（2）噪声污染的防范举措

必须要合理的布置施工现场，在确保进度的前提之下，对大型机器工作的时间进行合理安排，噪音大的机器最好就是安排在上午的8:00-12:00，下午的2:00-17:00左右进行施工。如果有特殊的原因，必须要在晚上进行施工的情况，必须要提前三个工作日，向当地环境保护行政主管部门提出申请材料，在经过审核批准以后，才可以在晚间进行施工。施工单位还需要公告的形式，告诉当地居住的居民。

施工的机器应当尽可能选择那一些噪声比较小的，振动的各类机械设备，并且自带消声和隔音的相关设备。防止多台高噪音机器在同一个地点和时间进行使用，对排放高强度噪音的施工机械设备功底，应在靠近敏感点一侧设围栏，不能够低于2.5米，有需要的时候还可以对施工机器采取加防振垫，隔音罩等进行处理。

2.2水环境污染的影响以及保护举措

2.2.1水环境污染源

施工现场的水环境污染主要就是涵盖工程废水、施工期间工人所会产生的生活污水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2水环境污染的防止举措

（1）在整个建设过程中产生的废水，所含的泥沙和油脂是非常多的，千万不可以直接就排放到河流里面。施工产生的废水必须要进行专门的隔油和沉淀处理，然后才能够排入市政管网，如果有一些地区没有市政管网，就需要把这一些废水运送到有管网的地方进行排放，坚决不能够直接排进地表水体里面去，防止施工的污水直接进入到市政污水管线或者是流出施工地区，对环境带来严重的污染。

（2）增强对现场存放油料的管理，对存放油料的场地，进行防渗漏处理，采取有效的举措，在储存和使用的整个过程中，防止油料出现跑，冒，滴，漏污染水体。

（3）施工过程中使用的生活污水能够直接排入到市政污水管网，如果现场有专门的食堂，就最好是对食堂里面包含的有废污水进行隔油化的处理以后，在进行排放处理；没有市政管网的地方必须要把这一些废水专门运送到有官网的地方进行排放处理，废水不允许排入到地层表面的水源中。

（4）项目部必须要定期委派专人到现场做好水质方面的检查工作，详细做好记录工作，必须的时候还可以邀请环保部分对施工现场的水质进行有效检测工作。

2.3固体废弃物污染的影响以及保护举措

2.3.1固体废弃物污染

在施工的整个过程之中，所产生的固体废弃物包含拆迁过程中所产生的建筑垃圾，施工过程中产出的废土，工程大型垃圾以及施工工作人员的生活垃圾。

2.3.2固体废弃物污染的防止举措

（1）必须要根据工程清淤量确定废物堆放处的规模以及总数；在堆放固体废弃物之前，必须要先在对其旁边修建围栏，防止固体废弃物形成泥流外泄的情况发生；一旦堆弃物形成了坡面，就需要使用稻草去进行有效的覆盖，防止土地流失的情况发生。

（2）施工单位必须要严格按照相关的规定处理好固体废弃物，在获得批准以后，才可以在制定的地方放置弃土。

（3）车辆运输散体物跟废弃物的的过程中，运输的车辆必须要做到适量运输，并用布进行遮盖，出工地之前做好车辆外部的清洁工作，运输的过程中确保不漏，不飞扬；运输必须要在规定的时间段进行，按照制定的路段和速度安全行驶。

（4）对砖瓦等块状以及颗粒废弃物，可以使用一般堆存的方法进行处理，但是一定要将其运送到相关部门特意制定的建筑固体废弃场。

（5）对那一些有杨尘可能的废物采用围隔堆放的方法进行有效处理，堆场使用苦布进行覆盖处理。

（6）实施全封闭型的施工，尽最大可能让施工过程中产生的污染和影响控制在施工场地被不饿，尽最大可能减少对周边环境造成的影响。

结束语：

市政工程施工固有特点使其在建设过程中面临很多必须要解决的问题，其中环境效益的规划对其经济以及社会效益的实现有着积极性的影响。如果在施工的整个过程中出现了问题，导致环境和生态受到严重污染，破坏，就算是之后付出成倍的时间以及金钱作为代价也很难对其进行有效的恢复。面对这样的一个情况，市政工程就必须要在一开始规划的时候，在工程的每一个阶段制定有效的环境保护举措，尽最大可能把每一个项目施工给环境带来的影响降到最低。本篇文章主要就是通过对市政工程施工现场关于环境因素识别，展开了深入的分析。希望通过本篇文章的有效分析，能够在今后的工作过程当中，给到相关的行业内人士一定的帮助或者是借鉴作用。仅供参考。

参考文献：

[1]李菁.市政工程施工现场关于环境因素识别的探讨[J].城市道桥与防洪,2015(02):115-116+14.

[2]杨奕. 工程建设项目施工阶段的环境管理[D].北京交通大学,2009.

[3]侯起阳. 建筑施工企业环境管理措施及对策研究[D].重庆大学,2009.

[4]王波,赵玉良.施工现场主要环境因素的识别及控制对策[J].工程建设与设计,2006(07):111-114.

论文作者:孟艳

论文发表刊物:《城镇建设》2019年23期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/301ee35cd2a090ab89c2c5c0.html