# 水利工程节水灌溉技术思考论文_王桂艳

王桂艳

身份证号：133001198106190426

摘要：发展节水灌溉技术是落实农业可持续发展战略的重要措施。本文探讨了节水灌溉技术的发展趋势，最后提出了我国发展节水灌溉技术的主要对策。

关键词：节水灌溉技术；发展；趋势；对策

节水灌溉水利工程施工技术比传统灌溉技术有明显节约水源的作用，节水灌溉是运用高效灌水方法进行节约灌溉用水，因为节水与否和高效与否，都是符合国家节水规定的，所以节水灌溉技术正在不断的发展，其效率也在不断提高。

一、我国主要的节水灌溉方式

1、农田渠道防渗技术

当前我国的农田灌溉的输水方式主要是渠道输水。水资源利用在传统的土渠输水中其有效利用系数一般在0.4-0.5之间，相差仅为0.3，绝大部分水资源在输送过程中都因为渗漏或者蒸发而损耗掉了。农田灌溉用水的损耗主要也就在渠道渗漏中存在。现代农田灌溉采用渠道防渗技术之后，渠道水资源的有效利用系数提高到0.6-0.85，相比之传统的土渠输送提升了百分之五十到百分之七十左右。此外，渠道采用防渗技术之后其熟睡速度也得到很大的改观，这有利有农田生产季节化和土地资源有效利用。是我国目前采取的较为有效的主要的节水灌溉措施之一。

2、喷灌

喷灌的主要优点如下：（1）节水效果显著，水的利用率可达80%。一般情况下，喷灌与地面灌溉相比，1m3水可以当2m3水用。（2）作物增产幅度大，一般可达20%-40%。其原因是取消了农渠、毛渠、田间灌水沟及畦埂，增加了15%-20%的播种面积；灌水均匀，土壤不板结，有利于抢季节、保全苗；改善了田间小气候和农业生态环境。（3）大大减少了田间渠系建设及管理维护和平整土地等的工作量。（4）减少了农民用于灌水的费用和投劳，增加了农民收入。（5）有利于加快实现农业机械化、产业化、现代化。（6）避免由于过量灌溉造成的土壤次生盐碱化。常用的喷灌有管道式、平移式、中心支轴式、卷盘式和轻小型机组式。

3、滴灌

滴灌是利用塑料管道将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。它是目前干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式，其水的利用率可达95%。滴灌较喷灌具有更高的节水增产效果，同时可以结合施肥，提高肥效一倍以上。可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉，在干旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。其不足之处是滴头易结垢和堵塞，因此应对水源进行严格的过滤处理。

二、节水灌溉具体措施

1、农业节水措施

节水灌溉技术的普及要加强在农业节水防时尚的推广。这方面可以在水稻种植过程中采用旱育稀植、秧苗抛植、覆盖地膜、深耕松土、增施有机肥料等有效措施，以提高农田土壤对自然降水的储蓄能力。此外，还可以引进一些耐旱品种以及旱地作物进行在中，调节土地作物种植结构，这也是当前进行水资源有效节省的措施，在干旱缺水的区域应该加大推广范围。

就农作物的不同生长阶段而言，灌溉主要有播种前灌水、催苗灌水、生长期灌水及冬季灌水等种类。就发展到现阶段的灌溉方式而言，主要又分为地面灌溉、浇灌、科学灌溉等。

地面灌溉是最传统的灌溉方式，包括沟灌和畦灌等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种方式灌水不均匀，蒸发量大，容易表层土壤的团粒结构，形成板层，影响土壤中好气微生物的分解作用。科学灌溉是专业灌溉企业一直着力推广的灌溉方式，需要根据相应植物的需水特性、生育阶段、气候、土壤条件等做合理设计，制定相应的灌溉制度，适时、适量，合理灌溉。

2、因地制宜，按照农村发展实际实行有效的节水灌溉方式

为了进一步加强节水灌溉技术在我国农业上的健康有序的可持续发展，应该将科学合理规划摆在第一位，认真贯彻农田灌溉因地制宜、重点突出、土地开发科学分期及注重实际效用的原则。站在全局的角度，从长远发展的方向上做好每一次的决策，严格对节水灌溉技术进行管理，确保这项新技术在使用过程中能够得到合理的推进。节水灌溉技术的发展是技术问题，是工程问题，更是关系到社会稳定发展及经济健康增长的问题。节水灌溉技术一旦不能让广大农民得到好处和实惠，也就失去了农民的支持，就失去了持续快速发展的根本动力。因此，在进行节水灌溉技术的推广中，要注意技术的改进，也要根据我国农业分布地形，比如山地丘陵地形，井灌区、旱地作业区等，结合各个地区的经济发展状况确定采用什么样的节水灌溉技术，该做什么样的技术改进。这样，才能将节水灌溉措施真正落实到农业遍布反而区域。

3、加强对农田节水灌溉意识

农田灌溉用水要想继续发展下去，就必须坚持走节约利用水资源这一发展道路。在日常的生活用水中，在工农业的用水方面，必须让人们认识到水资源短缺的危急存在，加强关于节约用水的宣传工作，促进人民群众在生活和生产中都养成节约用水，合理科学的进行循环用水的习惯，可以利用电视广播杂志、简报、宣传条幅及宣传车等进行宣传。将以往的喷灌式灌溉法和漫灌法等用水方式逐渐转变为集约型的节约用水形式，鼓励人们的节约用水行为，提高人们的节约用水意识。在作物种植栽培上，积极推广节水农作物，并根据农作物的生长环境及特点，制定出科学合理的节水计划并付诸实施，让全社会都参与到节水灌溉中来，为节水灌溉技术的发展提供一个良好的环境。

4、加强农田节水方面的科学技术研究及改造

随着我国节水灌溉技术的广泛推广和应用，其相关技术得到了一定的发展，节水灌溉设备的制造很有可能成为一个加工制造业中新的增长点所在，成为一项新的能够带动一个新的产业发展俄新型技术。在改善我国现有的传统灌溉方式上应该保持兴修水利枢纽工程和水库的方式，同时大力加强这方面的科学技术研究和技术的改造。结合我国各省市农业分布发展的具体情况，研发出适合我国农业发展的节水灌溉新技术。技术的更新一定会依托于材料和设备的研发和改进，因此，在改造以往旧材料旧设备的同时更要积极开展对高智能型的绿色环保材料的开发，让节水灌溉技术走上健康的可持续发展道路。

三、节水灌溉技术的发展趋势

1、逐步应用与推广现代高新节水灌溉设备与技术体系

近年来，节水灌溉不断涌现新装备、新应用技术以及灌溉新理论，包括智能化的集成节水装备技术、应用3S的精细灌溉技术、应用多项目技术系统集成的节水灌溉管理技术、以及非充分灌溉等新理论。随着新技术体系的成熟与节水灌溉工作的推进，这些新的新的设备与技术体系势必逐步得到应用与推广。

结束语

我国是一个区域辽阔，人口众多，但水资源紧缺的国家，人均占有水量及农业用水量均远小于世界平均占有量。目前，世界各国均非常重视发展节水灌溉技术。相比之下，我国在节水灌溉技术方面的发展与应用均落后于世界水平。为提高我国的灌溉水利用率，充分利用好有限的水资源，保证农作物有充足的供水资源，实现农业的可持续发展，我们加强对节水灌溉技术的研究和推广应用，学习和借鉴国外节水灌溉技术成果，发展适合我国国情的节水灌溉技术。

参考文献：

[1]贺峰.农业节水灌溉中的节水技术措浅谈[J].青海农林科技,2007, (01):92-98.

[2]周春生,史海滨.节水灌溉技术研究综述[J].内蒙古农业大学学报,2009, 30(4):314-320.

论文作者:王桂艳

论文发表刊物:《基层建设》2015年18期

论文发表时间:2015/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3054065999c786da0b31d5d7.html