# 基于大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术研究论文_张斌

摘要：如今，随着我国科技和经济不断的发展，我国的交通设备基础也在不断地完善。其中大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术作为交通施工过程中重要的内容之一，相关的技术人员要想有效地解决通行能力小和技术水平低等问题，就要对大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术进行研究和分析，进而为促进我国交通事业在社会中的稳定发展提供基础。

关键词：大跨度变截面；三跨连续梁桥；施工技术研究

在经济不断发展的背景下，我国的交通设施等也在不断地增多，交通建设的项目也在不断地增加。其中大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术作为提高交通施工质量的重要因素之一，相关的技术人员要想保障桥梁的结构刚度以及变形量，就要对大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术进行全面的研究，从而为人们的出行安全提供保障。

一、大跨度变截面三跨连续梁桥施工控制中的内容

1、变形控制

要想保障施工过程中的顺利实施，就不能让连续梁桥在施工过程中产生变形，因为这样不仅会影响桥梁的线形形状，还会影响施工的质量。因此，在这样的背景下，相关的技术人员要对变形进行控制，一定要加强对大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术的分析，对施工过程中所出现的误差，进行适当的调整，进而不断地提高施工的质量[1]。

2、加强对应力控制。

在具体的施工过程中，应力控制主要就是控制主梁关键截面的应力,这样可以在一定程度上有效地避免施工过程主梁破坏的情况。在具体的施工过程中，相关施工人员可以通过埋设应变一应力传感器等措施加强对应力的控制。对于预应力混凝土桥梁来说，由于其材料具有一定的复杂性，所以技术人员在设计参数的时候，一定要根据实际的施工情况等进行设计，要对大跨度变截面三跨连续梁桥的结构等进行计算，进一步减少应力对大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术的影响[2]。

3、加强对结构相关参数的分析。

要想对桥梁施工进行更好地控制，结构参数是施工过程中的依据，其结果直接关系到计算分析的准确性。所以，在这样的前提下，施工人员一定要尽可能使结构参数与实际结构参数吻合，对相关的结构参数进行全面的研究。此外，还要加强现场施工监测，主要就是对现场的主温度和应力等因素进行监测，这样不仅能够加强大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术在具体施工过程中的应用，还能不断地提高施工的质量。

4、加强对施工技术的管理

在具体的施工过程中，要想对大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术进行研究，加强这项技术在具体施工过程中的应用，其施工工艺一定要符合施工控制要求。所以在施工控制的过程中，相关的施工人员要考虑实际施工条件导致的构件制作等产生的误差，对其中的原因进行分析[3]。

此外，施工管理的水平还会对桥梁施工的工程质量以及进度造成一定的影响，所以施工人员应该采取有效的措施加强对大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术研究和管理，进而不断地提高桥梁施工的质量。

二、大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术研究

（一）、对悬臂法的研究

如今，随着我国科学技术不断地提高，要想加强对大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术的研究和分析。首先就要对其中的关键技术悬臂法进行研究，在利用这种方法进行施工的时候，在施工前要采用线形控制软件技术，建立精密的高程控制网以及水平控制网。在进行对接法预制节段施工的时候，要对上一节段在生产时所产生的偏差进行及时地纠正，还要注意的是在纠正偏差的时候，一次不要纠正太多，这样才能保证相关数据的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

此外，在桥梁在悬拼阶段的时候，要在两端固定位置各设置一个水准点，在各节段梁上做好相关的检测点，还要保障其与两端的水准点保持在同一直线上，这样才能有效地提高施工的质量。同时，相关的施工人员在施工进行之前，还要计算并绘制出各节段梁在施工过程中的合理曲线，对施工过程的参数值进行动态监测。

（二）、对顶推法的研究

在用这种方法进行施工的时候，相关的技术人员一定要控制梁段中线处在允许范围之内，特别是导梁和梁体的中线偏差不要大于2mm，顶面高度偏差不要大于0.5mm，这样才能保障施工的质量，防止误差对施工进程带来的影响。同时，顶推过程中，由于梁体的前移一定是在四氟板垫塞上进行滑移，所以还要保持四氟滑板两面的清洁，这样可以减少摩擦所带来的误差。

所以，相关的施工人员在实际的施工过程中，要保持白色面朝向不锈钢滑板，如果在顶推过程中四氟板没有进行及时地跟进 ，一定要立即停止顶推，进而减少意外的发生。此外，施工人员在进行每节段顶推的过程中，要先推进5cm，再进行回油，然后再推进5cm，这样的过程要反复二到三次，同时还要检查各部分设施的运动情况，因为这样不仅可以有效地减少误差对施工过程所带来的影响，还能提高施工质量，加强大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术在具体施工过程中的应用。

与此同时，在进行顶推作业的时候，各个千斤顶要保持联系逐级同步加力，如果在施工的过程中的发现螺丝松动，要立即停止施工，及时地采取有效地措施解决相关的问题。

在具体的施工过程中，为了防止相关误差的发生，一定要设置横向导向装置。特别是在圆曲线上进行顶推的过程中，最好把一对纠偏器安装在预制台座的两旁，这样不仅能监测施工过程中的问题，还可以提高施工的质量和效率，进而为促进我国交通事业在社会中稳定发展提供保障。

（三）、对逐孔施工法的分析

随着我国经济不断地发展，我国的施工技术也得到了一定的完善。其中大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术作为提高我国交通设施质量的关键技术之一，相关的技术人员对其中的施工要点进行了全面的分析。如果在具体的施工过程中缺乏大型起重设备，可以在预制场将梁分成若干段进行分段生产，对每个阶段都进行有效地分析，可以在支承梁上配置张拉预应力筋，然后按照设计的要求，将安装跨的梁桥梁结构进行有效的连接，进而不断地提高施工的质量。

由于桥面荷载的随机性比较大，所以在具体的施工过程中，施工人员要想加强对这部分内容的管理，除了要对施工设备进行分析外，还要使用其他的设备对其进行及时地清理，一定要注意保持桥面荷载的平衡性。如果在清理的过程中，有不能清理的荷载，施工人员要认真估计荷载的重量等因素对施工过程的影响。

同时，在施工前还要进行施工荷载计算，要想在保持施工荷载稳定的基础上进行施工，对具体的实测数据进行有效地整合，密切注意施工过程中的荷载变化。此外，相关的施工人员要想保障施工过程中的顺利进行，还要通过改进施工技术的方法等来减少施工过程中的误差，使用逐孔施工法对桥梁施工过程中的挠度进行有效地，对施工过程进行检测，要及时了解桥梁标高的变化情况，加强大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术在其中的应用，从而不断地促进我国交通事业在社会中的发展。

结束语

由此可见，在我国经济和科技不断发展的背景下，要想加强对交通基础设施的建设，提高建设的质量，就要对桥梁建设项目进行分析。其中大跨度变截面三跨连续梁桥施工技术作为提高桥梁建设质量的基础，所以相关的技术人员和施工人员要加强对其中施工要点的研究，从而不断地完善我国的交通基础建设。

参考文献：

[1]郝晓勇. 大跨径连续桥梁施工技术探讨[J]. 山西建筑, 2019(15):116-117.

[2]魏鹏飞, 吕志林, 姜旭. 三官堂超大跨径钢桁梁桥施工关键技术[J]. 施工技术, 2019(11):6-11.

[3]耿娇娇. 预应力混凝土连续梁桥顶推施工中落梁方案比选[J]. 黑龙江交通科技, 2019(3).36-37

论文作者:张斌

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/306940b93847b97257a1ba8c.html