# 建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理李翀论文_李翀

摘要：随着我国城镇化建设的加速发展，建筑行业也迎来了更多的发展机遇，各式各样的建筑形式也遍地开花，其中所采用的材料也各有不同，而在我国现有的建筑工程中，混凝土浇筑建筑占了绝大部分，在其他的建筑工程中，混凝土也在其中有着很大的一个使用占比，所以，混凝土建筑中出现的一些问题，我们应当重视并解决，而混凝土建筑中，混凝土裂缝问题是其中的一个需要重视的问题。

关键词：建筑工程；混凝土裂缝；成因与治理

1 混凝土裂缝所带来的危害

1.1 裂缝的出现会导致建筑钢筋的暴露，而钢筋受到环境的侵蚀逐渐被腐蚀，最终导致混凝土软化，以此循环导致工程质量受到严重的威胁。

1.2 当混凝土出现裂缝时，这些裂缝会严重降低建筑的整体强度，同时随着裂缝的延伸，裂缝中心轴会向上逐渐移动，造成越来越大的形变产生，进而造成建筑稳定性的不断下降，出现巨大的安全隐患。

2 建筑工程施工中混凝土裂缝的成因

2.1 混凝土材料的问题

设计之前就需要对混凝土的材料进行选择，确定一个初步的方案，不一定需要选择特别好的材料，中低强度的混凝土也能起到很好的效果，并且在其中多使用一些钢筋；然后，就需要从施工的环境温度出发，结合建筑物的结构特点，尽量使用永久式伸缩办法来减小温度对混凝土的影响；最后，需要在出现混凝土裂缝时及时处理解决，增强养护管理工作，防止裂缝越来越大，影响建筑物的稳定性。

是由水泥、砂、石、骨料等混合而成，这些材料的质量问题成为影响混凝土施工质量的关键，有时候因为材料选择不当或者是过期等都会对混凝土产生一定的影响，而且外加剂选择不好、酸碱物质反应等都会一起混凝土裂缝；材料选择完毕以后的配置过程也很重要，一般情况下水灰配置比都保持在0.6以下，最好处于0.24-0.38之间，而且加水量要保持为总水泥量的1/4来保证混凝土浇筑的质量，但是很多施工团队在配置过程中并没有仔细去控制稳定的水灰比，运输、浇筑过程的离析现象严重，使得混凝土的抗拉能力降低，容易出现裂缝。

2.2 塑性收缩裂缝的原因

在混凝土硬化的过程中，由于碳化和水化这两项反应会引起混凝土体积收缩，收缩值一般在0.04%到0.06%两个数据之间，当混凝土收缩不均匀的时候，就会导致出现塑性收缩裂缝的。在浇筑混凝土之后，混凝土的塑性还没有产生。因为混凝土的水分会迅速蒸发，所以混凝土表面的收缩比内部收缩要大，塑性收缩会产生裂缝。塑性收缩主要有两种原因：第一个原因就是天气，遇到热风天气时，就会加速混凝土的水分蒸发速率，这样就更加容易造成裂缝；此外，在一些特殊情况下，施工人员没有及时的维护和管理混凝土，忽视了混凝土的含水量和覆盖的范围。所以，刚浇筑好的混凝土还没有完全凝固，就没有进行养护，让混凝土暴露在高温天气下，这样就非常容易的产生塑性收缩裂缝。

2.3 沉陷裂缝的成因

在建筑结构中，危害最大的一种混凝土裂缝就是沉陷裂缝，一旦建筑出现了沉陷裂缝就会造成部分建筑需要拆掉重建。混凝土结构之间各个部分之间不能够均匀自然的下沉，因为就导致了沉陷裂缝的出现。在我国东南沿海地区，建筑工程中混凝土结构的沉陷裂缝和台风等自然灾害有着一定的关系。对于一些已经建成的建筑物，由于受到地下水、污水、雨水等长时间浸泡地基，最终导致地基出现不均匀沉降，造成沉陷裂缝的出现。

2.4 温度变化

假如混凝土内外部发生温度变化，那么很容易会致使混凝土发生裂缝。不管使用哪种材料，都会由于温度冷热交替而出现收缩亦或是膨胀的情况。当混凝土碰到外部温度变化状况下，会在某种程度上使其结构发生细微的变化。相关单位在应用混凝土与钢筋的过程中，二者并不是一起出现的，在多数情况下，混凝土膨胀系数是小于钢筋膨胀系数的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由此可见，若一天当中，温差情况比较明显，二者都呈现出膨胀状态时，钢筋膨胀程度要比混凝土膨胀程度大很多，这样就会使得混凝土被逐渐拉伸，继而出现裂缝。

3 有效防控混凝土裂缝的措施

3.1 科学设计混凝土配合比

依据建筑工程施工要求，施工人员尽可能以低水化热的水泥为主，如矿渣硅酸盐水泥等。对于粗骨料来说，尽量挑选0.005m～0.04m的连续级配石子，同时还要确保其中的含水量＜1%。不仅如此，施工人员还应当从众多细骨料中筛选出适量的粗砂原料，使其水量保持在＜3%的范围内，并将此当做依据来制作混凝土，这样才能减少水分出现流失的情况，同时还可以对水化热状态进行科学控制。除此之外，还应当科学选择粉煤灰、磨细II级减水剂等，以此来增强混凝土的粘塑性，对坍落度加以优化，将满足泵用标准当作参与依据，对搅拌站工作效能进行全面性提高。

3.2 混凝土运输

无论是对于混凝土搅拌还是运输，都会对其质量带来不同程度的影响。相关单位在对混凝土进行实际运输时，在没有正式装料的前期阶段，一定要将罐车积水需求考虑在内，尽可能确保搅拌罐可以达到3r/min～6r/min，只有这样才能从根本上促进混凝土搅拌和运输水平的全面提升。

3.3 加强混凝土施工过程的控制

在实际的混凝土施工建设中，施工单位能否做好施工控制，对于提高施工质量具有一定的影响作用。因此加强对混凝土施工过程的控制，是提高混凝土施工质量的重要环节。首先在实际的混凝土施工中，施工人员要有效的控制好混凝土的振捣工作，并且在混凝土的浇筑过程，同时要保证其振捣均匀，不得出现过振以及漏振的情况发生。此外在混凝土的浇筑前，要充分保障模板支撑系统的牢固可靠性，并且要保证其模板不会出现松动或者变形的现象发生。

3.4 对成型的混凝土要加强养护

混凝土施工过程重要注意保温养护，这是混凝土施工过程中非常关键的一个环节，可有效的降低混凝土浇筑块体内外的温差值，同时还能降低混凝土块体自身的约束应力。对成型的混凝土采取保温措施，可有效的减少内外的温差，缓和降温的速度，减小温度应力，同时对混凝土的强度增大和应力松弛作用的发挥也非常有利，可缓冲混凝土材料因表面的干裂而造成的大面积塑性收缩。因此，笔者建议应当加强对混凝土材料的养护，尤其是在遇到雨雪天气时，可组织施工人员搭设一些防雨设备遮盖其表面；同时还要注意排水，防止雨水流入到基坑之中，影响混凝土的浇灌连续性、最终影响建设工程的施工质量。

4 对已形成的裂缝进行评估和设计修复方案

虽然经过理论分析能够找到所有混凝土裂缝的成因并加以控制，但是依然无法百分百的没有裂缝问题。因此在建筑工程施工中，也需要做好应对这一缺陷的准备。在由专业技术人员对其进行科学评估后，决定采用何种手段修复，确保建筑工程的质量不受影响。具体的修复方法首先是对浅表裂纹，可以使用水泥浆等材料进行简单的涂抹，而对于有严格防水要求的部分，需要使用防水材料进行修复。其次当裂纹相对明显且较深时，可以利用专用设备将水泥浆等胶体材料注入裂缝，从而重新形成一个牢固的整体结构。此外对于较宽裂缝，一般可以直接进行填充和加固处理。

5 结语

在建筑工程施工过程中，混凝土施工比重相当大，并成为对工程施工质量与使用性能产生影响的重要因素。就混凝土材料而言，主要由砂、碎石、水泥及其他材料混合而成，结构脆性较强，容易导致裂缝问题。一旦混凝土产生裂缝，就会导致建筑结构的坚固性与抗渗性能大大降低，进而影响整个工程的稳定性。因此，对混凝土裂缝产生原因与应对策略的分析具有非常重要的现实意义。

参考文献：

[1]代文芹.建筑工程施工中混凝土裂缝的成因分析[J].时代农机，2018，45（5）：99.

[2]扶明举，沈海波，易纯勇.探析建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J].建材与装饰，2018（43）：17-18.

论文作者:李翀

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3072a08748a862845b141e2d.html