# 简析水利工程灌区节水技术的改造论文_林康贵

粤水电建筑安装建设有限公司 510000

摘要：我国人口众多，人均占有的水量小于世界平均占有量，节水是势在必行的。为提高我国的灌溉水利用率，充分利用好有限的水资源，保证农作物有充足的供水资源，实现农业的可持续发展，我们加强对节水灌溉技术的研究和推广应用，学习和借鉴国外节水灌溉技术成果，发展适合我国国情的节水灌溉技术。本文结合节水灌溉的含义，分析目前我国主要的节水灌溉方式，探讨了水利工程灌区节水技术的改造。

关键词：水利工程；农田灌溉；节水

引言：随着水资源短缺危机的逐渐凸显，节水灌溉技术对我国农业发展地意义越来越重要。为了在保证农业产量的基础上实现水资源节约，节水灌溉技术必然会成为未来农业灌溉技术主流，因此，水利部门必然要加大对节水灌溉技术的研究，或借鉴、引进国外成熟地先进技术，使我国节水灌溉技术在现有水平上实现突破，为我国在农业方面带来经济效益的同时，在环境保护方面也能带来效益，实现水资源节约与合理利用。

1 节水灌溉的涵义

节水灌溉是相对于过去实行的传统的、粗放式的灌水技术而言的，是根据作物的需水规律和当地的气象水文与土壤条件，在充分而有效利用降水和土壤水、保证作物增产或不降低产量的前提下，通过工程的、农艺的、生物的和管理的措施，适时适量灌溉，减少灌区的灌溉用水量，获得最佳的经济、社会和环境效益的灌水技术。不能将节水灌溉简单的理解为就是减少灌溉用水量，它实质上是通过多种技术措施的组合运用，提高作物对降水和土壤水的利用效率，降低作物的蒸腾和棵间蒸发，减少无益耗水，从而实现灌水量的减少。从我国目前的灌区工程现状来看，通过渠道防渗、实行管道输水、推广喷、微灌是当前一个时期的主要节水途径，但从灌区发展的远景来看，通过加强引用水管理、科学调控、合理配置水资源、提高对天然水资源的利用效率和节水作物新品种的培育，应是主要的持续的节水途径。

2 目前我国主要的节水灌溉方式分析

2.1渠道输水灌溉

水资源利用在传统的土渠输水中其有效利用系数一般在0.4-0.5之间，相差仅为0.3，绝大部分水资源在输送过程中都因为渗漏或者蒸发而损耗掉了。农田灌溉用水的损耗主要也就在渠道渗漏中存在。现代农田灌溉采用渠道防渗技术之后，渠道水资源的有效利用系数提高到0.6-0.85，相比之传统的土渠输送提升了百分之五十到百分之七十左右。此外，渠道采用防渗技术之后其熟睡速度也得到很大的改观，这有利有农田生产季节化和土地资源有效利用。是我国目前采取的较为有效的主要的节水灌溉措施之一。

2.2喷灌

喷灌也是我国农田水利中常用的灌溉技术，其节水效果显著，水的利用率可达80%。一般情况下，喷灌与地面灌溉相比，1m3 水可以当2m3 水用。作物增产幅度大，一般可达20%-40%。其原因是取消了农渠、毛渠、田间灌水沟及畦埂， 增加了15%-20%的播种面积；灌水均匀，土壤不板结，有利于抢季节、保全苗；改善了田间小气候和农业生态环境。另外大大减少了田间渠系建设及管理维护和平整土地等的工作量；减少了农民用于灌水的费用和投劳，增加了农民收入。（5）有利于加快实现农业机械化、产业化、现代化。避免由于过量灌溉造成的土壤次生盐碱化。常用的喷灌有管道式、平移式、中心支轴式、卷盘式和轻小型机组式。

2.3滴灌

滴灌是利用塑料管道将水通过直径约10mm 毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。它是目前干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式，其水的利用率可达95%。滴灌较喷灌具有更高的节水增产效果，同时可以结合施肥，提高肥效一倍以上。可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉，在干旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。其不足之处是滴头易结垢和堵塞，因此应对水源进行严格的过滤处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 水利工程灌区节水技术的改造

随着我国节水灌溉技术的广泛推广和应用，其相关技术得到了一定的发展，节水灌溉设备的制造很有可能成为一个加工制造业中新的增长点所在，成为一项新的能够带动一个新的产业发展俄新型技术。在改善我国现有的传统灌溉方式上应该保持兴修水利枢纽工程和水库的方式，同时大力加强这方面的科学技术研究和技术的改造。结合我国各省市农业分布发展的具体情况，研发出适合我国农业发展的节水灌溉新技术。技术的更新一定会依托于材料和设备的研发和改进，因此，在改造以往旧材料旧设备的同时更要积极开展对高智能型的绿色环保材料的开发，让节水灌溉技术走上健康的可持续发展道路。

3.1以渠道衬砌、渠系及建筑物配套为重点

针对灌区渠系渗漏损失量大、渠系及建筑物不配套的现状，根据灌区实际，加大渠道的衬砌力度，做好灌区渠系及建筑物的配套，设置测水量水设施，减少灌水的渗漏损失，杜绝偷水灌溉、渠系及建筑物跑水与漏水，提高渠系水利用系数。

3.2以井保丰、井渠结合、井库联合调度

受黄河调控力度加大和降水量减少、工业与生活用水量增大的影响，灌区可引用地表水量被挤占的现象越来越突出，因此在灌区发展过程中，根据区域水资源状况，按照宜渠则渠、宜井则井的原则，科学合理地确定区域水资源开发利用计划，强化灌区内水资源优化配置，坚持走以井保丰、井渠结合、井库联合调度的路子。

3.3搞好渠系调整，增强调控力度

绝大部分都是老灌区，都有30年左右的发展历史。为了用水方便，各乡镇、村都想在干渠上开口建闸，独自分水，有的甚至一家农户也想独自建闸分水，众多的分水口门给用水的分配、调度和管理带来很大困难，造成水资源的浪费、水费征收和下游用水的困难。为改善灌区渠系布置现状，增强管理、调控能力，扩大有效灌溉面积，要搞好渠系调整、合并。

3.4搞好土地平整，改造沟、畦尺寸

土地平整程度是影响地面灌水技术和灌水质量的重要因素，对缩短灌水时间、提高灌水劳动效率和节水增产也有重要作用，灌区改造的过程中，要搞好土地平整，同时应争取实现激光整平土地。结合土地平整，改长畦为短畦，改宽畦为窄畦，提高灌水均匀度和灌水效率。

3.5改面灌为局部湿润灌

局部湿润灌溉，既能减少土壤蒸发量，也可以提高田间土壤水的利用效率，较好地改善作物根区土壤的通透性，促进根系深扎，有利于根系利用深层土壤储水，节水可达30％以上．增产8％左右。

3.6改进放水方式，发展间歇灌溉

间歇放水可以使水流呈波涌状推进，借助土壤孔隙的自动封闭能力，在土壤表层形成一薄封闭层，加快水流推进速度。在用相同水量灌水时，间歇灌水流前进距离为连续灌的1～3倍，减少了深层渗漏，提高了灌水均匀度。

结语

对节水灌溉技术的推广，增加了农业的效益，使农民的收益增高，又避免了水资源的浪费。对于农业节水措施的推广，要立足于农民的成本与增益之上，要充分的调动农民的积极参与性和主动实施性，要让农民真正的体会到节水灌溉所带来的好处和节水灌溉能给他们带来的利益，最终达到以水资源的循环利用，促进农业和经济各方面发展，实现协调发展的目标。

参考文献

[1]张婧.水利工程灌区节水技术的改造[J].城市建设理论研究，2013（19）.

[2]贺峰.农业节水灌溉中的节水技术措浅谈[J].青海农林科技，2011，（01）.

[3]郭伟利.浅谈水利工程灌区节水技术的改造[J].河南科技,2013,(1)

[4]于抒丹.灌区水利工程改造技术措施[J].科技尚品,2014,(4):65.

[5]李洪明.关于水利工程灌区节水技术的几点建议[J].黑龙江科技信息,2015,(8)

论文作者:林康贵

论文发表刊物:《基层建设》2016年31期

论文发表时间:2017/1/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3081341040c72939a0c69c0c.html