# 装配式建筑混凝土结构施工技术要点分析军论文_陈志军,李俊

摘要：近年来，我国建筑行业取得了较快的发展，施工技术不断改进和完善。装配式混凝土结构在建筑工程施工的应用更加广泛。所以要不断优化施工技术，加强施工过程管理，提升工程施工效率和质量。

关键词：装配式建筑；混凝土结构；施工技术

引言

装配式混凝土结构是指建筑主体或者部分主体结构采用预制混凝土结构构件组装而成的结构形式。随着城镇化建设进程的不断推进，建筑规模也在不断扩大，建筑技术也得到了长足的发展，装配式混凝土结构近几年在我国发展迅速，极大的节省了施工时间，提高了施工效率，相应的预制构件的精确度和安全性也有了很大的提升。下面就针对装配式混凝土结构的施工技术进行简单的分析，切实提升装配式混凝土建筑工程质量。

1装配式建筑混凝土结构施工的主要特点

装配式建筑混凝土结构施工具有标准化、施工精度高、现场施工方便快捷三个方面的特点。首先，对于标准化的特点来说，混凝土的结构工程特点比较简单，便于构建的制作，而且安装起来也十分的方便。在对装配式建筑混凝土结构施工时，可以将结构拆分成楼梯、梁、墙、板等不同种类的构件，然后根据拆分的构件来绘制结构拆分图。然后将相同类型的构件，可以根据横截面的尺寸将他们统一成一个或者少数几个种类，然后绘制构建图，这种方式有利于加大了对质量的控制。对于施工方面来说，使用混凝土，需要对界面尺寸进行严格的控制，最大限度的减少误差，使得整个施工精度提高。在现场施工时，可以先借助工厂对混凝土预制构件进行专业化的生产，然后再运到施工现场，直接用于安装，这种工作模式，减少了中间环节，使得施工操作更加方便，节省人力，节约成本，使得现场施工更加的程序化和规范化。

2装配式混凝土结构施工技术要点分析

2.1预制构件运输及现场存放

预制构件的运输及现场存放管理是装配式混凝土结构施工要点之一。构件厂需要根据构件的具体形状尺寸制定合理的运输及装卸方案，确保构件在运输过程中不受损坏。预制构件运至现场后应严格按照构件堆放计划进行存放，以免因二次搬运造成构件损坏。现场摆放预制构件时，既要进行安全计算分析确保堆放期间构件的稳定性和安全性，又要满足后期塔吊施工简便，构件拼装简易，加快施工进度。

2.2预制柱吊装技术要点

预制柱吊装作业的具体技术要点如下：①上一层楼板浇筑完毕后，放预制柱定位轴线和边线，用与柱截面相同的定位钢板定位预留柱钢筋，并采取有效措施固定牢固柱筋；②在柱底和楼层结构层之间设置20mm坐浆层，用铁垫调整标高，为保证安装时保证柱底稳定，铁片垫在两对角线的柱角位置；③根据底部灌浆套筒的位置柱，对应于插入下柱顶部的预留锚筋，柱子安装到位后支设斜向支撑作为临时固定，并通过可调斜撑调整垂直度；④柱子灌浆时，只选一个孔作为为本次注浆的注浆孔就可以，其余的都作为排气孔。套管预留孔全部灌浆饱满并封孔后，才算完成套筒灌浆。

2.3灌浆技术

首先应当按照施工要求对灌浆料进行拌和，每次尽量少拌，拌合前在桶内加入适量的水，将搅拌时间控制在3min左右，而后再次加水，确保其达到均匀状态后，先静置排气而后再灌浆曰其次[文字意思未明白]，实际灌浆阶段应当对灌浆量进行科学控制，避免出现外溢情况，确保灌浆达到充实状态，然后将实际灌浆量与预期标准对比，如果实际用量超出标准时，则证明灌浆的充实状态良好。除此之外，在施工现场应用灌浆技术时，应当将灌浆料试块留出，并放置多余的灌浆接头，同时还需要对试块进行养护，确保其留置在安装架上，对试块及试件同时进行质量检查，对比灌浆操作是否合理。[叙述简单一点，把握难点]

2.4混凝土调配技术要点

混凝土作为装配式建筑施工中常用的一种建筑材料，其质量直接关系到建筑整体质量，对装配式建筑结构稳定性有着极为重要的影响。施工人员在进行混凝土施工前，需要严格控制混凝土材料的质量，并对混凝土原材料进行检测，以确保其符合工程要求。然后严格按照混凝土配合比进行调配、拌合，并对调配出的混凝土混合物进行试验检测，并对塌落度进行检测,将其控制在合理的范围内，以确保混凝土质量符合不同部位的施工要求，在满足设计要求的同时，调配出工程所需的混凝土用量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆调配出的混凝土不宜过多，满足当前施工需求即可，可以有效避免材料的浪费，降低工程成本

2.5混凝土养护施工技术

在完成浇筑施工后，要及时做好养护施工工作，同时还要保持混凝土处于湿润的状态。在开展住宅施工时，尤其是进行屋面施工养护时，由于屋面板表体相对较大，所以在高处位置上很容易出现水分流失问题，这样也就很容易造成混凝土浇筑发生早期失水问题。所以在完成表面压平处理后，要及时进行洒水养护，并覆盖相应的薄膜，做好保温保湿工作，避免出现冷桥问题。

3装配式建筑混凝土结构施工技术优化策略

3.1建立装配式建筑预制构件标准关键技术指标

建立装配式建筑预制构件标准关键技术指标，为生产设计提供可靠的规范依据，从而进一步提高工厂标准化生产的构配件精度和质量。完善预制构件外形尺寸、强度及实用性能等各项指标的检验检测标准，制定完善的预制构件验收标准。

3.2控制机械设备和材料的质量

装配式混凝土建筑施工会使用大量机械设备，应全过程监控这些机械设备，保证其始终处于正常、可靠、安全的范围，并保存相关记录，在选择机械设备时要以满足实际施工需求为前提，同时合理使用施工机械。

装配式混凝土建筑施工涉及的材料，尤其是预制件、临时支撑系统、吊装构件等，在使用之前必须进行检查，确认质量过关之后才能进入施工工序。

3.3加强人员培训

到目前为止，装配式建筑并没有很广泛地应用到我国建筑的各个方面中。很多技术人员对于装配式建筑来说并不是很熟悉，所以在技术以及施工设计以及施工审图等方面还不够[等方面改为等方面熟悉程度]，就会对工作产生一定的质量问题[导致在装配式建筑管理到位，产品质量存在较多问题]。这就需要对设计人员以及施工人员进行定期的培训，培训他们关于专业技术以及搭建各个方面的知识[提升他们对装配式建筑理论知识的理解以及管理水平．]，才能使我国装配式建筑从根本上把好质量关，从而更好地推动装配式建筑在我国建筑行业的发展。

3.4加强BIM技术在装配式建筑中的应用

BIM技术在装配式建筑施工过程中能够实时掌握构件的采购及进场信息，提高施工管理效率。同时，BIM技术能够通过模拟施工全过程使施工方案更加直观，降低构件吊装及节点施工的复杂性，确保施工质量的同时又提高了施工过程的安全性。应用BIM技术不仅可以将施工企业中的人力、企业结构体系等资源进行整合，优化施工管理效率，并且能够将施工与设计及运营等方面形成一体化，充分发挥各方优势，提高建筑本身经济效益且减少资源浪费。

结语

混凝土装配式建筑作为一种新型的建筑施工形式，具有施工速度快、能耗低、 质量更有保证等优势。应根据建筑工程的实际情况对其进行适当的选用，以此来保证在实际的施工操作中其技术应用的合理性。在完善施工环节的基础上来提高施工的有效性，促进我国建筑行业的发展。

参考文献

[1]高春风,李红林,常成.装配式建筑构件混凝土技术研究[J].建筑结构,2019,(49):92-94.

[2]齐宝库,王丹,白庶,等.预制装配式建筑施工常见质量问题与防范措施[J].建筑经济,2016(5):28-30.

[3]陶其敬.混凝土装配式建筑施工技术研究[J].建材与装饰,2018(29):25-26.

[4]仝慧婵.混凝土装配式住宅建筑施工技术优势与质量控制[J].四川水泥,2017(07):191.

[5]王献忠，杨健，沙斌，等．预制装配式混凝土结构体系与关键技术的研究[J]，建筑施工，2019(2)：273-275.

论文作者:陈志军,李俊

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/308d69b9f83c402baf6a2752.html