# 混凝土施工中的裂缝控制戴华论文_戴华

五矿二十三冶建设集团有限公司 湖南长沙 410000

摘要：对于现代建筑工程而言，钢筋混凝土的裂缝控制一直是人们重点关注的问题之一，其中在建筑施工之中现浇混凝土楼板裂缝问题是人们认为极难解决的一个问题。建筑物上如若出现了裂缝将会变得极其不美观，而且还会对此建筑物的使用功能产生一定影响，使房屋结构的持久性下降；另外还会使结构的整体性被损坏、使其坚硬不易变化的性质遭到破坏、最终可能导致钢筋被侵蚀的现象。因此设计者与建筑者应极其重视“混凝土施工中的裂缝控制”这一问题。

关键词：裂缝控制；施工；现浇楼板

[正文]混凝土是建筑施工之中不可或缺的一个因素，在建筑工程之中混凝土裂缝属于极其普遍的一种现象，即使对此问题采取了一些防护措施，仍然会出现，本文对楼板裂缝的类型、裂缝为什么会产生、出现上述现象应使用什么办法以及裂缝的处理进行探讨研究。

一、楼板裂缝的类型

1.1斜向裂缝，这种裂缝常分布房屋外墙拐角处的房间楼板之上，它一般处于四十五度倾斜的状态，有的时候两条裂缝可能会同时出现在一个角上，呈现出上下贯通的状况。

1.2纵横向裂缝，这种裂缝主要呈现出纵横状态。例如某商业楼,在其现浇钢筋混凝土楼板上出现了大范围的宽度在零点一到零点三毫米之间的纵横方向裂缝。

1.3表面龟裂，这种裂缝大部分是在施工过程中产生的，较其他两种类型的裂缝而言这种比较容易控制。例如在建的某商业广场工程，夏季施工，由于楼板面积较大，夜间浇完混凝土后，安排人员次日早晨浇水养护，但是浇完水后，水被蒸发或被吸收掉了，未及时补浇水，楼板上出现了可以观察到明显的龟裂现象。

二、楼板裂缝产生的原因

2.1由于干缩所产生的裂缝。影响混凝土干缩的因素主要有单位用水量、水灰比率、水泥的种类及细度模数、骨料种类、养护时间及养护环境等，因此混凝土在特定情况下的干缩是楼板产生裂缝问题中较为普遍的因素。水泥的水化或者是混凝土中所含水分的蒸发都将使其干缩，最终造成楼板裂缝的产生。

2.2由于塑性收缩所产生的裂缝。什么是塑性收缩呢？它其实指的是在混凝土凝固之前，由于表面的水分迅速流失而产生的收缩。塑性收缩裂缝形成的主要原因是混凝土在进行最终凝固前或者刚刚凝固时强度极其微小，有时甚至可以忽略不记，在经过高温或强力风等环境之后，使得混凝土表面水分极速流失最终使得混凝土表面出现裂缝。

2.3由于支撑沉降所产生的裂缝。如若出现模板、支撑变形沉降的状况，现浇混凝土楼板极其容易出现裂缝。支撑的稳定性不足或是梁板支撑刚度差异太大，或者施工时产生剧烈震动，使支撑刚度变形、移位，以及提前拆除支撑模板等都会造成楼板产生裂缝。

2.4由于温差较大而产生裂缝。在混凝土楼板浇筑完成后的硬化的过程中，水泥的水化将会释放大量的热量，特别是大体积的混凝土内部聚积的热量不易散发，造成内部温度迅速升高，与可以迅速降温的表面形成了较大的温差，使得混凝土表面获得拉应力，且当此作用力高于混凝土自身抗拉力临界值时，混凝土表面就会出现裂缝。

2.5由于化学反应产生裂缝。碱骨料化学反应以及钢筋锈蚀所引起的裂缝也是混凝土楼板施工常见的情况。

三、以上述产生裂缝的原因为基础，在混凝土施工时采取相对应的方法

3.1严格控制好混凝土施工配合比。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆混凝土的试配强度应根据其设计强度等级进行试配试验，施工时要严格按照批准的施工设计的配合比进行预拌混凝土，若使用商品混凝土的，应在设计允许范围内采用最小水泥用量、能满足和易性要求的最小用水量的混凝土，并控制好塌落度，且塌落度不宜过大。

3.2浇筑混凝土前，应清扫模板内垃圾杂物、钢筋上的油污，采用木模板的应先用水对模板表面充分均匀的润湿，然后在进行混凝土浇筑工作。

3.3模板与建筑物的支撑系统要有足够的刚度和稳定性，在保证均匀受力的情况下使其可以对建筑物起牢固的支持作用。模板支架纵横向步距和底步水平杆距均应满足支架安全技术规程，并且楼板的模板刚度与梁的模板刚度不能相差太大。应对与施工井架相连或者是施工过程中经常运送材料等地方的楼板模板进行加固，确保支撑系统有足够的刚度和稳定性。

3.4掌握混凝土的级配情况，以把控混凝土的振捣程度。某些级配的混凝土不宜过度振捣，振捣过度会造成混凝土出现离析和泌水，使混凝土楼板骨料下沉，表面形成水泥浆较多的沙浆层和水泥浆层，容易形成干缩裂缝。通常只需利用平板振动器匀速拖过一遍就能振实楼板混凝土，最后在混凝土沉淀收缩完成后再进行楼板的抹面工作。

3.5当楼板混凝土施工结束后，待混凝土达到一定强度才能进行下一道工序。混凝土终凝初期应避免出现较大荷载的震动，经对同等条件养护的试块检验合格后，应严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求拆模。模板拆除时应根据周转需要合理堆放，禁止在楼层里集中堆放，避免因局部荷载过大，造成尚未达到强度的楼板出现裂缝。

3.6采用麻袋覆盖、洒水等方式，保湿保温，做好混凝土的养护。冬夏季的楼板混凝土养护应根据地理位置、气温条件等因素采取不同的方式。如冬季气温降到零度及以下时，采用薄膜、草垫、棉毡等保温养护；夏季高温低湿则可以采取搭棚、薄膜覆盖、洒水降温等措施，避免直接曝晒，增加湿度，防止混凝土失水、收缩产生裂缝。

四、对裂缝进行处理

在对裂缝进行修复之前要进行科学严谨的勘测，明确开裂程度、裂缝位置及产生原因。根据所具体情况进行处理，常用的有关裂缝处理的方法如以下两种。

4.1树脂灌注法

环氧树脂是此种处理裂缝的常用材料，它具有与混凝土间的凝结比混凝土自身粘结还要强的机械强度，能抵御大多数混凝土遇到的化学侵蚀，并且树脂可以注入0.05mm裂缝内。但当裂缝有渗漏、不完全干燥、裂缝太多或者含氯化物成分显著的混凝土来说，通常不使用此种方法。

4.2钉合法

当主裂横断面的拉力强度必须恢复时，应选用此种方法对裂缝进行修复，它可以在不损坏周围结构的情况下对活动裂缝进行修复。使用薄而长的“缝合U形钉”穿过裂缝嵌入到槽沟之中，之后利用无收缩砂浆进行固定，也可以使用环氧树脂基粘合剂。

结束语

在混凝土结构的建筑中楼板裂缝是极其常见的现象，它对建筑物的使用功能、抗渗透力都会产生消极影响，还会使钢筋出现锈蚀、混凝土发生碳化现象等等。随着科技的不断发展、新材料的不断研发，更为先进的防护技术试验成功，选择合适的方法对施工中所出现的裂缝现象进行修缮，并在施工时利用一些方法对裂缝的出现及产生进行预防，是建筑物的安全性能得以提高。

参考文献

[1]钱燚赟.道路桥梁施工中的裂缝原因及其改进措施[J].智能城市,2020, 6(01):156-157.

[2]李照庆.水利施工中混凝土裂缝防治技术分析[J].科技创新与应用, 2020(01):135-136.

[3]岳岭,于进江,吕刚.明洞隧道衬砌环向非受力裂缝分析及控制技术[J].铁道标准设计,2020,64(01):127-130+163.

论文作者:戴华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30adcbdb293c13134634b075.html