# 浅谈建筑机电工程设备安装技术关键点论文_李敏

李敏

身份证号码：430624198709057136

摘要：建筑机电工程设备安装质量对整个建筑的施工质量以及后期的使用等都有着直接的影响。本文主要建筑机电工程设备安装技术关键点进行了探讨，以提高机电安装施工的质量。

关键词：建筑；机电工程；设备安装；技术

机电工程逐渐成为建筑工程最为关键的环节之一，机电安装工程具有程序复杂、设备繁多、投资量大等特点，为了保证机电工程的质量，需要在加强施工技术和质量控制。现阶段我国建筑行业正处于快速发展的新时期，加强对机电安装施工技术的研究具有十分现实的意义。

1.建筑机电工程设备安装准备工作

由于建筑机电安装工程的工作较为繁杂，所以在正式施工之前一定要做好相应的准备工作。当接到施工的任务之后，相关的领导人员一定要及时的组建相关的部门，确定各自的职责范围，为施工的进行做好人员准备。然后，需要技术人员的参与，他们要通过与现场的工人们进行工作的交接，从而完善施工现场的平面布置规划。首先，相关的负责人员一定要详细的阅读施工图纸，这样才能了解图纸的设计意图，为编制施工方案计划提供资料数据，确保工程的顺利进行。其次，施工人员要进行防线测量工作，严格按图施工，从而掌握设备的有关规范和技术要求，各项安装工程要做出施工方案或施工技术措施，经批准后才能进行。接着，施工人员需要详细的检验材料，防止出现质量问题，节约施工单位的资金投入，尽量降低对建筑工程的破坏，为使用者提供安全、舒适的环境。其中要注意对结构造型及预埋管线做好完成线面标定，按照电气专业的管线图专业进行预留和预埋电气管线，严格的按照相关的工艺进行开线槽、桥架穿越楼板、剪力墙处开孔洞处理等专业性的问题，尽可能的做到全面考虑。

2.建筑机电工程设备安装技术关键点

2.1空调和通风系统安装技术

（1）减少噪音的措施。首先应该在风管系统的管道拐弯处采取较大曲率半径的弯头，这样会使得风管系统的噪音得到有效减少。其次，在安装消声器和消声弯头的时候，应该进行支。吊架的单独设置，不能在风管下安装消声器或者是消声弯头，这样会影响设备的单独检查维修等操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了防止噪声和振动沿着管道传递，应该将柔性连接管设置在各种传动设备的进出口管口，在穿过围护结构的风管处以及风管支吊架都应该要设置弹性材料垫层，并且在穿过围护结构的风管的孔洞四周缝隙的密实填充材料应该选择不燃纤维。为了方便现场进行设备减振基础的平衡调整，在安装设备的过程中应该将可调整的较平螺栓设置在减振器上。

（2）对保温材料出现结露问题的解决措施。当保温材料出现粘合不好的现象，那么就会导致结露现象的出现，这是就需要采取相应的措施，例如在进行保温钉的粘接之前将粘接物表面清洁干净，同时在规定的条件下进行粘结胶的使用，同时所使用的胶水的性能要好，保证保温钉的间隔与规范要求中的标准相符合；在敷板的时候，也要确保胶水的凝固时间，而且在板材之间的接缝处适宜进行企型接口，并且要将胶水涂抹在接口处。

2.2电气设备安装技术

（1）配电箱安装。配电箱是电力负荷的现场控制器，是接受和分配电能的量表，为了使工程中的照明、弱电和电力系统正常的工作，配电箱的安装至关重要。电箱内设置漏电的保护器，匹配合理的额定漏电动作，对电流进行分级的匹配。在施工过程中，导线连接必须要牢固紧密，必须在连接导线与电气元件接线端子之间装配弹簧垫圈。在电气安装施工过程中，工作人员应该保持配电箱的整洁，同时还要把箱面的编号标注清楚。

（2）做好电缆敷设。在进行电缆敷设时应注意以下几点：确认好电缆走向，选好电缆长度，敷设电缆时一定要按计划路线走，并尽量敷直，避免敷设后长度不对应的情况出现。在转弯井，电缆必须留有足够的弧度，避免弯度过小，电缆受挤压，破坏电缆里面的绝缘层和保护层。为了防止电缆损伤，穿管敷设电缆或电缆井内敷设电缆，必须放有足够的滑轮和牵引绳，不能用蛮力去拉扯电缆，避免电缆的保护层受到外力破坏，对电缆造成无可挽回的伤害。

（3）防雷接地。施工人员要对建筑物内的保护干线、金属构件等部位进行必要的接地处理。在无设计要求的情况下，接地装置一般运用钢材和热镀锌处理，引下线应采用搭接焊接方式，长度为网钢直径的6倍以上，特别的是搭接焊接钢筋一定要是网钢，若引下线主钢筋采用对头碰焊，需在焊接处另外增加一个搭接焊接网钢。

2.3给排水管道设备安装施工技术

（1）准备工作。在给排水管道安装施工前，施工人员必须熟悉各专业的设计图纸，并了解管道的安装是否合理、安装过程中是否存在偏差。如果发现问题，要及时与相关设计人员共同研究、协商，找出一个最佳的解决方式。与此同时，施工人员还要核对预留孔洞大小、明确管道准确位置。

（2）在对给排水设备进行安装前，需要检查有关资料、合格证文件等。在检查过程中，确保设备不存在缺件、损坏和锈蚀等现象，同时确保转动部分的灵活性。为了便于管理、操作和维修，在布置机组的过程中，需要保证管线最短，弯头最少，同时管路之间便于连接，并预留适当的走道和空间。

（3）管道安装。在安装给排水管道的过程中，需要注意，在安装管道毛坯之后，需要对管道的开口用专用的橡皮塞、麻绳大楔等进行堵严，避免建筑垃圾等落入排水管而堵塞管道。在对管道、卫生器具等进行安装时，需要对管内、预留排水口内的垃圾杂物进行清理，确保管道的畅通性。按标准坡度对管道进行施工，同时确保坡度的均匀性，不能出现倒坡现象。

（4）试水试验。给排水系统中，施工人员可采用灌水试验来检查埋设于地下、管井、吊顶以及防结露要求较高的隐蔽工程，了解是否存在漏水现象。而对于卫生器具中的管道，安装完毕后，需要在交工前对其采取满水排泄试验进行测试以检查它的安装质量。施工人员可以采用通球试验对室内卫生器具及其他排水管道的安装质量进行检查，只有检验合格之后才能投入使用。

3.建筑机电工程设备安装技术控制措施

机电安装工程是对施工技术要求非常严格的一项工程，施工单位应该严格做好机电安装工程的施工技术管理工作。一是，施工单位应该在机电安装工程的施工过程中对运用到的施工技术进行严格的质量监督和检查，确保施工技术的使用正确性、施工工艺的使用合理性，保证其能够有效地提升机电安装工程的质量而不是对机电安装工程的质量造成不利的影响。二是，施工单位应该严格要求工作人员，保证工作人员在机电安装工程中具有正确的施工态度和负责任的工作心理，严禁施工人员因为偷懒在机电安装过程中出现偷工减料的行为，保证机电安装工程的施工质量。三是，做好机电安装工程的审查工作。机电安装工程的审查工作是施工单位进行最后一项关于机电安装的工作内容，也是施工单位对机电工程质量进行保障以及审查的最后一项措施。施工单位应该严格对审查工作人员进行选择，确保其在审查工作中的责任心和工作态度，对审查工作中出现的机电安装工程问题及时进行返修，对照施工图纸保证机电安装工程的施工质量符合相关要求。

4.结语

机电工程是建筑工程施工过程中不可避免的施工内容，也是建筑工程建筑质量和使用效果的直观显示，施工单位应该对机电工程安装过程中可能出现的问题做好预防措施，控制机电工程的施工质量，严格履行审查措施，有效地保证机电工程符合工程的要求。

参考文献：

[1]刘亚龙.建筑工程中的机电安装施工管理[J].商品与质量?建筑与发展，2014（3）.

[2]刘业秋.浅谈机电安装在建筑工程中的施工与管理[J].内江科技，2013（6）.

[3]苏乾民.机电安装在建筑工程中的施工与管理探讨[J].科技风，2013（8）.

论文作者:李敏

论文发表刊物:《基层建设》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30ae257913a1b034d859ff67.html