# 房屋建筑工程施工过程中不良地基土的技术改造分析论文_段大伟

摘要：在进行建筑工程施工过程中，地基土由于受到不良地基土的影响，会引起地基的位移和沉降，从而对建筑工程施工进度和质量产生不利的影响。因此，在进行地基施工过程中，要根据地基土的实际情况，为其制定科学、合理的改造技术，以实现对地基土的有效加固，更好的改善地基土的综合性能，确保建筑工程施工的顺利进行。

关键词：建筑工程；施工；地基土；改造

随着我国经济建设的需要，建筑建设面积不断扩大，导致在建筑建设的过程中时常会发生因为基土不良而造成的建筑质量不合格现象。不良基土大多是因为不能够支撑上部建筑造成的压力，从而发生建筑的不规则沉降，造成建筑质量得不到有效保障，严重时甚至可能会导致安全事故的发生，严重影阻碍了我国建筑的发展进程。地基土的危害对建筑整体质量影响很大，在地基土不满足建筑要求的地区，必须进行改造和相应的加固处理。

1房屋建筑工程施工程地基施工特点

1.1不良地基土的多发性

如果在进行不良地基土的技术改造过程中出现不完善或者不规范的状况，或者对地质条件的勘察存在估计不足的情况，经常会出现部分建筑在承建甚至投入使用一段时间后，出现楼屋倾斜、沉降等情况。尤其是在气候温热多雨，地质较为松软的区域频繁出现，给居民人身和财产带来重大损失。

1.2地基条件的复杂性

我国各地区的自然条件和气候条件差异较大，各个地区的情况有着明显的不同，尤其是土质存在着很大的区别。建筑工程在进行施工时对地基的强度要求也是不同的。尤其是土质松软以及容易发生地震灾害的地区，需要其具备较高的强度以及稳定性能，这样会带给施工单位一定的挑战。

1.3发生事故的严重性

如果未对不良地基土进行针对性的处理，将会导致其扩大化，所造成的影响将是无法想象的，不仅会对工程施工的进度和质量产生影响，而且还会危及人类的生命安全，即使后期进行修复，也需要消耗加大人力、物力和财力资源。

2房屋建筑工程施工常见不良地基土种类

第一种是饱和松散土。饱和松散土主要是粉砂或者细砂组成，由于静荷载作用会使得饱和松散土强度比较高，但是在外力作用较强的情况下就会使土质结构发生极大的变化，导致出现液化现象，例如机械振动或是地震等，严重时会发生大范围的震陷变形情况。第二种是膨胀土。膨胀土分布范围十分广泛，但是其性质也不是十分不稳定。通常情况下，膨胀土因为含水量的变化容易造成严重的膨胀情况，危害较大，严重影响着建筑物整体的安全性能。这种土质在失水之后就会发生收缩情况，但是吸水之后又会产生膨胀，在浸水之后明显降低了承载力，十分容易发生干缩裂隙情况，而且容易出现反复胀缩变形的情况。第三种是杂填土。根据现在施工现场的情况来看，杂填土主要可以分为三类，施工建筑垃圾土、日常生活垃圾土以及工业生产垃圾土。杂填土的成分往往都是比较复杂的，没有规律可言，而且堆积厚薄也不均匀，性质差异较大。在施工过程中不能进行良好的改造，那么十分容易造成建筑地基的不均匀沉降。第四种是软粘土。软粘土主要分布范围在河流的中下游地区，通常见到的就是淤泥或是淤泥质土。这种土质主要分布在南方地区，在我国南方地区多有河流、琥珀。这种地基土一般情况下承载力都是比较低的，不能承受不断增加的上部荷载。

3房屋建筑工程施工过程不良地基土所带来的危害

3.1不良地基土会引起地基沉降问题

任何环节的施工都存在着一定的安全隐患，通常情况不会对建筑工程的施工质量产生影响，但是严重情况就会影响到建筑工程施工进度和质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此在进行不良地基土状况下施工时，不能进行有针对性的解决处理，十分容易诱发地基的下沉，影响了建筑物的整体结构功能，还会威胁到施工人员的生命安全，引发安全生产事故。

3.2不良地基土对地基承载力的影响

建筑工程施工中，地基土将直接影响着整个建筑物的承载力。如果地基土的稳定性能较强，就可以有效的提高地基的承载力，可以促进后续施工的顺利进行。当地基上部建筑的重量低于地基的承载极限时，就不会影响上层建筑物的稳定性。相反，一旦增加的重量超过了地基的承载极限时，就会使其内部结构发生变化，将会直接影响上层建筑物的稳定性，安全隐患巨大，最容易发生倾斜和坍塌的情况，严重威胁着人们的生命财产安全。

3.3不良地基土会影响土坡稳定性

不良地基土会影响会土坡的稳定性能，直接破坏了土坡的平衡性能，一旦收到外界的冲击，会出现土坯下滑的情况，影响了上层建筑物的稳定性能。

4建筑工程施工中不良地基土的改造技术

4.1填换法

换填法在通常情况下称为换土法，将不适合的软土彻底进程清理，换填比较稳定的石、土，并填压、夯实。一般情况下，在进行地基施工中使用的主要是开挖填换天然砂砾，铲除不稳定的软黏土，在填充天然砂砾，有效的改善原有地基增加其稳定性，提高其承载力。填换施工之后，需要对砂砾的含量、粒径和级配进行专业的系统的测试，测试回填设备和碾压参数，然后在进行分层填筑、分层压实。压实施工之后，进行检查，确保其可以达到施工要求然后在进行其它的施工环节。

4.2夯实法

夯实法也是处理不良地基的主要方式，主要包括3 种方法。表层碾压法又可以称为表层压实法，主要是通过低能的夯实机械进行有效的压实，从而增加地基的密度，稳固地基，有效减少缝隙。重锤夯实法就是选择重量较大的夯锤从高处进行自由落体，通过强大的外力有效的夯实地基。由于地基施工过程中比较容易受到外界影响因素，所以要求根据实际的施工现场让施工队伍进行选择适合的夯实方法，达到设定的效果。一般的重锤夯实法有机械夯实和人工夯实两种方式，但是在施工中选择使用哪种方法还要根据实际的施工情况来看。振动压实法就是通过使用振动压实机进行地基土压实处理，可以选择碾压动作与高频振动同步的高效率机器，有效提高工作的效率，这种方式是现在施工单位中使用较多的。

4.3强夯置换法

强夯置换法主要是通过沉管或者夯锤将管、锤下放到地基土中，逐渐向两侧挤压地基土，然后在把砂砾、碎石等材料加入到夯坑或者沉管中，同时做好周围地基土的横向挤压加固处理，有效提高两个桩的紧密性，增加地基的稳定性能。通过使用这种处理方法，有效的提高了地基的整体强度，还不会影响到地下水。

5结束语

综上所述，地基环节的施工对整个建筑工程有着至关重要的作用。但是由于我国地理情况，经常会在建筑项目中遇到不良地基土的地质，并且影响严重，同时还会严重影响后续工程的施工的进度。所以，必须要加大对不良地基土的管理控制力度，因地制宜的选择不良地基土的改造技术，有效的提高地基的结构稳定性能，确保整个工程的建筑质量。

参考文献：

[1]胡斌.浅析建筑工程施工中对不良地基土的改良技术[J].四川水泥,2019(11):253.

[2]戴叶文.探究对工民建工程中不良地基土的改造技术[J].现代物业(中旬刊),2019(04):62.

[3]程晋民.探究水利水电工程施工中不良地基处理技术[J].智能城市,2018,4(02):167-168.

[4]伍凌.建筑工程施工中对不良地基土的改造技术[J].建材与装饰,2018(01):2-3.

[5]李瑛.房屋建筑工程施工过程中不良地基土的技术改造[J].中国住宅设施,2015(Z1):110-113.

论文作者:段大伟

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30bfafb69386c192d68e1880.html