# 节能技术在建筑给排水设计中的应用论文_杜旭杰

（北京龙安华诚建筑设计有限公司兰州分公司，甘肃，兰州，730030）

【摘 要】建筑给排水系统的运行能耗很高，设计不当就会极大的浪费能源。因此，要在给排水设计中加强节能技术的应用。

【关键词】节能技术；给排水；设计；应用

一、前言

当前，在建筑设计中对能源的节约和资源的有效分配十分重视，尤其是给排水系统设计，更应追求节能。

二、建筑给排水的特点

随着社会的发展，现代建筑在整体形态和设计理念也不断地发生着变革。而地域、结构、需求、用途等各方面的要求也会对现代建筑在设计过程中带来新影响。总的来说，现代建筑在给排水方面的设计随着建筑整体设计架构的变化而不断地革新，目前的建筑给排水设计特点可以总结为:

1、排水管道抗压性强。当代建筑由于人口压力和建筑条件的需要，大多以高层建筑为主，因此需要给排水系统具备足够的管道长度和送水压力，以确保高层居民的给排水稳定性，从而会给排水管道会承受更大压力，要求其具有更好的材质和抗压性。

2、具备足够的稳定性和环保性。当代建筑基于目前的科技发展水平，在结构设计上更加的复杂化和多样化，同时也需要更多的维护和动力设备进行运作以保证建筑内各项功能正常运作；此外，由于住户的增加和楼群密度的加大，也需要给排水系统有足够良好的工作状态，以避免给用户带来不便。因此，在给排水系统中，具备足够的系统稳定性和废水回收环保性十分重要。

3、结构化和分布化布局。给水系统需要完成对于整个楼的供水控制，如果只是单一化的进行整体控制或者杂乱无序的搭构给水系统，则会为后期的系统扩容及维护带来极大不便。因此，常见的给排水系统大多进行合理的区域化分布，采用多个竖向分区以确保在充分满足全方位覆盖的基础上，尽可能的简化。

三、建筑给排水资源浪费原因

1、无效冷水造成的损失

热水供应系统如果按照循环方式划分，可以分为：立管循环、支管循环以及干管循环，但在实际中，因为无效冷水造成的损失却非常严重，如洗衣房、公共浴池等，这些地方连续用水并且没有循环管理，开启热水装置后，无法立即得到满足使用温度的热水，这时候通常要放掉不少冷水后热水设备才能正常使用，而之前放出的冷水，并没有产生有用效益，造成水资源的浪费。

2、超压出流浪费水资源

超压出流指的是给水配件前的静水压力大于流出水龙头，也就是流量超过额定流量承受范围的情况。它不但破坏了给水系统中水量的正常分配，而且没有产生实际的使用效益，造成水资源的浪费。通常情况下，因超压出流而造成的水量损失，往往不容易被使用者察觉和重视，属于隐性的水资源浪费。而且巨大的压力一方面会冲击管道，减少水龙头与阀门的使用寿命，一方面由压力产生的振动容易使管道连接处因松动发生漏水，进而导致水资源的浪费。目前，大多数建筑在施工中会采用节水水龙头等设备，这虽然能在一定程度上缓解压力，可是如果设计不够合理，还是不能彻底解决超压出流的问题。

3、管路和阀门泄露造成的浪费

在生活中，管道及阀门泄漏等现象很常见，输水管路接头或阀门井处经常出现程度不一的泄露，由泄露造成的水资源浪费不可忽视，究其原因，一部分由于阀门或其它配件的质量低下，不能在使用过程中发挥其应有的作用；一部分由于管路年久失修，部分镀锌管接头容易腐蚀导致漏水或渗水。通过对一些主要城市的调查研究显示，居民生活小区中因阀门的质量不达标或是长时间没有更换或维护等原因，使阀门损坏而无法正常关闭的情况大约达到全部用户的65%以上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而这些存在渗滴的出水点每日大约会造成高达75升的水资源浪费，损失之大令人痛心。

四、做好给排水节能设计的措施

1、做好给排水系统相关部件的选择

对于给排水系统相关部件的合理选择，主要集中于部件质量和部件性能两个方面:在质量上，尤其是对于给排水系统中的管道和阀门的选择，应选用防水性及耐腐蚀较好的部件，以确保腐蚀或渗漏所带来的水资源的浪费；而在性能上，除了具备足够良好的防腐蚀、防渗透功能之外，还需有一定的节水性能，尽可能的在满足需求的情况下，多使用节水型配件。

2、做好超压出流的控制及处理

超压出流就是指给排水配件在规定的时间内所流过的水量超出了规定的标准时间，从而造成了水资源的过度浪费，同时当给排水管道中的进水量过于超标，则会对管道内壁进行挤压，进一步影响管道的质量性能，发生水管破裂、水渗透等水资源浪费的情况。针对这一点，应结合实际需求和所配置的给排水配件合理的进行流量分配，并通过市政给水管道的并入等方法最大程度上降低超压出流所带来的水资源的浪费。

3、做好水资源的合理分配和循环利用

所谓水资源的合理分配，就是根据实际的需要做好给排水系统的设计，在确保其充分覆盖的前提下，尽可能的减少多余的水资源分配，以避免造成浪费。与此同时，还应该尽量做好水资源的循环利用。从小的方面来看，可以尽可能的回收生活废水，进行逐次利用，将其用于其它有需求的地方;从大的方面来看，通过合理有效的水资源循环利用，可以在确保用水安全的前提下，更好的提高水资源的利用效率，实现节水的目的。

4、合理的选择给水方式

由于高层办公楼用水的特殊性，下班时间基本上没有用水的地方，上班时用水的地方较多，需求量比较大，用水的时间段极其不平均，可改变频率的调速泵组供水量的变化范围比较大，水泵运行节能的效果不是非常突出，建议采用水泵和水箱联合给水;由于很多大型商业建筑的总高度不是很高，建议采用辅泵和变频泵组及气压罐给水;对于一般的住宅建筑建议采用加压的变频泵组给水;然而对于五星级的大酒店因为其用水的独特性，建议采用水箱和水泵联合供水，这种方式有着较好的稳定性。

5、尽量采用节水型的用水器具

在综合条件允许的情况下，在选择龙头时我们可以考虑采用充气型龙头或用节水龙头。节水水龙头一般选用在水压0．1MPa和管径DN15下，最大流量不大于0．15L/s的陶瓷芯等密封性能好、能限制出流流率的节水型水嘴，一般情况下，如果水压相同，节水水龙头可以比一般的水龙头节省更多的水，其节水量大约在3%－50%之间，很大一部分可以节水20%－30%。特别是对于静态水压较高，一般的水龙头出水流量量过大，节水水龙头就有着非常明显的出水效果。所以，应该尽量在给排水设计中(尤其在水压超标的配水点)推荐使用节水龙头，以达到节能的目的。运用现代自动控制技术，也是一种行之有效的节能减排手段。如果不能合理的选用卫生器具，就很容易造成浪费水资源的现象，影响到整个建筑物节能减排的效果。对于卫生间用水器具的选择，我们可以考虑运用一些较小容积然而有着较大水箱的大便器，一般使用容积不大于6L的水箱的节水型坐便器。除此以外，坐便器的安装时还可以采用大小便分两档冲洗的水箱，一般情况下分为两档的冲洗水箱在冲小便时，其冲水量可控制在3L以内，而冲大便的时候可以控制在6L之内;在非常缺水的地区，可试着运用无水真空的抽吸座便器。一般情况下在公共场所我们应该运用感应式或延时自闭式便器水嘴和冲洗阀。延时自闭式阀在出水一定时间后自动关闭，可避免长时间流水造成浪费水的现象。

五、结束语

总之，给排水系统的节能设计是整个绿色建筑设计的重点，做好节能设计的优化，提高建筑的节能环保性，要引起设计人员的高度重视。

参考文献：

[1］张中伟．建筑给排水节能设计要点［J］．城市建筑，2012，56(9):2－7．

[2]王小来．高层建筑给排水工程设计中节能措施探讨［J］．科技风，2013,65(3):1－8．

论文作者:杜旭杰

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月

论文发表时间:2015/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30e579baf109e4e5b43c6bc6.html