# 把自动化技术融入到电气工程中论文_秦志辉

宁夏天净物业服务有限公司 750001

摘要：当今时代是一个科技飞速发展的时代，在电气工程的发展过程中，传统的技术已经无法满足电气工程的发展需求，自动化技术的出现及运用能够有效推动电气工程的发展，提升电气工程的工作效率。下面文章中首先针对电气自动化在电气工程中的设计工作进行了论述，然后探究了自动化技术运用到电气工程中的相关内容，并且还针对当前电气自动化运用在电气工程中的问题进行了探讨。伴随着我国自动化技术的深入发展，电气自动化融入到电气工程中的方法将会受到广大民众的支持与认可。

关键词：电气自动化；电气工程；融入；运用

新形势下，电气工程的发展面临着前所未有的挑战，把自动化技术融入到电气工程中，可以有效提升电气工程质量，促进电气工程的长远发展。在电气工程中，电气自动化技术的融入与使用不仅可以有效提升工作效率，还能确保电气工程的安全可靠运行，取得的这些显著成绩还能让人们更加认可与肯定自动化技术。加之近几年我国自动化技术与电气工程的不断创新，我们需要科学协调好自动化技术与电气工程之间的关系，二者之间相互促进，这样才能取得较好的工作效果。

1、传统的电气与电气自动化的差异

通常情况下，电气工程采用的是传统的电气设计方式，具体来说就是依靠不同零件之间的机械运行完成电气工程任务的，这是一种物理方法，但是把自动化技术融入到电气工程中，整个流程的完成时由计算机程序来控制器系统的，它可以根据用电设备的具体情况，比如电负荷的特征及用电量的状况等来进行电压的变配电功能，来实现二次计量、保护等的设计，还可以根据其生产工艺的特点及需求，设计为用配电系统末端的用电设备来控制的程序。

2、电气自动化设计的相关内容阐述

所谓的电气自动化，就是指根据相应的工艺控制需求及用电设施的需求完成配电系统及用电设备的科学控制，高效完成电气设计工作，主要是由于它具有嵌入式控制装置、用电设备就地控制设备等等的控制器，不用去考虑过多的条件限制。而且，电气自动化设计中的组态工作不用等其硬件系统定牌后再去进行，因为自动化设计中的标准组态网络通信协议和工具软件，即使是在不同的设备中运用，也不会受到任何的限制，仍然可以进行方便、快捷的整合系统。另外，在进行自动化设计时流程也十分的简单，这样不仅可以节约人工，提高工作效率，更使电气与自动化系统有机的融为一个整体，实现了智能化控制，也给广大人民群众提供了更加方便、高效、经济、实用的数据共享。

3电气自动化在电气工程中的设计准则

3.1 集中形式的设计模式

在所有的电气工程中，我们都是通过相同的处理器完成系统的集中处理工作，这样就增加了处理器的工作压力，严重影响了处理器的工作效率 。在进行电气设备的监控工作时，因为监控对象的数量明显增多，主机的负担加重，间接的就需要增加电缆的数量，这无疑使投资的成本大幅度增加。不仅如此，因为长距离电缆的引入，对系统运行的稳定性和可靠性影响巨大，系统的超负荷运转，加大了故障发生率。因此在电气工程中应用电气自动化技术以集中化监控式设计理念应用最为广泛。

3.2 远程形式的设计模式

采用这种形式的设计模式，不仅能够有效减少电缆的使用数量，为企业节约投资成本，还能增加设备的灵活性，提升其工作安全性能及稳定可靠性。但是因为这样会是电气通讯量增加，所以这种远程化设计理念在规模较小的电气工程中使用比较适宜。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 现场总线形式的设计模式

在这个网络技术飞速发展的时代，现场总线等常见网络技术的使用能够有效提升系统自身设计的针对性，在不同的工作需求下系统则需要选择不同的功能，这样能够更加符合实际需求。这种设计理念不仅具有远程设计理念的优点，更是设备的间隔、端子柜、模拟量等量明显减少，使得电气工程领域对此种方式更为认可，是未来电气工程中电气自动化发展的趋势。

4把电气自动化技术融入到电气工程中

4.1 电气自动化和电气工程中继电保护装置的融合

在电气工程中，继电保护装置发挥着非常重要的作用，它不仅能够在系统出现意外事故或问题时及时准确的报告上级部门，并且在第一时间内切断线路，确保线路连接设备的自身安全。应用继电自动保护装置能够对线路运行情况进行实时动态监测，对系统运行的各个参数进行有效的监测和控制，同时对远程控制予以支持，解决了传统继电保护装置反应不及时以及误跳的问题。继电自动保护装置对系统中的所有线路和设备的异常都能够进行检测，而且对还能够对系统中特定范围内的某些特殊线路或者电气设备进行检测，如果检测到异常，继电自动保护装置就会立刻做出保护反应。继电自动保护装置如果发生故障，一般有拒动和误动两种故障表现。拒动是指当电气系统发生故障或者异常的时候，继电自动化保护装置没有立刻进行断线保护，没能发挥保护作用。误动是指电气系统运行正常，没有异常和故障发生，但是继电自动化保护装置却进行错误的保护动作或者传递错误的信号。

4.2变电站综合自动化在电气工程中的运用

在变电站运行过程中一项不可缺少的重要组成部分则是综合自动化系统，该系统发挥着非常关键的作用，是一项多方面性能的综合性计算机监控系统，不仅可以对自动化与继电保护装置、信号管理系统及测量设备等实施优化和功能重组，同时能够进行对整个变电站的通信技术、计算机技术、通电线路、电气设备等利用现今先进的电子金属进行监控、检测、测量、控制、通信的任务。综合自动化系统综合运用了计算机技术、电子技术和通信技术等先进技术，使变电站的综合自动化系统具有集成化、智能化的特点，而且操作简单、维护方便。

4.3电气自动化在发电厂分散测控系统中的应用

发电厂中的分散测控系统的组成结构分为多个方面，其中最为主要的组成部分有以太网、通讯网、工作站及控制单元等，该项系统属于分层结构。在实际生产过程中通过利用过程控制单元完成对设备运行过程中的每个关联参数进行实时的现实和信号传递，并对设备运行状态进行监控，根据检查结果来驱动执行机构，从而实现对生产过程的监控、检测和保护。

5电气自动化在电气工程中融合运用的不足之处

与常规性的装置相比较，不管是在执行任务的准确性上，还是对异常问题及故障处理方面，电气自动化装置都有着很大的优势，不仅可以提升任务执行的准确性，还能够快速准确的判断出问题的存在，并采取措施及时有效，因此在电气工程中应用电气自动化后对于保证电网运行的稳定性和可靠性等方面都有了明显的效果。电气自动化装置将人为的值班监测、仪表检测等监测方式取代，大大减少了工作人员的工作压力。同时，将电气自动化装置融合?GPS?技术，能够对异常或者故障迅速的进行报警，对保护电气系统的安全运行发挥了重要作用。但是我们在看到电气自动化技术应用的优点的同时对其中所存在的不足要清楚的认识：首先，电气自动化技术在实际的应用并不完全成熟，在电气系同继电保护中还有很多问题需要进一步研究解决；其次，电气自动化技术对外部电压的要求非常高，这就使电网建设的投资成本压力增加。另外，电气自动化装置在抗雷击和电磁干扰等方面还有待发展和完善。这就需要我们在工作中不断的研究探索，对电气自动化装置的功能方面加以补充，对其维护和保护等方面不断完善，以使自动化装置的功能得到充分的发挥。

6 结束语

总而言之，为了能够更有力的保证电气工程系统在一个安全、稳定、可靠的状态下运行，将电气自动化技术融入其中发挥着非常重要的作用，能够促进电气系统工作效率及质量的提升。实际上，电气自动装置的运用过程还处于探索阶段，其应用还不十分成熟，随着自动化技术的发展和研究的不断深入，电气自动化必将不断的发展和完善，为我国的电气工程发挥更大的作用。

参考文献

[1]楚力.电气自动化在电气工程中的应用分析[J].电力建设，2012（04）．

[2]马学娟.探讨电气的自动化在电气工程中融合运用[J].民营科技，2011（07）．

[3]殷利权.深入探讨电气与自动化设计在工程实践中的融合[J].科技创新导报，2012（27）．

论文作者:秦志辉

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30ebc0191823eb6c7955f650.html