# 民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术探讨王俊论文_王俊

（江苏双楼建设集团有限公司，江苏南京210000）

摘要：作为建筑工程施工的基础，地基基础和桩基础施工的质量在整个工程项目的质量中占据重要的位置，特别对针对民用建筑来言，做好地基基础和桩基础施工更加重要。本文主要对民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术进行了探讨，以期促进我国民用建筑的可持续性发展。

关键词：民用建筑；地基基础；桩基础；施工技术

前言

在很大程度上，社会的进步和经济的发展可以保障建筑施工质量，我国的民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术也取得了良好的发展，可是仍然存在很多不足之处。

1地基基础和桩基础施工技术适用范围分析

地基基础处理技术适用于持力层十分不均匀，容易出现建筑物不均匀沉降的土质，像湿陷性黄土、淤泥质土以及粉质黄土等等十分软弱的土质，在这类土质的基础范围之内通常使用换填的方法进行地基处理，将本来不适合作为建筑物地基的土壤清掉，改填砂石、砾石以及灰土、粉煤灰等等力学性质比较优异的土壤作为建筑物地基。此外还有深层密实地基、夯实地基、挤密桩地基等等多项地基基础处理技术，在施工过程中要依据具体的地质情况选择合适的地基基础处理技术。

在各项地基基础的处理技术中，桩基础是应用范围最广，同时也是最为经济的一项技术，桩基础施工技术按照成桩的形式分为钻孔现浇桩和预制成品管桩，桩基础施工技术适用于持力层很深，并不要求大深度开挖的工程，按受力方式又可分为端承桩和摩擦桩。端承桩适用于持力层较深，并且持力层以上土质较为软弱的土质，需要将桩送至持力层以达到承载效果，在这类桩施工过程中要重点的控制贯入度，保证桩尖能够送至持力层。而摩擦桩用于持力层较深，但是持力层以上土质较为坚硬的土质，能够通过桩身与上层土质的摩擦达到承受上部荷载的作用，在这类桩基础的技术控制中以桩头标高的控制来控制施工质量。

2地基基础和桩基础施工存在的问题

2.1地下水的影响

在地基基础施工中，因为要确保建筑整体的稳定性，地基基础应该保持较大的深度。建筑的高度越大，地基基础深度也就越大。所以，地基基础深度往往会低于地下水位，自然而然会遇到地下水的问题，从而给施工带来一定的困扰。因为处于地下，在排水和止水过程中会有很大的难度存在。在桩基础的施工中，将桩设计的很深很难，井点的设置就变得非常重要，起到排水的作用，可在桩的挖孔阶段，因为是人工孔，容易出现井漏，从而造成事故的出现，对地基基础和桩基础施工的实施不利。

2.2冻土地基

冻土地基问题是建筑桩基础施工中的难点。一般使用的方法是冻结法，使土中的水结成冰，形成固体的形态，从而减少了水土压力，为建筑桩基础施工排除了干扰。值得注意的是，要防止冻土墙的融化导致对地下结构的影响，冻结法的施工技术需要实施有效的改善，因为施工环境周围有地下水资源存在，所以不但要确保桩基础顺利施工，还要有效防止对环境的影响。

2.3桩的质量

因为桩基础施工技术优良的稳定性，在建筑施工中，桩基础的建设范围越来越广。在很大程度上，桩的质量决定着建筑的安全稳定性。桩在长时间的使用之后，会出现破损或断裂的现象，这是因为其承载力不足所导致的。桩基础一旦出现损坏，修复的难度很大，同时给建筑带来了安全威胁。所以，在实施桩基础的施工前，对桩的质量要实施严格的检测，确保其符合质量标准后才能投入到使用当中，从而消除安全隐患，保障建筑的安全。

3地基基础和桩基础的相关施工技术应用

3.1地基基础的相关施工技术应用

3.1.1排水固结

排水固结法是一种有用的地基基础加固方法，通过土壤当中水分的排出，使土壤松散的状态改变。土壤在水分散失之后，土质会自然的进行固结，达到加固的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆先在地基当中安装竖向的排水体，就像砂井或者排水带。然后对其进行分级施压，用来测试地基基础的承载力，可凭借测试结果实施有效的改进措施。在实施重力施压的过程中，将土体当中的水排空，加快其固结。地基出现沉降以后，地基基础的强度得到了极大的增加。这个方法简单可靠，在地基基础施工中较为常见，适用于松软的土质，包括淤泥和粘性土等。

3.1.2换土垫层

换土垫层一般用于软土层中，通过利用强度较大的砂石实施替换，作为垫层。可以有效防止因为土质受潮而导致地基沉降。通过换土垫层，形成了十分坚固的地基垫层，能够承载更大的压力。通过换土回填，将软土及时的实施处理，以有效防止冻土地基的影响。

3.1.3碾压夯实

碾压夯实法要求用到相应的机械设备，通过碾压和夯实的方法增加地基基础的强度。通过土壤的压缩来降低沉陷。在实施碾压夯实的施工过程中，压路机和推土机是最常见的碾压机械设备，经过多次碾压，得到夯实的效果，可以有效确保地基基础的稳定，压路机和推土机有施工面积较大、工作效率高的特点。此外，在实施小范围的砂土地基和松土地基的碾压夯实时，显然不合适使用压路机和推土机等大型机械。这时以电动机带动的小型振动设备，可以通过振动而产生作用力，对相应的土质地基事实垂直施压，从而达到良好的碾压夯实的效果。此方法操作简单，设备使用便捷，有效增加碾压夯实的效率，加强地基基础的稳固性。

3.1.4化学加固法

化学加固法是一种化学方法，提高土壤的黏度，从而完成加固的目标。使用灌浆和喷浆的方法，对地基基础实施加固处理。灌浆法是把浆液渗透到土层当中，化学浆液通常选择水玻璃和碱液。有效排除土体当中的空气，使土壤的凝固加速，得到固化的目的。因为化学浆液的作用，凝固的土质结构拥有更好的承载能力，可以有效的避免水的渗透，得到防止沉降的优良效果。喷浆法则是在固定位置上钻有深孔，安装喷浆装置，通过钻孔实施浆液的喷射，通过对喷射装置的匀速调节，使土层与化学浆液进行均匀的混合，从而形成固定形态的凝结体。为了保持地基基础的稳定，一般将土体和化学浆液凝结成圆柱体。喷浆法加固措施与灌浆法的效果基本一样，都具有放水、防渗透的作用，对地基基础结构的保护起作用。但喷浆法造成较大的资源浪费，要求使用大量的泥沙，通常在人工填土地基当中使用。

3.2桩基础的相关施工技术应用

3.2.1桩的基本类型和施工应用

在桩基础施工中最为常用的一般有预制桩、沉管灌注桩以及钻孔灌注桩三种。预制桩因为节约成本，施工简单，使用范围最为广泛，拥有节能环保的重要作用。沉管灌注桩是利用振动沉桩中最多使用的桩体结构，利用振动器沉桩拔管形成桩体。因为在施工过程中会出现较大的噪声，所以不适用于市区内的建筑施工，适用于土质繁复的地区。钻孔灌注桩则是利用机械在地基土体上钻孔，然后将桩体放置其中。钻孔灌注桩承载力更高，一般在桥梁建筑当中应用。

3.2.2静力压桩

静力压桩是通过液压操作的方法将预制桩压入土层当中。预制桩的制作材料为钢筋混凝土材料，一般呈现圆柱性或者扁形，拥有很大的承载能力，桩位有着固定点。静力压桩的优点是有效的使噪降低声。因为桩体材料一般是空心，配筋率低，在混凝土和钢筋材料的使用上得到了很大程度的节省。在确保桩基础的安全稳定性的同时，有效的节省了成本，难度较低，施工过程简单，是值得使用的桩基础施工技术。

3.2.3振动沉桩

振动沉桩是使用振动打桩机从桩定进行施压，将桩体沉入土体当中。振动打桩机可以有效防止沉桩时的阻力。利用振动的作用力将桩体沉入到土中。施工过程非常简单，施工的效率有明显的增加。同时有效的确保了桩基础的稳定性，适用于砂土和粘性土的土质时，振动打桩机的作用得到更加明显的体现。

4结语

总得来说，为了让大家居住的安心，做好地基基础和桩基础施工是相当有必要的，地基基础和桩基础施工技术的完善势在必行。其对整个建筑的安全和稳定发挥着基础性甚至是决定性的效果，有关单位势必要重视。

参考文献：

[1]范旭东．试分析民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术[J]．门窗，2014（10）

[2]陈丽萍．民用建筑地基基础和桩基础施工技术及管理措施探讨[J]．江西建材，2015（02）

论文作者:王俊

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年11月上

论文发表时间:2016/9/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30f1b55e8d1962e4f5e08b5b.html