# 浅析煤矿机电技术管理与煤矿安全生产论文_孙兴林1,赵玉龙2

孙兴林1 赵玉龙2

河南省正龙煤业有限公司 河南省 476600

摘要：随着我国社会经济的高速发展，煤矿行业也蓬勃发展，煤矿设备也不断地得到更新，目前的煤矿机电设备愈加先进，自动化的成都也不断提高，这不仅给施工人员带来了很大的便利，更是很大程度上提高了生产效率，然而，煤矿开采过程中因机电故障而产生的安全事故也是频频发生，这不仅污染了周围的环境，更是严重威胁到施工人员的生命安全，阻碍了煤矿开采工作的正常运行。因此本文以此为切入点，首先阐述了煤矿机电技术管理在煤矿安全生产中的重要意义，接着列举了目前煤矿机电技术管理在煤矿安全生产中存在的问题，最后探究了煤矿机电技术管理问题的对策，仅供参考。

关键词：煤矿机电技术管理；煤矿安全生产；重要意义；问题；对策

一、煤矿机电技术管理在煤矿安全生产中的重要意义

1、提高煤矿企业的经济效益

在煤矿企业的固定资产中，一半以上是煤矿开采所必须的机械和机电设备，这些设备已成为煤矿生产的必备条件。所以，对机电设备的科学管理就成为煤矿生产非常重要的内容，也是提高生产效益的重要途径。但是，不是所有的煤矿设备都管理的十分到位，也不是所有的煤矿都采用了先进的管理技术和先进的机电设备。设备的老化和陈旧以及必要的维修保养都是煤矿机电设备管理所必须考虑的问题，设备的正常、高效运行，才能保证企业经济效益的提高。

2、提高劳动生产率

机械化大生产带来了劳动生产率的提高，煤矿机电设备的运用，改变了传统手工挖煤的生产模式，减轻了人的劳动强度，提高了工作效率。同时，煤矿机电设备作为煤矿工程机械设备的主要组成部分，在生产过程中发挥着不可替代的作用。煤矿机电设备管理体系，内容丰富，涉及广泛，既有专业技术的管理又有相关设备的管理，为煤矿机械化采煤工程提供了理论依据。

3、提高生产的安全性

据统计显示，煤矿安全事故很大程度上是由机电管理疏漏造成，尤具是在重大的安全生产事故中，机电管理疏漏引发的安全事故占很大的比重。管理不当、操作失误等是造成机电设备故障的主要因素。在煤矿瓦斯爆炸事故中，将近一半是由于机电设备或者机械设备出现的电火花引起的，这就让我们不得不对生产过程中的机电设备管理给子高度的重视。科学、妥善的管理，有助于作业人员及时发现生产过程中出现的问题，并尽快的提出解决方案，避免安全事故的发生。由机电设备本身的故障和不当操作引起的生产安全事故，不仅会给煤矿企业造成严重的经济损失，还威胁着井下作业人员的生命安全。因此，加强机电设备的管理力度，有利于对生产过程中可能发生的安全问题进行预测和提前预防，很大程度上提高厂生产的安全性。

二、目前煤矿机电技术管理在煤矿安全生产中存在的问题

1、专业技术人员缺乏，施工过程中存在较大随意

大多数煤矿机电管理人员与技术人员的素质都比较低，技术人员的专业水平普遍不高，单纯根据自己的经验进行管理，虽然一些技术人员参加了专门的技术培训，但是因为在实践经验上的缺乏，在施工过程中经常出现违章作业的现象，作业过程中存在较大随意性。设备故障存在的可能性比较大，经常出现因为电气失爆而发生的瓦斯保障和煤尘爆炸等事故。虽然每年都会进行定期的培训，但是因为培训的针对性并不强，在实践操作方法上讲授的并不具体，很多操作方法并不能在实践过程中进行使用，在这种情况下职工的学习积极性并不高，因此培训的效果并不大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、建设资金投入不足，设备老化问题严重

近段时间以来，我国煤炭的产量始终居高不下，因为受到利益的驱使，煤炭企业将生产放在工作的第一位，机电安全常常受到忽视，在生产过程中处于一种配角的地位，经常处于一种连轴转的状态中，养护不及时为机电设备埋下了严重的安全隐患。我国多数煤矿机电设备在安全投入上普遍欠账很多，很多煤矿存在较多的老主扇、老防爆高压开关以及老绞车等，在这些设备中主扇不能使矿井风量负压要求得到满足、高压开关保护不完全等，存在极大的安全隐患，加上设备连轴转不能进行及时的技术测定，留下很多事故隐患。

3、煤矿机电设备存在隐患，维护工作不到位

因为很多机电设备带病运转，加上保护装置与安全设施不全，所以和《煤矿安全规程》中的要求相差很远；一些提升系统没有对托罐装置、缓冲装置进行安装，制动与电控系统保护也不完全；加上很多井筒装备受到严重锈蚀，没有进行定期的防腐；一些矿井为了尽快完成生产任务，加班加点生产，主井与副井的检修时间得不到有效保证，绞车提升负荷也大大超过了设计中所能提升的能力；很多固定设备的电流表、电压表等没有按照规定进行校验；没有按照规定对井下设备进行电气试验，使得过流保护整定值过大，使用铝丝、铜丝等代替保险丝；煤矿局部接地不符合相关要求，同时在安装上也存在问题。

三、煤矿机电技术管理问题的对策

1、强化机电管理人员的素质培训

机电管理人员和施工人员本身所具有的素质也对煤矿安全生产起到了关键的影响作用。而且在煤矿的企业当中也必须要严格的遵循以人为本的原则，可以通过高薪和高福利来留住相应的专业技术性人才。而对于那些新的员工则必须要挑选一些上进心强烈，且接受能力比较强的人员来进行重点的培训工作，坚持将员工方面的利益切实的和企业方面的利益有效的结合在一起，这样才能真正加强员工本身所具有的归宿感和责任感。同时还需要针对机电管理人员以及施工人员进行良好的培训工作，结合多种全新的培训方式，尽量保证每一位接受者能够在其中获得真正的知识。

2、强化安全生产全过程的管理

在生产过程当中的煤矿机电技术管理工作非常的重要，因此要想加强对其生产过程的管理，就需要从煤矿的各个生产环节当中入手，同时需要进行严密的把控。要重视对机电设备方面的安装过程，从而切实提升设备所具有的安装质量，最终有效的保证机电设备的有效和正常的运行。在选择机电设备方面则必须要严格的根据煤矿的实际情况来进行，通常都可以选择那些性价比比较高的设备，不可一味要求那些低成本的设备。而且在真正的安装过程当中也必须要通过相关部门方面的批准，而且相应的设备管理人员也必须要做好自身的质量检验工作。从而在设备真正运行的过程当中，通过相应的工作人员来进行定时的跟踪和调查，这样才能真正地及时发现问题并解决问题。

3、优化和改进机电技术管理制度

煤矿企业的发展必须要严格按照国家方面的规定来进行，同时还必须要切实结合矿井的实际情况，并以此来制定出相应的、能够符合实际发展情况的煤矿机电技术的管理制度，从而真正制定出一套适合实际发展的煤矿机电技术管理的制度，要将各个岗位的责任和任务切实落实下去。同时也可以相应的设立专门的管理机制，可以成立一个专门的管理机电设备专项管理小组，将小组内部的管理工作尽量细化，以此实现详细的分配，真正将责任落实到个人。最后，需要将机电设备的使用和日常的维护过程相互结合在一起，并将每次的具体使用情况都详细的记录起来，成立档案，从而方便往后的查询工作，而对于那些不遵守管理制度的人员则必须要给予其严厉的惩罚。

结束语

综上所述，目前我国煤矿机电技术管理中还存在很多问题，这就急需煤矿施工企业加强安全生产各个阶段的管理，不断提高人员的素质培训，改进机电技术管理制度，真正地保证煤矿机电技术管理质量，进一步减小煤矿开采施工中安全事故发生的概率。

参考文献：

[1]杨军涛.浅析煤矿机电技术管理与煤矿安全生产[J].内蒙古煤炭经济.2015（06）.

[2]元瑞斌.浅析机电技术管理在煤矿安全生产中的应用[J].矿业装备.2015（07）.

[3]张习骞.煤矿机电技术管理在煤矿安全生产中的运用分析[J].内蒙古煤炭经济.2015（07）.

论文作者:孙兴林1,赵玉龙2

论文发表刊物:《基层建设》2015年23期供稿

论文发表时间:2016/3/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31315e1feffe1a8de46f0596.html