# 建筑给排水的优化设计研究论文_王梓柏,丁超

王梓柏 丁超

（淮安东源电力设备制造有限公司 223002）

摘要：随着我国社会经济的快速发展，城市建设进入了加速发展阶段.建筑给排水工程作为建筑施工的重要环节之一，越来越受到人们的关注.科学合理地设计建筑给排水工程，认真负责地进行施工，不但可以建造出质量过关的建筑给排水工程，也能够减少后期进行改善修补而付出的人力、物力和财力，节约维护成本。本文就对建筑给排水的优化设计进行了分析。

关键词：建筑；给排水；优化设计

一、建筑给水设计中的常见问题

1、给水管道噪音大

目前，随着人们对居住环境要求的提高，居住面积越来越大，对于卫生间或浴室的面积与功能要求日不断提高。除了基本的独立卫生间之外，卧室设置独立洗手间的现象越来越普遍，而这就为卫浴管道的设计提出了新要求。给水管道噪音问题是一个比较常见的问题，尤其是在高层建筑中，给水管道产生的噪音会对人们生活带来严重影响。

2、给水压力问题

该问题在高层建筑中最为常见，随着居住空间的日益萎缩，为了实现土地利用的最大化，提高建筑楼层己经成为缓解土地紧张的一大途径。此时，部分高层建筑的给水设计不合理，给水二次加压的效果不明显，为用户正常用水造成了诸多不便。

3、给水管道设置的不合理

由于商用房给水量较大，用途多样，管道系统比较复杂，许多建筑商为了节约成本，在不考虑用途的情况下进行随意设置，导致“跑、冒、滴、漏”成为日常用水最为常见的问题。

4、储水设置不规范

高位水箱是最为常见的储水装置，但在实际使用中存在着较大的二次污染问题，在各种不合理因素的综合作用下，水箱的水质很容易就会被污染，随着水箱死水范围的扩大，漏水问题也随之产生。

二、建筑排水设计中的常见问题

1、地漏设计问题

目前，国家相关技术规范对地漏水封的深度提出了明确要求。由于地漏水封深度不达标的话，水封一旦被破坏，将会出现“反臭”，整个污水管道内的异味和有毒气体将会窜到室内，对室内居住环境造成巨大破坏，甚至将影响人们的身心健康。在实际给排水设计中，许多建筑商为了节约建筑成本，故意选取那些质量不过关的管道和地漏配件，导致水封深度无法达标。此外，许多居民在进行房屋装修的过程中，由于鉴别能力有限，错误的强调材质的外在美而忽视了水封深度，这就导致在投入使用后经常发生“反臭”现象，尤其是建筑内部抽油烟机启动之后所形成的巨大压力，将会对水封造成严重破坏，异味混杂，降低了居住环境的整体水平。

2、卫生间排水管设计问题

随着生活水平的提高，人们的居住理念发生了巨大变化，对居住面积、居住环境和居住条件都提出了更高的要求，尤其是对卫生间的设计越来越多元化和个性化。在独立卫生间的传统设计基础上，许多用户都在卧室内设置独立的洗手间，而这种现象己经越来越普遍。但是随之而来的问题是，排水管道的设计不规范，许多面积较大的卫生间的排水系统只有一套，相关配件也都是一个，在投入使用后，由于事先没有考虑洗衣机机位预留，用户只能对原有空间结构进行改造以便满足自身需求，而这自然就对原有结构产生了不同程度的破坏，在长期使用后，将会对房屋的整体质量、给排水系统运行等都带来严重负面影响，在日常生活中最好要避免出现这种问题。

3、坐便器排水口设计

目前，市场上流行的坐便器多种多样，型号不一，对排水口的大小和位置也具有不同要求，在实际给排水设计中，设计人员必须充分考虑到用户的个性化需求，不然完工后很难再进行改变。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际应用中，许多居民都抱怨坐便排水口的位置设计不合理，不是离墙面太近，就是离墙面太远，对坐便器的购买带来了诸多不便。由于该问题不是太严重，我们在下文中不再进行针对性论述，要想有效解决这一问题，设计者在给排水设计过程总要详细注明坐便器排水口距离墙面的实际距离，综合市面最为流行和常见的产品样本，并结合用户的实际需求加以适当调整，建议在未装修前，排水口距离墙面的位置最好选择为34cm。

三、排水设计

住宅建筑室内排水系统是采用污水、废水分流还是合流方式，应根据国家相关规范，结合本地市政排水体制，市政主管部门的要求及是否有利于综合利用与处理等来确定。在我国，很多城市已建有污水处理厂，故有些城市规定不设置化粪池，小区排水直接排入市政污水管道，笔者认为：目前利用化粪池对小区污水进行初步处理仍然十分必要，化粪池的作用除了沉淀之外，还能厌氧腐化发酵分解有机物，可减少市政管道中的污泥沉积，也可减轻城市污水处理厂的负担。室内排水系统采用污、废水合流制还是分流制各有利弊：采用污、废水合流制排水管、井较少，但化粪池的容积较大，不利于化粪池内的污水沉淀及处理，生活污水收集处理后中水回用的难度较大；采用污、废水分流制则可提高建筑物的卫生标准，减小化粪池的容积，有利于厌氧菌腐化发酵分解有机物，提高化粪池的污水处理效果，生活废水较易收集处理后作中水回用，缺点是增加了室内的排水立管及室外检查井及管道的数量，造价较高。但是从节能环保的角度来讲，笔者认为若是条件允许，最好还是采用污、废水分流制。具体的设计要点如下.

第一，排水体制，污水、废水和雨水选择最佳的排放出路。

第二，对污水、废水的排放量进行合理预估，对雨水量和重现期等参数进行合理判定。

第三，排水系统说明及综合利用。

第四，污水、废水的具体处理方法。

四、建筑给排水工程优化措施

1、建筑施工单位加强重视

建筑给排水工程是建筑工程施工中重要的组成部分.施工单位在建筑给排水工程施工过程中，需要加大关注力度，安排专门的专业技术人员在现场负责施工，重视建筑给排水工程的施工，保证工程施工质量.

2、相关政府部门加强监管

相关的政府部门要树立为人民负责的态度，认真履行自己的监管职责，将监管工作落到实处，不浮于表面，对于检查出的问题，决不姑息，严肃处理，并督促相关施工单位

做好整改工作，负责验收，确保施工质量，保证人民生命财产的安全.另外政府相关部门需要积极引入相关的技术人才，从而改变政府在建筑给排水工程中不能监管或是监管不力的局面.

3、加强预防建筑给排水工程管道渗漏

为了预防建筑给排水工程管道渗漏问题，就必须做好以下几点.第一，要对建筑施工使用的建材进行严格地检验与审核，确保建材的质量，还需要对半成品和成品进行保护，在建材管道安装完成后要及时通知其他施工环节的工作人员，以防止对管道造成损害.第二，对安装好的管道定时定点进行检查，在发现问题后要及时地进行处理，防止再出现其他安全问题，造成更大的损失.第三，需要对相关工作人员进行必要的岗前培训，了解相关管道的性质以及提前制定有效的预防措施.第四，在发现管道发生渗漏时，需要及时准确地找出渗漏点，认真仔细分析管道发生渗漏的原因，及时采取必要的措施，重新更新管道，或是重新进行管道安装。

结束语

综上所述，建筑给排水工程是建筑工程施工中重要的组成部分，其施工质量对住户日常生活有着重要影响.虽然我国城市建设突飞猛进，建筑给排水工程施工技术也取得了较大的发展，但是在实际施工过程中仍然存在着很多问题，需要对建筑给排水施工技术进行改进和完善，以期全面提升我国建筑工程的施工质量。

参考文献：

[1]曹中男.论高层建筑给排水的优化设计[J].《民营科技》，2011，（3）.

[2]李汉川.谈建筑给排水的优化设计[J].《山西建筑》，2012，（20）.

论文作者:王梓柏,丁超

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31437c068bdc29a3273f9628.html