# 电力线路施工作业危险点及其控制王论文_王 鹏

摘要：电力线路施工作业具有流动性强、难度大、高空作业多等特点，在施工过程中存在着较多的危险点，容易发生安全事故，对施工人员的生命安全造成威胁，不利于施工的顺利开展。相关人员要加强对电力线路施工作业中危险点的排查，采取相关措施进行控制，保证施工进度与质量。

关键词：电路线路；施工风险；控制策略

1电力线路施工作业的特点

电力线路施工作业中，安全的因素多种多样，例如环境对于安全施工的影响，由于线路施工作业中的流动性决定了线路施工中没有工作场所和环境，高空作业本身就有很大的风险，共组人员在多个小项目中进行工作，面对的是环境往往风险较大，为了提高工作效率，变电检修班组往往在检修的工作中为了保证人身安全，必须要先对现场进行勘察，保证作业环境能够不会对施工人员造成伤害。但是值得注意的是，线路施工中的危险点是动态的，静态的较少，因此在进行电力线路施工的时候要根据具体的施工作业要求进行。

2当前针对线路施工作业中存在的危险点进行阐述说明

2.1特殊天气下存在的危险点

自然条件及社会环境条件是电力线路施工作业中危险诱因的源头，外界不良环境很容易致使线路施工作业过程中引发安全事故，导致实际电路操作人员不能在预期时间内完成线路故障检修工作，其中，恶劣天气是当前电力线路检修中严重的干扰因素。例如：强气流推动下形成的狂风暴雨以及台风冰雹等，这种天气的破坏致使高空架设人员不能掌握平衡，线路电阻也会在阴雨天气的干扰下出现一定的偏差，直接使得绝缘性不能在绝缘设备中发挥出作用，加大了线路运行中安全事故的发生。

2.2针对铁塔组立阶段中存在的危险点

在进行铁塔组立阶段中也会发生诸多安全隐患，由于铁塔组立施工基本上都是高空作业，电力企业会安排许多施工人员进行电力线路施工作业，但是大部分企业没有就施工人员自身专业技术进行充分的考量，因而在较长的作业阶段中，一旦没有采取有效的监护措施，便会极容易发生安全事故。在此前针对电杆组立方面的安全措施问题进行阐述：当前在不少配网施工过程中针对电杆组立作业中，为了施工方便，一部分施工人员没有在土质坚硬的位置上就将地锚钢钎砸进入，且固定钢钎的根绳护及晃绳也没有完全紧固到位；在距离电杆根部的锚没有完全遵循直线距离需超过电杆自身长度的2.5m，这样极容易出现电杆忽然倒塌威胁到附近的施工人员人生安全。

2.3架线施工作业阶段中存在的危险点

此阶段存有的危险点有如下几方面：经常用到的通信设备存有较大的缺陷，不能进行正常操作；没有符合国家规定标准及具体要求对抗弯连接器进行有效使用；没有对现有的器具自身进行安全隐患排查就直接进行架线；没有配备专业技术人员在实施导引绳摆放中实行严加看管；在开展施工作业前，没有就验电及停电等环节遵照规定要求予以操作；没有采取临时接地线处的方式在具体挂线操作过程中对耐张绝缘子进行有效处置；没有采用接地方式在进行放线操作中对牵、张机进行有效处理；直接将临时接地线进行拆除在没有完全离开导地线之前。上述现象全部都是引发安全事故的因素。

3.电力线路危险点排查

对于危险点的查找，必须从源头开始排查。工作中的环节往往是需要注意的，因为其中包含的危险因素是最多的。防范工作的侧重点应该着重放在作业全程的安全的。线路施工作业应分为几个阶段，从施工前期的准备到施工过程中的技术措施的采用，再到工作终结。

3.1施工之前，在进行作业的准备工作中，将作业的任务根据具体的情况进行分类。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相关工作人员要弄清楚作业的任务，目标以及范围。签发工作票，确保施工现场被勘察地仔细，包括工作地段的线路交叉的情况，施工作业的时候需要停电的问题，采取何种措施进行感应电的防止问题。跨越道路和河流的问题，人口密集度的问题等等，还有采用的技术手段的问题，包括如何解决立杆以及撤线的问题，对于施工作业的时候，需要检验的工具的问题，如验电器、绝缘靴、绝缘棉手套等等，对于负责人和班成员，要保证技术水平和业务知识的标准符合做作业要求等等。另外，根据工作经验，在作业中要提前分析危险因素。

3.2做好安全措施和技术措施的组织。在电力线路的施工阶段由现场施工负责人发放工作票，按照规定填写施工作业票据，对作业实施、间断或者终结的过程，要确认工作现场和工作人员的安全，然后再进行送电作业。

4.施工中危险因素的排查和预防

4.1排查

在开始电力线路施工作业以前，相关部门要积极地做好准备工作。但是当前还有很多单位尚未充分做好这一工作，这就会留下危险点。即有的单位尚未严格地检查施工人员是不是充分了解安全操作知识、掌握施工技巧，是否做好安全防护工作等，一旦施工人员专业水平较差，那么就可能会发生触电或者是高空坠落等现象；其次，在安全技术措施的编写工作中存在隐患。施工准备阶段的危险点预控措施在施工开始之前，首先施工人员就要充分了解施工现场的地形等自然条件，充分地掌握电力线路施工作业的基本特点，准确辨识危险点。

铁塔组立阶段在此阶段也存在许多的安全隐患。在此阶段所存在的危险点主要体现在以下几个方面：在高处进行施工作业的施工人员，在转移位置时候没有做到有效的防护，导致其身体失去保护；地锚埋深没有达到相关的标准；对于施工方案，施工人员在没有经过技术人员批准去前提下就进行擅自更改，这样也会存下较大的风险；使用的一些设备工具存在一定的缺陷，这样在使用时就可能发生事故；对于一些受力的部件进行肆意拆除，也没有严格按照相关的规定进行临时拉线；要积极地做好安全施工的策划工作。

4.2预防

具体的预控措施如下：首先，要积极地落实三级安全教育，要带领全体工作人员参与班组的安全活动，进而使得各项职责能够充分得以明确，要加强对施工人员安全操作技术技能的培训；对于一些具有较高危险性的作业与工程，那么都必须要对其设置相应的安全措施，要做好技术的交底工作，直到全体人员均签字之后才可以开展施工作业；要积极、严格地做好调查研究工作，对于安全施工措施要给予合理地制定与严格的审核，直到审批合格以后才能够开展施工作业；另外，要对施工人员的资质进行严格的审核，要加强对施工人员的培训，使其能够持证上岗，确保能够具备较强的技术技能；在开展野外施工作业时，施工人员必须要携带相应的药品与防护用具等，要积极地做好防护措施。

5结束语

综上所述，线路施工人员要严格按照施工作业流程标准来进行电力线路施工操作，并针对电力线路在运行及检修中存在的危险点进行详细分析，并加强预控措施的掌握，由此来促使电力线路施工作业过程中的安全性与可靠性增强，推动电力企业线路施工作业不断的顺利实施。

参考文献

[1]罗刚.电力线路施工作业危险点探索和对策[J].中国新技术新产品，2017（24）：103-103.

[2]钟裕辉.电力线路施工作业危险点及其控制[J].环球市场，2016（19）：112.

?[3]徐奉来.电力线路施工作业危险点分析与控制[J].中国新技术新产品,2017,(20):138-139.

论文作者:王 鹏

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/315ddb682cf63fd65ec2272a.html