# 基于建筑电气设计中的消防设计要点分析论文_李勃良1 ，燕宝红2

摘要：经济的发展，城镇化进程的加快，促进建筑工程项目的不断增多。当代城市中的建筑面积不断扩大使建筑产业的发展前景越来越广阔，人们对于建筑的功能需求越来越多，从建筑的类型上划分，当代建筑的高度也远远高于以往的水平，随着建筑工程的复杂化，建筑中所涉及的电气结构也更加繁琐，因此建筑中的电气安全不容忽视，设计者应在设计环节上采取更为科学合理的安排，才能有效的避免电火事故的发生。本文就基于建筑电气设计中的消防设计要点展开探讨。

关键词：消防设计；建筑电气设计；设计要点

引言

建筑电气消防设计是建筑防火的一个基本主题。电气消防系统的设计内容主要包括火灾自动报警系统、应急广播系统、电气火灾监控系统、应急照明灯控制系统、消防电源监控系统、消防联动控制系统等。设计时应充分考虑上述问题，电气专业消防设备才能有效保证安全、可靠，由此能最大限度地降低一旦发生火灾的情况下对人民群众的生命财产损失。

1建筑电气设计中的消防设计要求

设计环节是建筑工程中的重要环节，在建筑的消防设计过程中，设计环节的负责人应注重实际应用，增强工程图纸的实用性，使其设计具有实效意义。当代的许多建筑都倾向于高层建筑，对于消防入口位置的设计是高层建筑的消防设计核心所在，当建筑的高度超过十二层以上，其逐层的电梯内应配置单独的消防担架，以确保电梯的使用安全。另外，电梯的安全使用是建筑电气设计的重要标准，作为高层住宅中的主要移动设施，电梯也极容易出现相关运行问题，并对人们的生命安全造成威胁。如在医院等大型公共设施中，对于频繁使用的电梯更应做好安全防护工作，确保消防设计的合理性。

2消防设计中存在的问题

2.1设计中的问题

建筑电气设计应该从用途、设备环境等方面出发进行设计。但总有部分设计师由于在建筑的电气系统设计时考虑不够周全，对具体建筑使用条件与用途不了解，对国家规定的各项指标置若罔闻等原因，造成不合理设计与安装。从而引起建筑电气火灾。比如，在具有高温高压的环境中，应当使用耐高温高压的电缆。在需要防腐蚀的环境中，应当使用具有防腐蚀、耐腐蚀性的电气线路，避免产生线路短路等问题。

2.2火灾报警系统不完善

在建筑物正常使用过程中，最大的危险因素就是火灾，由于建筑物较为封闭在发生火灾后蔓延速度极强，且危害性强。但是依照目前现状分析，大多数建筑物内都缺乏对火灾报警系统的优化设计，使得火灾报警系统在火灾发生时仅能起到通知作用。相关设计人员在设计火灾报警系统时，尽可能将消防电源与其他电源分为不同线路，在火灾发生后，火灾报警系统能够第一时间切断其他电源，降低对建筑物的二次伤害，更有利于消防人员进行救火。

3建筑电气设计中的消防设计要点与应用

3.1火灾自动报警和消防联动系统

3.1.1探测器的布置

火灾自动报警系统中包含着适合不同场所的探测器，选定与之相应的探测器，探测器的安装位置及安装间距必须满足GB50116-2013规定的与照明灯具、建筑物梁柱、喷水灭火喷头、扬声器等设备的安全距离。手动报警按钮的设置除了必须符合一个防火分区内任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离的要求，另外要注意设置在明显和便于人手动操作的部位。

3.1.2火灾报警与应急广播

在火灾发生的初级报警设备中，火灾报警系统与应急广播系统是最为基础的设备，通过二者的比较可知，火灾应急广播能够比火灾警报发挥出更大的作用，并在火灾发生时能够起到良好的指挥作用，故区域报警系统中通常只需要设置火灾报警设备，然而在集中的报警系统中，却需要加设应急广播设备，以提高火灾发生时的人员疏散功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于这两方面的位置设计，建筑师需要根据建筑面积的设计情况，选择人口较为集中的区域，并且要尽量设计为分路配线的方式，才能够保证各线路的工作状态彼此之间不受影响，同时也能根据实际情况作出区域的广播调整，指挥各个区域的人员进行疏散逃生。

3.2消防联动控制的设计

通常在火灾报警后经确认，联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备，当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制率系统并显示。通过火灾报警系统及消防联动触发信号，直接控制或通过防联动控制器联动控制开启消防设备，所有设备的动作信号应反馈至消防联动控制器。火灾确认后，通过现场控制模块切断相关部位的非消防电源，并且强制所有电梯降至首层，消防电梯供消防人员使用。

3.3电梯消防设计

随着高层建筑物越来越多，使得电梯数量也在不断上涨，这就需要进一步加强电梯消防设计。一般在高层建筑物电梯设计中都会设有普遍电梯和消防电梯，普通电梯与消防电梯在设计上有着非常大的差别，对于消防电梯来说需要在发生火灾时能够切断电源，阻止火灾情况进一步恶化。所以设计人员在对电梯消防设计时，需要进行单独布设电源线路，保证在发生火灾后能够将电梯层数降至最底层后进行电源切断操作，保证电梯内人员的人身安全。

3.4排烟设备的电路设计

排烟是除了灭火以外最重要的消防措施，其主要目的是为了保护人员的安全，使建筑物中的人员不至于窒息而死，为之后的救援工作提供时间。当前常用的排烟设备有抽风机、排烟机以及相关的管道通道。建筑物发生火灾时，这些设备会在收到火灾预警后及时开启以最大程度减少人员伤亡。当今的建筑多为复杂建筑结构，有空间大，分布广等特点，建筑中的人员往往分散地分布在建筑的各个角落，所以建筑中的排烟装置要尽量照顾到更多的建筑面积。这些排烟装置的使用状态直接影响到了建筑内人员的人身安全。我们在设计排烟设备的电路时，应当采用防火材料布线，设备也要尽量选用不会受到高温影响的排风扇等。以确保在火场还能正常工作。

3.5防火卷帘设计

在建筑中设计防火卷帘主要是为了在火灾发生时进行区域的分隔，以阻绝火灾区与安全区。在确定任意分区内发生火灾时，应将防火卷帘降到最低，并在防火卷帘的两侧设置烟感与温感装置，当火灾发出装置报警后，通过控制模块的作用可自动降下防火卷帘，烟感装置触发时，防火卷帘可降至距地面1.8米处，便于人们安全逃生，当温感装置触发后，再使防火卷帘降到最低，才能够对火灾产生一定的分隔作用。

3.6应急照明的电路设计

除了上述的防火灭火措施外，建筑中还应当设置有效的应急照明设备。电气火灾发生时，由于电路损坏，普通的照明设备常常无法工作。而建筑物中还会有大量的浓烟浓雾，导致人员在建筑中无法正确找到逃生出路，增加了危险。而应急照明设备一般则采用专用的电池，当发生火情断电时，紧急切换成备用电池，并与常规线路进行电路上的切割。将火灾对应急照明设备的影响降到最小，从而使人们能够找到合适的逃生通道。

结语

总之，在现代建筑工程的电气设计中，要充分重视消防设计理念的重要性，这与人民群众的生命财产安全和生产安全息息相关，也是建筑物功能有效利用的基本前提。电气消防是消防安全工作的重要组成部分，及时准确的报警和消防设备的正确启停对保证建筑安全起着重要作用。因此，要充分考虑电气消防的重要性，保证建筑物电气设计的安全可靠，同时也给人们带来了和谐舒适的环境。

参考文献

[1]刘延博，石美.谈消防设计在建筑电气设计中的应用[J].房地产导刊，2019（23）：160.

[2]刘欣.消防设计在建筑电气设计中的应用探讨[J].建筑·建材·装饰，2019（9）：196-197.

[3]郑小燕.消防配电设计在建筑电气设计中的应用[J].环球市场，2018（35）：313.

论文作者:李勃良1 ，燕宝红2

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/318d40e9cd30109822ac42ae.html