# 探究建筑工程混凝土施工处理关键技术论文_邓月红1, 张来新2

摘要：建筑施工中，混凝土是非常重要的建筑材料，对于建筑工程质量有着重要影响，因此，在施工过程中必须要高度重视混凝土施工处理关键技术，确保混凝土施工质量。文章先就混凝土施工中常见问题进行分析，再对混凝土施工处理关键技术进行探讨。

关键词：建筑工程；混凝土；施工处理；关键技术

混凝土施工的质量直接影响着建筑工程施工的质量，如果混凝土的施工存在质量问题，那么整体建筑工程的施工质量也就得不到有效保证。建筑工程施工单位必须明确混凝土施工中存在的问题，不断对处理技术进行优化，切实推动混凝土施工质量的提高。

一、提高建筑工程混凝土施工质量的重要性

近年来随着我国经济的迅猛发展，城市化水平的飞速提高，我国建筑行业也得到了迅猛发展，建设的建筑工程规模变得越来越庞大，结构也变得越来越复杂。由于建筑工程是一项耗资巨大、规模庞大的长远工程，因此必须对施工质量进行严格的控制，如果建筑工程在施工过程中出现了问题，那么整体的施工进度会受到严重的拖延，对建筑工程施工单位造成巨大的经济损失。如果建筑工程出现了质量问题，那么往往会进行返工，不仅对建筑工程施工施工单位造成巨大的经济损失，还会损害建筑工程施工单位的形象，威胁建筑工程内部人员的人身安全。建筑工程在施工过程中需要用到大量的混凝土，因此控制混凝土施工的质量，在一定程度上能够有效控制建筑工程整体的施工质量。如果建筑工程的混凝土施工存在质量问题，那么建筑工程各个结构的质量也就无法得到有效保障，很容易在外力的不断影响下出现问题，严重损害建筑工程内部人员的安全。建筑工程在建成后无论是充当工业建筑还是充当民用住宅，都是有着大量人员工作、居住的，因此其质量问题直接影响着内部人员的安全，近年来随着我国人民生活水平的不断提高，我国人民对建筑工程安全性、舒适性的要求也在不断提高。为了满足我国人民对建筑工程的需求，让建筑工程成为一项长远的工程，推动我国建筑工程的长远发展，必须重视建筑工程的混凝土施工，不断更新混凝土施工的技术，不断改进混凝土施工的工艺，切实提高建筑工程混凝土施工的质量。

二、混凝土施工存在的问题

（一）混凝土麻面问题

在混凝土施工完成后，在混凝土的表面会出现一些细小的麻点、凹坑或者气泡。这会导致混凝土出现麻面，不仅影响混凝土的美观，而且会影响混凝土的质量。之所以会出现这种状况，在于对施工细节的处理不到位。例如，对模板的清理不到位，模板上粘有杂质，导致混凝土出现麻面。如果没能对混凝土进行有效的养护，或者在混凝土振捣过程的振捣不充分，导致混凝土内部的气泡未完全排除等，都会造成混凝土出现麻面现象。

（二）混凝土蜂窝问题

在完成混凝土浇筑后，在其表面弧线疏松情况，形成蜂窝状。出现这种问题的原因在于骨料聚集过程中砂浆没能完全覆盖，在长时间的空气侵蚀下，会在骨料之间形成蜂窝状的孔穴。如果在混凝土浇筑过程中骨料与砂浆之间出现离析，将会导致混凝土蜂窝的出现。而且在混凝土施工过程中，如果模板破损，或者模板密封不严，发生浆液渗漏，也会导致混凝土蜂窝出现。

（三）混凝土裂缝问题

裂缝是混凝土施工过程中比较常见的问题，也是危害性较大的问题之一，混凝土裂缝主要分为三种，即横向裂缝、纵向裂缝以及网状裂缝等。如果在混凝土施工过程中对温度把控不当，便很容易出现裂缝问题。在混凝土的养护过程中，如果不能严格按照标准进行养护处理，也很容易导致混凝土出现裂缝。除此之外，在外力的作用下也会导致混凝土出现裂缝问题。

三、混凝土准备阶段的关键技术分析

（一）混凝土的制备

在混凝土的制备过程中，首先要确保原材料的质量。例如，水泥是混凝土的主要材料，因此，首先应对水泥的规格以及水泥的性能等方面进行严格的检验，确保水泥的强度符合工程的标准要求。应避免采用含有氯盐的水泥。除此之外，还应结合工程的实际需求适当添加相应的外加剂。除水泥之外，还应注重把控粗细骨料的质量，要确保粗骨料的粒径小于构件整体厚度的0.75倍。因此，粗骨料的粒径通常都应小于4cm。最后，混凝土的拌制需要用到大量的水，因此也需注重把控水的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）混凝土的配比

在混凝土的配比过程中，应通过配比实验来实现最佳配比。完成配比之后，要注重检测混凝土的强度，在混凝土的强度符合建筑工程标准要求的基础上才能投入使用。

（三）混凝土的搅拌

要结合混凝土的性质合理选择搅拌机械。例如，在塑性混凝土的搅拌过程中，应选择自落式搅拌机械 ；如果需要搅拌干硬性混凝土时，则应选择强制式搅拌机械。不同搅拌机械具有不同的特点，只有合理选择搅拌机械才能保障混凝土搅拌的质量。

（四）混凝土的运输

运输过程会对混凝土的质量产生影响，因此，需要注重对混凝土运输过程的管理。要确保混凝土运输过程中不会出现离析现象。应尽量缩短运输距离和运输时间，因此，应在建筑工程附近对混凝土进行搅拌，缩减混凝土的运输距离。

四、混凝土施工过程中的关键性技术

（一）混凝土浇筑阶段的关键技术分析

在混凝土浇筑的过程中，需要控制其浇筑高度，一般不能超过3m，在对下料进行浇筑时往往采用灌管法、串筒法，在结构底部填充混凝土水泥砂浆，并根据实际的浇筑高度来提高混凝土的水灰比，确保浇筑的混凝土有着极高的质量。首先需要对墙壁、柱子进行浇筑，待浇筑完一段时间后才可以对梁板进行浇筑，这种浇筑顺序能够避免混凝土的下沉，避免出现裂缝。

（二）混凝土振捣关键技术分析

混凝土振捣技术直接影响着混凝土振捣的实际效果，因此必须做好混凝土的振捣工作，提高混凝土的施工质量。插入式振捣是一种常见的混凝土振捣方法，在采用插入式振捣法的过程中，需要对移动间距进行严格控制，确保能够对软骨料进行有效的振捣。在混凝土振捣的过程中需要避免和模板、钢筋产生碰撞，振捣器掺入混凝土的深度不能超过50mm。在使用表面振捣器时，需要对移动间距进行控制,让振捣器能够覆盖混凝土的边缘，将混凝土表面进行充分振捣。在使用附着式振捣器时，需要确保能够和模板有效连接，切实提高振捣的效果。混凝土振捣的时间也需要进行严格控制,避免出现过振影响混凝土均匀性的问题。

（三）梁板浇筑技术

在梁板浇筑过程中，应结合实际的施工要求合理选择建筑施工方案，通常情况下，在梁板浇筑过程中都会采用赶浆法。应用赶浆法，需要对完成施工的部分进行及时的检测，在确保其质量合格之后才能开展下一阶段的施工。在施工过程中，应确保梁板的厚度小于铺设的高度值，与此同时，还要保证压实的方向与浇筑方向一致。

（四）混凝土养护技术

混凝土的养护对混凝土的质量具有十分重要的影响。在完成混凝土浇筑的半天后，需要将混凝土覆盖严实，然后定时对混凝土浇水养护。通过浇水可以保证混凝土的表面处于湿润状态，使混凝土的表面与内部的湿度平均，避免出现裂缝现象。通常情况下，混凝土浇水养护需要持续7天左右时间。在养护过程中，一旦发现混凝土表面出现干燥情况便应立即浇水，这样才能保障混凝土的养护效果。

综上所述，混凝土施工处理技术是建筑工程的重要组成部分，对建筑工程的整体质量有着较大的影响。因此，在混凝土施工过程中，应注重对关键性技术的把控和应用，保障混凝土的施工质量。

参考文献

[1]王强.工程建筑中混凝土结构的施工技术分析[J].建材与装饰,2020(04)

[2]牟朔.混凝土施工技术在建筑施工中的应用[J].建材与装饰,2020(01)

[3]张明龙.房屋建筑工程中的混凝土施工技术探究[J].江西建材,2019(12)

论文作者:邓月红1, 张来新2

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31969bee2274c6834db76bfd.html