# 水利工程塑料管材检测与应用分析论文_何雪珂

青海省水利水电科学研究院有限公司 青海 810001

摘要：随着经济和各行各业的快速发展，水利行业发展也十分快速。为了保证水利工程建设对塑料管材的质量要求，确保使用安全，必须对水利工程塑料管材进行物理力学性能检测。本文介绍对塑料管材相关检测进行分析。

关键词：塑料管材；检测；水利工程

引言

塑料管材是当前市场上的一种常见的材料，其因为自身的方便、简单、环保、节能造价低而被广泛应用在装修、餐饮、城市的流体输送等各个领域中，对国民经济的发展有着间接的影响。水利工程中应用的材料多而广，如何科学有效地进行质量控制仍是我们要认真对待的课题。希望通过本文能够为大家提供一些帮助，以便工程质量控制工作更科学、系统及规范，为保证工程质量提供可靠地依据。

1塑料性能检测的特点

塑料产品的性能检测具有明显的表现特点，首先在温度效应方面，过高或过低的温度都可以让塑料产品表现出不适应，或提升脆性，或直接变形。其次在时间效应上也表现明显，对于短时间的高低温影响或者单次冲击，有些塑料制品并没有明显的反应，但是经过长时间的测试，其物理性能和化学性能都会大打折扣。第三在形变的速度和效果方面影响明显，塑料的分子结构容易在高温环境和重大压力下迅速出现变形，同时发生撕裂和破损。第四，塑料性能检测的所得数据容易出现不集中统一的形象。塑料制品是原料在经过高温和高强力作用下产生的，可能存在不同对象的分子结构不同，因而在受到外界因素影响下，所表现的性能参数也不会表现出足够一致的整体性。

2常见的塑料管材

2.1PP－B管

PP－B管的化学名为嵌段共聚聚丙烯管，自身的优点是易于对接、环保性高、稳定性强、强抗蠕变性等，常用于热水管、冷水管和供暖等方面。但PP－B管不具有阻燃能力，在受热后涨缩性不强，规格也相对简单。对管体之间的连接处理多使用法兰或丝扣连接。

2.2聚丙烯管（PPR）

在现在建筑安装工程中，采暖和给水用的大多是PPR管材（件）。其优点是安装方便快捷、经济适用环保、重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好、寿命长等优点。管径比公称直径大一号。一般采用管道的连接方式有焊接、热熔和螺纹连接等方式。管道安装过程中，可分层或单套进行水压试验。安装时还要注意搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体，以防管道破损。

2.3抗冲改性聚氯乙烯管（PVC-M管）

抗冲改性聚氯乙烯管是在PVC管的基础上进行改性，为满足给水排水要求而生产的一种高韧性塑料管材。PVC-M管有着较高的韧性和抗冲击性以及抗开裂性，弥补了硬聚氯乙烯管抗裂性差、易渗漏的缺陷。同时PVC-M管价格低廉，安装便捷，防鼠啃，适用于农村输水管道的铺设。

3塑料管材物理力学性能检测

3.1密度检测

每组试样从样品中随机抽取1根用于制备样品，采用A法进行密度测定。按照国家标准检测密度，等于严格控制碳酸钙的添加，以保证PVC管材耐水压性能、拉伸性能、耐冲击性能等各项指标完全满足国家标准要求。检测依据的标准是《塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》（GB/T1033.1-2008）。

3.2冷热水用聚丙烯管的检测

按使用原料的不同分为PP-H，PP-B和PP-R三类。目前PP-R管是工程中使用最多的一种管材。依据GB/T18742.2-2002耐压试验的标准对产品质量进行评估。在检测中发现部分管材没有达到标准，并且达到标准的管材其在规定时间内就发生了破裂，也属于不合格的产品。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3落锤冲击试验

以规定质量和尺寸的落锤从规定高度冲击试验样品规定的部位，即可测出该批（或连续挤出生产）产品的真实冲击率，测定该批塑料管材的耐冲击韧性。在实验中将规定尺寸和质量的落锤，从一定的高度落下，冲击试件的规定部位。在这个实验中，要先将试件在0℃水浴下放置30min，并且从水中取出后在30s内完成实验，通过这样的方式检测管材的低温抗击打能力。

3.4埋地管材的检测方法

埋地管不同于常规管，主要是埋于地下，施工一般可分为开挖、埋置、回填土方三步。此时，如果管材质量因不过关导致水管爆裂产生质量问题，不仅会给施工带来难度，还会导致断水断电，给社会带来一定的危害。因此，对于埋地管，提前做好以下几项指标的检测显得尤为重要：1）环刚度。对管材的强度进行检测，保证其具备良好的抗变形能力。2）环柔性。对管材的韧性进行检测，相关规定要求管材在30%Di变形量下不能开裂，并且卸力后，能够回弹，并保持圆滑弯曲，不出现反向形变。3）烘箱试验。将管材置于烘箱中，并保证不贴壁，在规定温度下保持一段时间，然后取出并且放置在20℃室温下，如果管材没有出现开裂、分层等情况，说明管材合格。4）落锤冲击试验。实验方法已在上文说明，埋地管材的真实冲击率（TIR）不超过10%，说明其合格。5）CaCO3掺量。国家标准规定埋地管材的CaCO3的掺量要低于20%，粒径小于3μm，CaCO3超标会导致管材的环柔性、抗冲击、耐腐蚀能力下降。

4水利工程塑料管材检测应注意的问题

4.1加强检测质量保证体系建设

检测室通过了认可、资质认定和授权考核，就标志着其已经依据相关标准、准则和规范建立了质量保证体系。只有严格依据该体系运作，检测室的工作质量才有保障，检测室工作质量水平的提高，不仅依赖于管理的程序化、规范化，也依赖于管理思想和理念。检测室应定期对质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合质量保证体系和评审准则要求。最高管理者应根据预定的计划和程序，定期对质量保证体系和检测活动进行评审，确保质量保证体系持续适用和有效，并进行必要改进。

4.2提高检测人员业务素质和技术水平

如果没有业务素质较高的检测人员队伍，确保检测工作质量只能是一句空话。检测室应注重培养人才，一方面加强对检测技术人员的政治思想教育，坚守职业道德；另一方面加强对检测技术人员管材检测专业技术的培训，提高其专业技术水平。管材检测过程中，必须严格按照检测标准、规程、规范的要求进行操作，不得马虎。例如：在管材静液压强度检测工作中，所使用的仪器是耐压爆破试验机，如果不严格按照操作规程，试样不装满水或排气不干净，试验过程中就有可能造成试样破裂，人为导致该批次送检的管材不合格，不准确的检测结果将会影响相关各方对管材质量的专业判断。重新换管就会给厂家和施工方造成了不必要的经济损失，并拖延工程的施工进度，造成不好的后果。所以追求检测结果准确有效永远是检测工作永恒的主题。

结语

在实际水利工程建设中，劣质管材流入市场会给生产生活造成比较大的困扰，因此市场监管部门需要加强产品抽查力度，通过科学的检测方法对管材进行准确检验，一旦在检测过程中发现质量不可靠的产品，应该阻止其流入到市场中，以免影响工程建设。

参考文献：

[1]宗杰；王荣光；涂光备；；塑料管材在供暖系统中的应用及评价[A]；全国暖通空调制冷2002年学术年会论文集[C]；2018年.

[2]荆永娣；；塑料管材在供暖系统中的应用及比较[A]；铁路暖通空调专业2006年学术交流会论文集[C]；2019年.

[3]孙振骑；；热介质塑料管道的几个热点问题[A]；第13届全国暖通空调技术信息网技术交流大会文集[C]；2018年.

[4]刘登航．浅谈塑料管材管件的认识与检测及其推广应用［J］．山西建筑，2018（04）：183－184．

[5]李晖．塑料管材在建筑中的应用与节能分析［D］．长安大学，2019．

[6]邹淑萍，李丹，姜晓红，等．探讨塑料管材管件的检测与应用［J］．房地产导刊，2018（26）．

论文作者:何雪珂

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/319f0b72be0b78f3612c0145.html