# 浅谈装表接电降损过程中的重要性论文_王洪山

国网天津市电力公司武清供电分公司 天津武清 301700

摘要：线损指的是电能在传输过程中，经历传输、转换、分配和营销这个过程中所产生的电能的损耗；我们按照产生的原因可以将其分为管理线损和技术线损。管理线损主要体现在漏电、窃电、电能表存在误差或抄表出现问题等方面；而技术线损则主要体现在电流、电压、功率因数和负荷曲线形状系数等四大方面。我们今天所讨论的装表接电，其中涵盖的各个环节可能出现的问题有很多，甚至有些是不可预见的，但是这些都对管理线损和技术线损有不同程度的影响。这些影响无论大小，无论是内因还是外因，都值得引起相关技术人员的重视，当然，必须充分了解装表接电在降损过程中的重要性，如若出现问题可以沉着对待，并及时解决。

关键词：装表接电；降损；影响；对策

一、装表接电工作给降损形成的影响

1、现场查勘影响

查勘工作主要是结合用户用电申请，针对其接入到电力系统的方式、具体接入点、供电回路以及电源等加以现场查验，其工作质量将直接影响到线损管理工作的质量。通常体现在两个方面：

（1）电力工作人员在查勘工作当中并没有对现场供电的管理关系形成深入了解，造成对电源接入点的描述错误，将会导致母线线损率的误差。

（2）查勘工作准备不够充分。针对即将接入的变电站、线路以及相线负荷等并没有做出全面测算，造成过负荷情况的出现，实际负荷呈现出严重不平衡的问题，从而导致电流互感器的铁芯磁通饱和，且计量装置准确性大幅下降，线损出现异常。此外，台区三相负荷的不均衡，不仅会导致电能表和互感器等计量准确度受限，还会造成电量损[1]失大幅增加、供电质量降低。

2、计量装置的设计配置

对计量装置开展的设计配置指的主要是结合用户用电负荷、供电方式以及电压等级等，获得用户计量电流互感器、电压互感器、电能表等的规格、型号以及精度等参数。

（1）对电压互感器的设计和配置不够合理，对线损的影响主要表现在供电电压跟电压互感器的额定电压之间不匹配，造成电压互感器的精度较低，并没有严格依据电能计量装置相应的技术管理标准对电压互感器进行选择。各种配置不合理问题都将会造成计量装置不够准确，使线损失真。

（2）对电流互感器的设计和配置不够合理对于线损的影响，包括电流比、电流互感器的精度、供电线路等方面的问题。

（3）二次回路的选择和配置不够合理对线损形成的影响，包括所选用互感器的二次回路导线过细、电压和电流二次回路的不专用、没有依据安装需求配置熔断器等。

（4）所选择电能表的不合理问题，包括电能表精度、规格型号、电能表电流以及电能表未符合技术管理要求等。

3、计量装置的安装质量

在装表接电的工作当中，如果对计量装置安装的效果较差，将会直接导致错误接线、计量不合理、安全隐患以及窃电隐患的存在。其中，错误接线处理，除了由于工作质量而导致的欠压和欠流等互感器的极性错误与相位问题之外，还有两种比较容易被忽略：

（1）在安装计量装置的过程当中，没有依据定义的正反向与电流互感器极性形成对应。

（2）单相表安装过程中没有依据1、3端子进相线以及零线的要求接线，会带来较为严重的窃电与安全隐患。

4、资料收集质量

在装表接电完成之后，需要对工单当中抄录的各种参数和用户信息加以核对，如果对这些基础资料的收集质量出现了问题，将会造成系统电量的统计和计算失误，使线损失常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、针对装表接电工作对降损工作影响的对策

1、表计故障的处理经验

这需要电业企业本着“顾客至上”的服务原则开展工作，当出现问题时，[2]不能推诿自然，也不能拖拖拉拉让用户[3]找不到人负责，尽量要在第一时间发现，并及时、耐心地为用户找出并详解原因，提出科学的处理方案解决相关的问题。比如确定故障原因是用户室内线路漏电或室内电器开关没有关闭所致，这种情况应该由用户负担相关费用；若确定是电表计数器故障导致计数不准，可以依据实际发生的用电负荷，参考该用户在正常月份发生的用电量，在不损害双方利益的前提下，在与用户协商一致的基础上为用户退补电量。有些故障是由用户个人的违规行为所致，为避免这些现象的发生，应该由相关部门加强监察，随时将问题找出来，并消灭在萌芽状态。

2、安全隐患的处理经验

在安装过程中要严格按照规范操作。比如安装单相电表时尽量断电作业，为软铜线缠绝缘胶带，不要让工具的金属部位同时与软铜线和火线接触；如果三相电表表尾烧坏，在处理过程中一定要及时断电，按正确施工顺序进行操作等等。此外，要重视任何环节的安全保障，从安全工作的领导责任、安装现场采取的安全措施、现场安全员的综合素质、所有工作人员的安全意识等方面开展工作，确保与安全相关的责任制度能够得到充分落实。

3、规范计量专业管理的相关工作

这是要求我们能够在电力系统正常供电之后，按照相关规定和操作规范进行第一次安全验证工作，及时对计量装置进行有效检查工作，对计量装置进行定期核查，逐一排查，对可能和已经出现问题的装置进行及时维修和护理，保证其安全性和可靠性，确保能够顺利进行工作。至于计量装置，定期进行电气检查工作等，及时发现问题，并将损失降到最小，真正实现降损增效。把问题所带来的危害的波及范围以及伤害程度降到最小。

4、改进计量装置标准化工作指导书

相关电力从业人员需要将表中的每一个环节记录到标准化作业指导书中，保证操作人员有据可循，能够按照规定的操作步骤和标准执行相关的安装工作，并指出可能存在的危险点和相应的安全防范措施。做到每个环节都有预防措施和解决方案，同时要求每个环节至少2个人操作完成。

5、制定实施计量管理相关工作制度

制定相关工作制度并高效开展实施，对相关部门的从业人员进行有关于装表接电相关问题的考核和培训，完成闭环系统以及明确各个部门的责任，做到职责细分。如果出现问题，能够快速找出问题的原因以及相关负责的部门，按照严格要求进行调查分析，找到当事人，使其明白错误所在，杜绝此类问题的发生，做到在解决问题的同时也能够保证工作质量。

6、充分利用电力用户信息采集系统的技术手段和平台支持

科技的进步为我们带来了工作上的便利，我们可以通过电力用户的信息采集系统和技术平台的支持来增强电能计量装置的在线监测以及对四分区损耗的科学管理，分析各个环节的实时监测报告和计量装置的运作情况。通过技术加工和信息处理，监测并完善各个环节的运作状况和相关信息，确保装表接电工作的顺利进行，降低线路损耗及其他损失。

结束语

总而言之，装表接电工作的有效开展是电能输送线损控制的重要基础，直接关系到企业和电力用户的利益，值得电力企业给予更多的关注。相关从业人员应该积极探索，对国外的一些先进应用技术以及理念加以借鉴，继而与我国电力行业发展的实际情况相结合，创建出一套更为符合我国国情的电力线损控制体系，为国家电力事业的发展贡献出自己的力量，为国家经济发展注入源源不断的活力。

参考文献：

[1]王宇田.刍议装表接电在线损中的问题及对策分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（06）：24-25.

[2]王彦一.浅谈装表接电的安全问题[J].民营科技，2018（08）：63.

[3]宋春芹，屈世娟，田维占.基于智能电网的装表接电技术研究[J].电子测试，2017（02）：73-74.

论文作者:王洪山

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31a4b6ddee7d1c01e3aca4df.html