# cad安装算量实操论文_亓越娥

身份证号码：37120219901027XXXX

摘要：建筑安装工程算量经历了由最初的比例尺测量到现在的软件算量，每种软件有共通性，那就是依赖cad图纸，万变不离其宗，但是软件只是辅助工具，不能全依赖软件。在无软件可用下CAD电子图结合excel算量是怎样操作的，利用CAD软件算量的技巧不算什么，会CAD操作的基础上都有这样的处理能力。掌握最原始的思路更有助于造价初学人员使用各种算量软件。

关键词：CAD；EXCEL；算量

一、CAD图层

新建个计算层，所有测量将画在计算层，也可以分系统设置图层，如动力系统图，弱电系统图，后期画线繁杂可以关闭目前不需要的图层，只显示图元所在图层。名称设置成..名字是为了使这个图层显示在最上面优先关注。图层设置里小灯泡代表显示图层，锁代表锁定图层。

二、多段线

安装算量主要是中心线的线性长度，如桥架，所以可以简化成多段线测量。结合设置多段线的特性中的全局宽度。全局宽度对长度没有影响，也不同于线宽，它表示全局显示比例。

给排水多段线的应用：配消防管道的原则是消防总管-分管变径尾端变径。所以从末端算起，喷淋头处管径为DN25，那么多短线属性-全局宽度设置为25，颜色可以设置为黄色，有类似尺寸布局的喷淋管道可以带基点复制到相似管道。位置可以不像画图纸那般严丝合缝，做到“量”在对应位置即可。

电气配线的平面画法：配管量有了，配线只需要乘以每段的管的配线根数。多段线画配管及电线根数：一个管子有三线，四线，属性全局宽度分别标记20.3、20.4代表DN20管径里穿三根、四根线；以此类推。竖向的量需要配合excel表格分开关竖向穿2根线长度及普通竖向穿3线长度列式记录。全选使用筛选功能把20.3全局宽度的多短线筛选出，使用CAD插件酷周工具箱求和即可得出全局宽度20.3的多段线长度，表格设置公式可以求出穿三线的总长。桥架算量也是如此，多个回路走桥架，由末端起小数为3，多增加一个回路汇总小数为6，增加两个回路小数为9，以此类推，逆推汇总最后一路正好是配电箱回路数三倍。这样就可以画出电线穿桥架的量，分别乘以对应根数及对应桥架线长。配电箱有三个回路顺次沿同一桥架到三个位置A、B、C，那么由C点沿桥架画多段线至B分叉点，并设置全局线宽1.3、由B点沿桥架画多段线A分叉点，并设置全局线宽1.6，由A点沿桥架画多段线至配电箱，并设置全局线宽1.9那么水平电线穿桥架量=A长*3+B长*6+C长*9，桥架抬头低头处，竖向的量不大，可以画该长度的两段多段线，防止竖向量忘记，原位标注上两段线，手算竖向量时候就不需要挨个找桥架抬头低头处了。其他竖向的量小的时候都可以画在平面上。

竖向的一般在描水平多段线时候填在excecl竖向计算式中，也可创建块，因为竖向量是一定的，有层高3m，开关高度1.3m，插座高度0.3米，对应位置插入编辑好的块即可，有几个块就可以算几次竖向长度。查找块乘以对应的高度线根数汇总就是竖向工程量。

三、颜色设置

比如桥架有不同规格，除了利用全局线宽设置还可以使用颜色区分。300*100桥架全局线宽可以设置30.10，颜色可以设置31，并在附近标注文字颜色编码代表的桥架规格。不同的系统采用不同的图层，也可以采用不同的颜色，按照个人习惯选择组合运用。设置颜色有个有点就是翻看老的图稿可以马上区分出不同，可以看旁边颜色文字标记如31号：300*100强电桥架，21号：200*100弱电桥架。

颜色的深浅也可以表示桥架高度，工业配电室中桥架高矮不同，用浅绿表示安装在6m层高的桥架，草绿表示安装在配电箱上1.8m的桥架，墨绿表示配电箱底部的桥架，每种色阶代表了桥架高度的差异，越高了颜色亮度越高，这种功能也能实现算量软件中设置安装高度，全局宽度也可设置1.8，但是不能够直接显示所以，颜色区分高度，全局线宽区分规格画在桥架错落分布的配电间内是可行的。

四、快速数个数

图纸中一般以“块”定义物件，这时可以用快速选择-名称数数量。也有物件不是定义为块的时候，而是由好多多段线画的图例，那里可以查看某一多段线的属性长度为多少，记下以此快速选择长度为此的多短线数量。

在原图上画完后可以挪出，更方便对工程量，可以分割出一个个小房间，住着所有强电桥架，另一个小房间住着所有灯具，文字标记出，再找就很方便了。CAD想象成宇宙空间一样可以无限延展，有头绪构建自己计量原稿后期回顾。

表头的标签可以份来源、主材、计算、过程、结果，下面给出某一表头的范例，分别是项目属性，工程项目的出处、回路/名称、主材配置型号规格、主材安装类别、计算过程表述、数量、单位。如接地极此工程内容出处为基础接地平面图，项目属性为接地工程，主材配置型号镀锌扁钢40*4，主材安装类别为埋地-0.8水平接地母线安装。计算过程为123*1.039，数量可以设置定义名称引用位置EVALUATE（计算过程单元格）自动计算结果。如果一分支强电回路所属配电箱，名称可以这么表述名称：电管暗敷（平面管）、电管暗敷（进出开关垂直管），工程内容出处为首层照明配电箱 1AL→WL13 照明回路，主材配置型号：PVC20，主材安装类别为PVC电管暗敷，另起一列则要计算管内穿线工程量，只需改主材配置为BV-4主材安装类别为管内穿线。照明回路区分与动力回路，子目套取不同，其他详细内容为初学者方便理解可以简化表述。

六、结束语

综上所述，使用CAD手工算量，在算量的同时可以发现图纸不妥当地方，及时改过来并做标记，图纸上疏漏的管线也可以在原图上修改，顺便画出竣工图。安装的算量是笼长而重复的，这时候对于相同出处相同走向的线可以复制粘贴。画图较为容易，熟练使用各种规格对应的定义线形一天可以画完几个系统的线。手工算量是最基础的工作，无论是造价员还是造价师考试都涉及到计算，长期使用软件会忘记计算规则，使用CAD算量需要基本功扎实，锻炼脑力，否则漏项有之，漏量有之。路遥知马力日久见人心，是否想学好安装算量，从基础做起，多动动脑子。

论文作者:亓越娥

论文发表刊物:《基层建设》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31acdd31edf7bf3996b50e8a.html