# 浅谈城区河道生态整治思路——真如港（红旗村段）综合整治工程论文_葛艳

葛艳

上海市普陀区河道管理所 上海 200333

摘要：2016年,随着国务院颁布的”水十条”,上海市政府同步发布了要求更高、更严格的 《上海市清洁水行动计划》。同年，普陀区政府完成了《普陀区水环境问题研究与对策分析调研报告》。《普陀区水环境问题研究与对策分析调研报告》提出“规划统筹、分片推进、先支后主、多源反哺”的总体思路。治理对策主要有污染源控制（截污纳管、上游来水）、水系沟通与拓宽、底泥清理或河道疏浚、生态修复、旁路深度处理及滨河景观带构建六大类措施。真如港（红旗村段）综合整治工程涉及的工程内容仅涵盖河道整治工程（河道疏拓、新建生态堤岸以及滨河景观带构建等），其他类措施如河道沿河排放口改造、生态修复等另立项实施。

关键词：河道疏拓 生态堤岸 滨河景观带

1、概述

普陀区是上海市中心城区之一。区域面积55.53平方公里，其中水域面积1.65平方公里，苏州河东西横穿境内。根据普陀区内部河网分布、水利设施布局及引调水控制情况，将普陀区河网分成7个水系片区、市管河道和独立河道，共9个单元。水系分片如图1。

图1 普陀区水系分片

真如水系位于普陀区的东部，东至苏州河，西至桃浦河，南至武宁路-曹杨路，北至区界，属于上海市水利分片治理中的藴南片。真如港是贯穿真如水系东西向的1条主要河道。河道功能定位：防汛排涝、水资源调度及水生态环境构建。

2、现状及问题

真如港（红旗村段）位于市中心最大城中村红旗村内，河道沿岸居民较多，违法建筑较多，脏乱差现象蔓延至真如港河道。整治前河道淤积较严重，防汛除涝及引调水能力降低；河道污染严重，水质差；河道景观较差，水生态系统缺失。现有河道堤岸多为浆砌块石硬质堤岸，局部段为钢筋混凝土硬质堤岸。

河道现状如图2。

图2 河道工程前现状图

3、整治方案

真如港（红旗村段）综合整治工程结合红旗村地块“城中村”改造，按照规划蓝线进行整治，通过疏拓河道、新建生态驳岸、构建滨河景观带等措施，使其满足水系防汛排涝功能及中远期引清调水的需要，并通过构建生态水环境从而提升区域整体河岸环境。

真如港（红旗村段）：西起曹杨路复兴桥，东至大场浦，转弯向南至沪西铁路桥，河道长965m，河道按照规划蓝线进行整治，整治河道总长715m。新建生态堤岸1315m，新建沿河慢行步道1880m，新建沿河绿化6640m2。原水域面积8360m2，建设完成后水域面积19725m2，增加水域面积11365m2。

（1）河道疏拓

河道现状口宽8~16m，现状河底高程约1.00~2.00m，规划口宽20~30m，规划河底高程0.50m。河道基本按照规划河道蓝线向南侧、西侧单向拓宽，根据规划河道断面要素进行疏拓，扩大过水断面，增加河道槽蓄量，增加河道防洪排涝能力和水资源调度能力。

（2）生态堤岸建设

堤岸工程是河道水环境综合整治工程的重要组成部分，在确保河道按规划设计的前提下，应充分体现以人为本、生态自然的设计理念。堤岸结构型式及布置力求做到“安全、生态、美观、经济”。

本工程从生态效果、景观效果、防护能力、可持续利用和工程造价等方面进行堤岸结构方案进行比较，采用了生态石笼堤岸和双排仿木桩堤岸。

生态石笼堤岸:具有抗冲刷性、柔性、透水性等结构特点，能满足一定的生态要求。

双排仿木桩堤岸: 具有色泽、纹理逼真、坚固耐用、免维护等优点，与自然生态环境搭配非常和谐。

具体结构如图3。

堤岸结构考虑了河道内种植平台的设置及生态结构的设计，有利于河道水生动、植物的生长，利用植物对水体的污染物质进行吸收，维持水下微生物的生存活动空间，保留和增强河道的自净能力。

（3）滨河景观带的建设

作为城市建设基础设施，水利建设不单是河道堤岸的修建，更需要配合水景观建设。以生态保护为出发点，打造生态型生活景观，丰富市民户外活动空间，提升生态型生活方式的环境。本工程在设计河口线至陆域控制线之间的滨河景观带内设置了滨水步道、地坪、绿化、小品街具等。

为配合普陀区转型发展成为“科创驱动转型实践区，宜居宜创宜业生态区”，沿河设计滨水步道，基本贯通沿河两岸的慢行系统。步道两侧种

（下转第353页）

植绿化带，河道内种植护坡绿化和水生植物等，构建滨河景观带，提升河道沿岸水景观和周边地块的投资潜力，为两岸居民提供舒适优美的休憩场所。

4、效果

工程以区内骨干水系为基础，以水功能区划为依据，以确保城市防汛安全为前提，以修复水生态体系为核心，以普陀区历史文化为底蕴，通过加快集防汛排涝安全保障、水生态修复、水资源综合调度、观景和滨水休闲等功能为一体的景观水系建设，构筑与普陀区新世纪新形象相适应的“水清、岸绿、景美、游畅”的水景观，提升普陀区整体形象，为全面建设新普陀的可持续发展服务，更为普陀区的城市面貌添上绚丽的一笔。

建成后的效果如图4。

图4 河道工程后现状图

4、参考文献

1、《普陀区水环境问题分析与对策研究调研报告》（上海市普陀区政府，上 海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司，2016年1月）

2、《普陀区水利规划》（上海市水务规划设计研究院，2017年4月）；

3、《普陀区真如港(红旗村段)综合整治工程可行性研究（含初步设计）报告》（上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司，2016年3月）。

论文作者:葛艳

论文发表刊物:《防护工程》2018年第13期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31aea28afbb96ce134cf9432.html