# 建筑工程地下室防水施工质量控制对策浅析论文_梁敏珊

摘要：现代都市为了解决土地利用率的问题，建筑物都在开发地下空间。这就需要加强地下防水施工的质量控制，避免出现漏水、渗水的情况，防止对地下空间的使用造成影响。所以在地下防水施工过程中，要加强组织设计方面的工作，对于施工工艺以及过程进行严格控制，加强施工质量的管理，通过全面的手段增强地下防水施工质量。

关键词：建筑工程；地下室防水施工；质量控制

在建筑地下室防水施工时，必须选择优质的施工材料，尽可能的将防水混凝土的施工加强，切实的规范混凝土的浇筑，严加控制防水管材，全面的确保建筑物的地下室防水功能。

一、建筑工程地下室防水施工工艺

1、墙体浇筑施工

（1）底板混凝土浇筑。因底板混凝土量大、厚度尺寸大，浇灌时很容易出现施工缝，应同时施工底板一端两侧，必须在水泥初凝时间内严格控制浇筑间隔时间，必须对面层混凝土收缩量进行有效减少，因此可选用二次振捣施工。防水混凝土拆模时间不能过短，且要求拆模时混凝土表面温度和附近外界温度的温差应控制在15℃以下，避免裂缝在混凝土干缩与温差等情况下出现。

（2）外墙混凝土浇筑。先分层对地下室墙体进行浇筑施工，每层间隔时间必须控制在水泥初凝时间以下，遵循设计要求全部钢筋都应进行高标号砂浆垫块的设置，起到保护钢筋的作用。如裂缝出现在外墙混凝土干缩与温差情况下，应将草袋盖在混凝土初凝后的墙顶上，外墙模板在养护14天以后拆除。

2、卷材铺贴方法

（1）卷材及基层涂胶基本干燥后（手触不粘一般15—20min即可铺贴，此为满铺粘法搭接宽度100㎜，接茬错开250㎜）。

（2）铺贴前，必须弹线（拉线）控制，地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸，保证铺贴严实。并每隔一定距离需粘接卷材，每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍，以排除粘接层之间的空气。卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。

（3）卷材防水层经检查质量合格后，即可做保护层，保护层采用C20细石砼，厚度50㎜，浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。

3、节点防水施工处理方案

（1）外墙后浇带防水处理。因地下室每施工完成1层并做好防水后，需对外墙进行回填，而地下室侧墙后浇带则需在主体结构封顶60d后补浇C40/P10膨胀混凝土，所以地下室结构施工时，在外墙后浇带向外600mm处浇筑400mm厚混凝土挡土墙，使400mm厚挡土墙正对护壁桩，挡土墙配筋12@200，水平筋一端锚入地下室外墙，另一端植筋植入护壁桩中。回填土前先将挡土墙外侧防水施工完成，待外墙后浇带混凝土浇筑后再施工挡土墙内侧防水。

（2）预埋套管穿墙面防水处理。穿过防水层的侧墙管道预埋套管，套管中间焊接止水钢板，管道安装完成后，用沥青麻丝塞实，两端用防水密封膏密封，迎水面设附加911涂膜一道防水层，局部加强层涂刷并带胎体增强（转角处）。

（3）地下室底板与立柱桩节点防水处理。在大面积底板进行防水卷材施工前，先在立柱桩周边500mm范围内刷1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料，然后大面积铺贴防水卷材，卷材遇立柱桩时上翻200mm空铺，待立柱桩凿除至板底垫层后，用砂浆找平表面，将原上翻在立柱桩上的300mm卷材铺平，上面加铺卷材防水，卷材搭接处用密封膏多遍涂刷密实。

二、防水混凝土施工质量控制

1材料要求

作为地下室防水施工作业的主要建筑原材料——混凝土，施工单位必须对其进行严格的质量把关。具体而论：①在采购混凝土前必须有专业的技术人员对施工进行分析考量，并根据实际情况计算所需要的混凝土数量及其种类，再选择具有专业资质的材料供应商进行材料的采购。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆②在混凝土浇筑使用前，必须对其进行抽样调查，确保其质量符合相关建筑要求后再进行使用。③混凝土的预制工作必须遵循使用多少制作多少的原则，避免长时间地堆放混凝土导致其质量的下降。

2混凝土浇筑

在进行底板混凝土的作业时，施工人员必须先对整个底板做好规划，做到一次浇筑完毕，从而保障各防水层之间紧密连接，不存有空隙。浇筑可采用方法有用斜面分层、薄层浇筑、自然流淌、连续浇筑到顶等。需要注意的是，在进行浇筑作业前应当对底板进行清理工作，避免如砂石、建筑废料等影响整个混凝土浇筑作业，从而导致防水施工作业的质量降低。

3混凝土振捣控制

为更好提高混凝土的建筑强度，通常在投入使用前可对其进行振捣处理。所谓的振捣，即使用混凝土之前先对其振动捣实的工作，从而排出混凝土中多余的空气，发挥其更大的作用，而振捣工作的难度相对较大，各建筑单位必须做好控制工作。①振捣的各振动点必须分布均匀，振捣的过程也需要遵循快插慢拨的原则，防止力度不均匀而导致的混凝土翻拌不均匀的现象。②在振捣的工作中对其力度、位置、时间等都有严格的规定，通常情况下振动棒必须深入混凝结构的5—10cm处，每一次振捣的时间不得超过30s，当混凝土发生明显的冒泡、泛浆等现象的时候，停止振捣的作业并进行检查，由工作人员确认后再将混凝土投入使用。需要注意的是，由于振捣工作的强度相对较大，因此在其作业的过程中应当避免混凝土预制桶远离钢筋、模板、止水带等较为脆弱的建筑部件，防止其因共振而发生的形变。

4混凝土养护

在建筑工程地下室防水作业中，建筑单位往往存在如下的误区，即注重施工中的规范进行与建筑原材料的质量保证，却忽略了混凝土的后续养护作业的进行。为更好提升防水施工的质量，必须做好混凝土的养护工作。首先，针对地下室的墙面与底板，应当分别进行不同的养护作业。可在混凝土结构上铺盖塑料布，从而避免混凝土水分过分挥发的现象。在夏季施工天气气温较高的时候，可适度在混凝土结构上洒水，从而保证其水分的充足。在养护时间上也有严格的规范，任何养护作业必须维持14d及以上，才能确保混凝土结构的稳定。

三、建筑工程地下室防水施工质量控制

1、卷材铺贴程序为：先节点，后大面；先低处，后高处；先远处，后近处。即所有节点加强层铺贴好后，方可铺贴大面卷材；大面卷材铺贴施工须从低处向高处进行；己铺贴好的卷材防水层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输，并应及时做防水层的保护层。

2、材料贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂，避免日晒雨淋，注意通风，储存的温度不得高于45℃。卷材平放贮存时，码放高度不超过5层，立放贮存时单层堆放。

3、防水层施工之前，须将各种管道及预埋件安装固定好，以避免在防水层施工好后再打洞凿孔，破坏防水层，留下渗漏隐患。相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平整。滚铺卷材时后浇混凝土或水泥砂浆不能污染卷材边缘的自粘胶面，若有不慎污染要及时清理干净；防水涂料施工时一次性配料不宜过多，防止涂料未用完前固化而造成材料浪费。

4、在进行底板施工时，需要将三台吊塔布置在施工场地，给运输底板施工材料提供便利。由于施工现场场地相对狭窄，所以通过场内外相结合的方式加工底板钢筋。施工人员可以在坑内垫层上加工场内钢筋，在场外工厂加工其余钢筋，同时在绑扎分类时要按部位、分区域进行，通过专用运输车辆将混合料按需要运至现场，确保顺利施工。

结语

在建筑施工中我们必须要做好建筑工程的地下防水工作，这样才能保证建筑工程的整体质量，保证建筑工程正常使用功能的发挥。因此，施工企业必须意识到防水工程质量管理工作的重要作用，建立科学、高效的质量控制制度，这样才能不断提高防水工程的质量，使地下防水工程的质量与有关规定相符。

参考文献：

[1]王文龙。浅谈建筑工程地下室防水施工技术及渗漏的防治措施[J].城市建设理论研究：电子版，2013（18）。

[2]张洁。浅谈建筑工程地下室防水施工技术及渗漏的防治措施[J].商品与质量：学术观察，2013（1）：206.

论文作者:梁敏珊

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第24期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31e9c49cc3dfb686be7fe88f.html