# 居住建筑设计中的噪声控制分析论文_董诗伟,史南

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

摘要：在实际生活中，人们的四周都会出现各种类型的噪音污染，对人们的耳朵带来一定的污染，严重的可能会人们会对人们的正常生活带来一定的干扰。即使建筑行业在日益的完善下，建筑设计也在不断优化，然而诸多开发商还是一味着追求建筑外形的美观性，没有对居住者产生的危害带来引起重视。噪声污染慢慢成为城市污染中主要构成部分。因此，相关设计人员在对建筑进行设计的时候，一定要对隔音效果引起重视，避免噪声的产生。基于此，本文主要从以下几个方面进行分析，笔者依据多年经验，提出合理化建议，旨在进一步提高我国建筑行业的整体水平，为我国的经济建设作出贡献。

关键词：噪声控制；建筑设计；预防措施

随着城市化脚步的不断加快，而产生了诸多的污染问题，给城市的正常运作以及人们的生活质量都带来了一定的影响。城市污染包含诸多种，例如噪声污染、大气污染等。而噪声污染是最容易出现以及最难以处理的一种污染。不同种类工业设备的运行、交通工具的运行都有可能产生一定的噪声。所谓噪音是以振动的方式产生的。因此，对不同种类的仪器以及人体器官都会产生一定的危害，长期时间在这种环境下，会使人们的听觉产生疲劳等情况，严重的可能会造成双耳失聪的后果。对此，本文主要从以下几方面对居住建筑设计中噪声控制加以分析，并提出相应的解决措施，提供给相关人士，仅供参考。

1、噪声污染的原因

随着社会的不断发展，个人经济水平的不断提高，人们对生活质量的要求也越来越高。城市化进程加快虽然推动了城市的发展，扩大了城市的规模，但是随之而来的种种问题也逐渐产生，噪音污染就是其中一个。其实，不管在坐车过程中还是在生产过程中，都会产生一定的噪音，少量的噪音还构不成污染，但是随着城市化进程的推进，各种工厂和交通线路也相继增多，所产生的噪声也成倍的增长，噪声污染由此产生。噪声的出现在很多人眼里是正常现象，没有直接影响到人们的生产生活，这种观点是错误的，低分贝的噪音在短时间内对人体的危害不会显现出来，但是长期下来，就会产生巨大的破坏力。建筑物时人们躲避这些噪音危害的主要场所，所以说建筑中对噪音控制的设计就显得尤为重要。

出现噪音的原因有诸多种主要包含以下几个来源：第一种来源是交通噪音；第二个来源是工业噪音；第三个来源是建筑噪音；在这几个来源中，交通噪音最容易易产生。因为随着人们经济水平的日益提高，个人消费水平也得到了大幅度的提高，在这个快节奏发展过程中，人们对交通工具的需求也变得越来越多。为了给人们的出行带来便利，同时也为呈现出成一个城市的发展情况，建造了大量的交通线路。车辆在城市的每个角落都是产生大量的噪音，倘若实在空旷环境下，出现的噪声会越来越大。然而，这是因为道路两边都有着高层建筑，这样就使噪音在较小的空间中形成反弹的情况，久而久之不但没有消失，而且还增强噪音的声音。再加之，相关设计人员没有对预防噪音引起必要重视，致使建筑物不能避免噪音的出现，从而对人们的正常生活带来了不利影响。

2、噪声控制在居民建筑设计中的意义

由于噪声的出现，会对人体的健康带来严重的影响。那么噪声控制会在居民建筑设计中扮演着重要的角色。以往建筑人员对噪声控制没有引起足够的重视，致使居民在居住的时候依然会存在噪音的损害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相关设计人员，就需要对噪音防控设计引起必要的重视；其次，要采取防音效果较好的墙体当做建筑墙体；最后，在整个建筑设计中应当始终坚持节能环保的设计理念，只有这样才能确保人们可以正常的生活以及生工作，从而营造一个良好的居住氛围，符合对建筑设计的整体要求。

3、居住区交通噪声防治措施

3.1优化总体规划设计

减少噪音污染的有效手段主要有两种，一是从噪声源入手，一是在噪音传播过程中进行阻断。因为噪声的来源太多，不可能完全杜绝噪声的产生，所以为了改善居住环境，大多数人还是采用第二种防治手段。优化总体规划设计是减少居住区交通噪声的有效办法。

3.2合理设置道路声屏障

在建筑物与干道间设置专门的声屏障，是指特别设计以阻挡交通噪声直接传播来减低噪声水平的构件，比没有屏障时环境噪声有所降低。这个降低值，被称为声屏障的插入损失，它是衡量声屏障性能的重要指标。一般有效的插入损失值在5～10dB（A）左右。设置声屏障必须认真做好可行性研究和实际降噪效果预测工作。建设隔声屏障毕竟投资较大，声屏障的样式是多种多样的，不会是一时的时髦而已，这是我们需要虚心学习并值得借鉴的地方。广义地讲，地形的利用，诸如路堤、路堑、土堆都会产生一定的声学效果，我们必须结合地形及经济条件等选用，例如地面道路利用已有的绿化土堤作为声屏障是经济有效的办法，绿化土堤背向路边的面还可以兼作居民的休息地。

3.3利用绿化的降噪作用

文章上面已经提及到，诸多设计人员采取阻碍噪声传播途径来降低噪声所带来的污染。设置相应的绿化带，能够起到隔音的作用。其中，绿色植物不但可以对空气、环境有着美化的用途，而且还能够起到隔音的效果。而绿华带就好比一堵无形的墙，能够将诸多的噪音阻挡在墙外面，这是由于树木有着诸多的树叶声音在遇到树叶的时候会形成相应的反射。因为有着诸多的树叶反射面不平行的情况下，在经过多次反射以后噪音会慢慢消失。显而易见，通过绿化能够有效地避免噪音的出现，相关设计人员在住宅区中做好科学的绿化是必要的。

4、住宅建筑内部设计控制方法

4.1水泵机组

（1）水泵机组的设置住宅内的水泵房可布置在商业用房、架空层等房间下方的地下室内，不得布置在住宅下方。（2）水泵机组的选型选用低噪声水泵可以有效解决问题。

4.2水箱和蓄水池

住宅内的水箱有屋顶水箱和泵房内的蓄水池。现在水箱基本采用不锈钢拼装水箱，进水时的水流冲击声和浮球阀启闭时的撞击声是噪声源之一。设计时，采用以下措施可有效降低水箱和蓄水池产生的噪声。（1）水箱的设置。屋顶水箱尽可能设置在电梯机房上，既能满足顶层住户对水压的要求，又能防止水箱产生的噪声影响顶层住户。如果屋顶水箱只能布置在住户屋面上，应避开起居室和卧室，并要求建筑专业设计在水箱间底设计夹层。（2）水箱进水管。水箱进水管设计成淹没出流，可有效控制水箱进水时的噪声；水箱进水管上阀门选用液压水位控制阀，可控制浮球阀启闭时的撞击声。

5、结语

通过以上内容的论述，可以得知：对住宅建筑中的噪声进行控制是必要的，能够在一定程度上确保建筑物起到隔音的作用，也可以为人们营造出一个健康、舒适的环境，将人们的生活水平加以提升，推动人们身心健康不断发展，从而满足当前城市化脚步的发展方向。

参考文献：

[1]赵祥，梁爽.生态住宅的声环境设计对策[J].华侨大学学报（自然科学版）.2008（04）

[2]徐钟，张晓超，高峻.浅谈建筑设计中的声环境问题[J].四川建筑.2007（01）

论文作者:董诗伟,史南

论文发表刊物:《北方建筑》2016年12月第35期

论文发表时间:2017/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32156673979d356ba6f11b01.html