# 建筑起重机械安全管理问题探讨论文_ 胡鹏军

摘要：在新时代背景下，我国建筑施工规模发展较为迅猛，在施工现场，建筑起重机械的作用显得越来越重要，不仅可以有效降低建筑施工的劳动强度，还可以有效提升生产效率。最近几年，因为建筑起重机械设备引起的安全事故较多，并且也是重特大事故的易发点，因此施工单位需要加大建筑起重机设备安全管理力度。在施工安全生产中，建筑起重机械的安全管理是非常重要的组成部分。相关管理人员需要结合实际情况，通过合理有效的手段，加强对建筑起重机械设备的安全管理，保障建筑起重机械设备的安全、有序运转。

关键词：建筑工程；起重机械；安全管理

1建筑用起重机械概述

在建筑工程中所用的起重机械，根据其构造和性能的不同，一般可分为轻小型起重设备、桥式类型起重机械和臂架类型起重机三大类。轻小型起重设备有：千斤顶、葫芦起重机、卷扬机等。桥架类型起重机械如梁式起重机、龙门起重机等。臂架类型起重机有固定式回转起重机、塔式起重机、汽车起重机、轮胎、履带起重机等。

2建筑起重机械安全管理问题

2.1起重机械设备安装与拆卸不够规范

目前，在施工现场中，由于起重机械设备的安装资质审批门槛较低，企业对安装人员管理没有给予足够的重视，以至于起重机械设备的安装工人大都是证书挂靠，企业资质出借等方面存在较为严重的问题。在起重机械设备安装的合同中，大多涉及到设备安装、使用维保和拆卸的全过程。但是，在实际工程建设中，安装工程的承包企业在初次进行安装以后，其他的附属设备安装工作、以及起重机械后续的日常维护保养工作基本上都是施工单位自行解决。而施工单位没有这方面的人力和技术支持，在使用过程中没有足够的安全意识和保障措施，以至于给后续使用起重机械设备留下了较多的安全隐患。

2.2施工现场起重机械设备的使用管理较为混乱

根据相关调查显示，部分施工企业在施工过程中，缺乏设备管理制度。在使用设备时，由于没有严格的设备管理制度，相关人员忽视设备管理问题，经常存在设备没有人管、设备使用无交底、设备维修保养中断等问题。即使部分施工企业制定了设备管理制度，但在具体实施过程中也存在无落实、管理混乱、责任不到人的现象。在这样的情况下，起重机械设备的使用就会存在较多问题，甚至还会引发安全事故。

2.3起重机械设备操作人员的操作水平有待提升

身为起重机械设备的作业人员，需要具备较强的操作水平和技巧，并且需要完全掌握设备的基本性能，以便于进行简单的故障排查。但是，实际上有很多操作人员都是无证上岗，没有扎实的机械设备维修保养知识。此外，在日常使用设备时，操作人员过分追求设备的使用性能，忽略了合理运行周期，进而导致设备长时间运行，极易引起安全事故。

2.4特种设备的作业人员具有较强的流动性

在施工现场中，起重机械设备操作人员中，包括特种作业人员，该类操作人员具有较强的流动性。同时，还存在一个特种作业人员同时兼职多个施工现场的情况。此外，大部分起重机械设备的操作人员在设备管理方面缺乏责任心。在日常操作工作中，没有严格根据相关要求使用设备和养护设备。在这样的情况，设备常常都是超负荷、超时工作，给施工现场埋下了较大的安全隐患。

3建筑起重机械安全管理措施

建筑起重机械租赁、使用单位认真执行企业安全生产管理制度，加大对施工现场的检查指导，强化对施工现场起重机械的安装、使用、维护、保养和拆除等过程的管理，并形成有效的相互监督检查和制约机制，确保安全生产。

3.1供应商遴选

以本集团合格供方名录为基础，公司主管领导、科室与项目部沟通组织考察。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要考察其有无固定办公场所，资料归档情况，有无固定库房，设备及配件的维护保养情况，调查设备承租单位满意情况，安全管理人员、安拆人员、维修保养人员配备情况。对初步选定的起重机械供应方相关资料报集团安全技术部对安全、质量、生产厂家、资质等进行审查。

3.2机械安装管理

公司科室、主管副总组织、参与各项目塔吊施工前方案审核、基础验收。根据塔式起重机的基础及其地基承载力是否符合使用说明书和设计图纸的要求，对基础的位置、标高、尺寸，基础的隐蔽工程验收记录和混凝土强度报告等相关资料，安装辅助设备的基础、地基承载力、预埋件等，基础的排水设施进行验收。并组织出租、安装、使用、监理等单位进行联合进场验收。

对起重司机、起重信号工、司索工等作业人员在作业前进行的安全技术交底。检查安全交底是否适时进行，交底内容是否全面，交底人、接受交底人是否履行了签字手续，并在施工日志中予以记录。所有起重机械经出租、安装、使用、监理等单位联合验收通过，并经检测单位检测合格，报政府主管部门取得使用登记证后方可使用。

3.3日常管理

公司建立起重机械安全管理台账，对施工电梯的安全锁有效期等进行登记，并在有效周期届满前3个月告知并督促项目部，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。公司设置起重机械管理员，对起重机械专人检查，及时发现问题，并督促整改到位。公司月检将起重机械列入重点检查项，对检查发现问题要求项目对整改过程进行视频、图片回复，对检查发现重大问题进行回头看，组织各项目安全员对起重机械互相检查，提高安全员起重机械管理水平。要求各项目部按公司统一格式进行月检，对机械重点检查部位进行规定，附检查时间水印照片，其记录必须由当班操作工签字，确认其操作的机械有无故障，如有必须处理完善以后才能在月检记录上签字。现场监督人员必须检查其月检记录单内容的真实性，符合实际，有问题的整改完毕，月检单作为付款前置条件之一，并在安全通道等醒目位置公示。

项目部建立起重机械特种作业人员台账，并做到动态管理及时更新，公司检查过程中，随机抽取现场指挥人员个人信息，与特种作业人员台账、安全教育记录、安全技术交底记录等进行比对，保障相关特种作业人员持证上岗，安全教育交底的针对性，及时性。

项目部不定期组织塔吊指挥、司机召开专题沟通协调会议，解决相互配合中存在的问题，确保司机与指挥默契度，对起重机械管理实行定机定人定岗制，在醒目位置张贴特种作业人员证书，避免人员作假，一证多挂，人员不到位现象。

3.4施工现场其他防范措施

将电梯轨道顶端标准节齿条拆除，形成双保险。施工电梯在条件具备的情况下不搭设外防护架，节约成本，安全系数高，消除超高架体本身存在的安全隐患及防护缺陷。成立项目机械管理小组，对于施工现场容易出现工人拥挤的下班时刻，协调各单位、各班组实行分批上下班，以减少电梯超载的出现，进而降低超载事故发生率。充分调整，安排好现场各工种、各班组的施工、交叉作业和工序衔接，给施工升降机留出一定的维护保养时间，做好维护保养工作，是确保设备正常工作、避免事故的基础性工作。

4结束语

总之，在新时代背景下，加强施工现场建筑起重机械设备的安全管理是非常重要的，不仅可以降低施工的劳动强度，还可以有效提升生产效率。在施工现场，影响起重机械设备的安全管理因素较多，涉及面较为广泛，但归根到底就是人和机械这两个因素。因此，在施工现场，管理人员需要做好相关人员的培训工作，加强对施工人员的教育和管理。并且，还需要对机械的进场和使用以及维修进行严格把握，进而有效提升建筑起重机械设备安全管理的质量和水平，保证建筑施工可以顺利进行。

参考文献

[1]夏贞勇.裘沈海.贾行知.建筑工程施工升降机的安全实用管理[J].建筑安全,2015(08).34-37.

[2]欧阳攀.塔式起重机安全风险分析及监管措施研究[J].建筑安全,2015(07).19-20.

[3]任毅勇.涂梦麟.房屋建筑施工现场起重机械使用过程中的安全隐患及应对措施[J].建筑安全,2017(01).12-14.

论文作者: 胡鹏军

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3222dee6080bfd5899745ef1.html