# 浅谈公路工程施工技术管理论文_ 高伟华, 叶印阳

摘要：近些年，我国的建筑行业迅速发展，建筑种类和规模不断扩大，本文基于公路工程施工技术存在的问题及对策，首先结合基底施工方面的问题、公路路基压实度问题、路面不平整方面的问题、排水方面的问题等，得出路基施工、填筑路基施工、坡面防护措施、填土厚度的控制等措施，同时还需要对相关技术进行完善，全面阐述公路工程施工技术存在的问题及对策重要性。

关键词：公路工程；施工技术；存在问题；有效对策

引言

基于我国地理情况多变的特点，公路工程建设会受当地地形差异、气候差异以及当地的交通情况影响而形态各异。即便在工程功能及施工类型等方面较为相似，也会因为工程的建设影响因素不同而存在各种差异，进而使得公路工程施工所应用的施工技术、施工工序、施工队伍等存在差异。一条公路的质量与施工现场的施工技术管理是密不可分的，要保证一条公路的质量，科学的施工技术管理是必不可少的。公路施工技术管理是一项包含设计审查、施组设计、技术交底、资料管理和科研管理等众多部分的综合工作，施工技术管理工作关系到整个工程的成败，企业要提高在公路建设中的竞争力和经济效益，就必须牢牢把控管理的整个过程，以保证施工过程的正常进行，保证工程质量与进度，降低工程成本。

1分析公路工程施工技术管理重要性

为了有效的提升公路工程项目质量，合理应用科学技术优化公路施工技术。在开展公路工程施工项目时，应做好监控管理工作，避免出现施工质量问题。确保公路工程项目可以顺利展开，有效的提升公路工程施工项目整体质量和施工效率。为了提升施工企业在市场核心竞争力，需要合理应用施工技术，优化公路工程施工管理模式，全面提升公路工程施工效果。在施工过程中，节约施工资源，做好环境保护工作。公路工程具备施工量大、建筑面积大以及施工较大的工程项目。在开展公路工程建设时。需要避免对周围施工环境造成破坏，节省施工成本，提升公路工程施工技术管理模式以及施工资源使用率，合理配置施工资源，充分发挥公路工程施工技术优势。

2公路工程施工现场常见问题

目前，在公路工程施工中主要存在两个问题，一个是摊铺问题，一个是沥青混凝土离析问题。目前，在公路工程施工进行中进行摊铺工作时，一般采取人工摊铺和小型设备相结合的方法，但是这种方法不能使摊铺工作匀速进行，同时不能保证路面的平整性。另外摊铺工作的均匀程度对混合料的均匀性有重要影响，倘若摊铺工作进行的差强人意，所得到的混合料的质量也是不尽人意。甚至有些施工单位为了给企业创造利润，一味地追赶施工进度而忽视了工程质量。而沥青混凝土离析现象的发生也是我国沥青路面施工现场的技术管理中存在的一大问题，沥青混凝土离析一般分为温度离析和密度离析两类，温度离析主要是由于温度差异造成的，大多发生在有温差的区域，在进行沥青路面的铺设工作时，所使用的混合物温度较高，在搅拌过程中不能保证混合物的均匀性，在铺设过程中就非常容易会出现局部温度离析现象，而发生密度离析的原因主要是在搅拌期间由于机械振动使部分直径较大的颗粒聚集到一处，在搅拌过程中会影响搅拌的均匀性。发生离析现象时对工程的铺设工作会造成一定的影响，由于混合物颗粒分布不均，在进行铺设工作时会降低路面的平整性，从而工程质量不能得到充分的保证。

3公路工程施工技术管理

3.1与信息技术方法结合

在建筑施工阶段，一定要保证建筑材料的质量，这才是施工技术的重要保证和证据。但是在公路工程施工过程中，一定要采用现代技术手段，对建筑材料进行有效管理，对材料进行分类管理和存储。不仅要实现电子数据的综合管理，还实现快速归纳，查询和输出。针对施工机械设备，结合采购计划以及施工要求，使用网络计划图编制资金使用情况，并且做出相应的采购计划以及清单。此外，对质量方面进行严格控制，结合国家标准，与模块化质量管理模型结合，需要对工程流程进行优化，还能够保证施工质量，在工程项目实施阶段，做好测试工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2制定完善的施工技术管理制度

为了有效的提升公路施工质量，应改进和完善公路工程施工技术管理相关规章制度，当前我国在开展公路工程施工技术管理时，还存在很多的问题。主要是由于没有建立完善的公路施工管理制度，直接影响了公路工程整体施工效果。制定科学的、详细的公路工程施工技术管理相关制度，有效的保证了施工企业可以按时完成施工项目，提高施工效率，减少施工成本，全面提升施工质量。因此，改进以及完善公路工程施工技术管理制度，确保施工项目可以顺利展开。

3.3保证工程验收的质量与规范检验

检验是保证施工质量的重要一环，其主要是依照相关规范对材料、设备、施工过程中半成品及结构整体按照相关规范进行各项实验，明确各项指标来完成质量检验。提前了解到各项指标是否达标，以此保证施工的进度及质量。施工单位在进行验收时，应准备完整的施工原始记录、实验数据、自检资料等质量保证资料，并进行整理与分析，其主要内容有以下几个方面:所用材料质量检验结果;材料配比以及实验数据;各项工程施工记录;各项质量控制指标的实验记录和质量检验汇总表;施工过程中遇到的各种突发情况的记录等。这些都是竣工验收所必需的资料，同时也是衡量技术管理工作的一个重要指标。工程验收是保证一个工程质量的最后一道关卡，必须严格要求专业技术人员对工程的每一个分项进行严格的检验并做出评定，符合各项规范之后方可进行下一项施工。

3.4加强技术人员的培养

公路工程的施工涉及到许多工序，因此较为复杂。其中人的因素是最主要的影响因素，技术管理工作最终是交由各个级别的人来实施的，人的思想状态、技术水平、工作能力、管理水平等都会对工程的施工产生重要影响。为了保证施工的结果与设想尽可能的一致，应该培养一批熟悉施工工艺、擅长操作的技术人员。将各种规范、各类操作技术作为核心内容来教授，使其铭记自身的职责并且定期为其开展学习讨论活动。以此来搭建一个不断学习的平台。以落实岗位责任制与工作奖惩制，充分激发施工技术人员能动性。在建立、健全各项技术管理制度的基础上，建立技术责任制和责任追究制，明确各技术人员的权力、责任和义务，使其充分承担起技术管理的职责。技术性人才是技术施工的执行者，是工程施工质量保证的监督者。

2.5规范公路工程养护方法

为了顺应当前市场经济发展趋势，需要逐渐规范公路养护管理机制。管理人员需要严格的把控公路养护管理环节，做好公路分离养护管理工作，逐渐行程完善的公路养护公路，逐渐提高养护公路管理工作规范性以及养护水平。

结语

随着公路工程施工技术的不断创新发展，目前，已经形成多元化、多层面的专业技术体系，各种新型技术的实际应用不但提升了公路工程的施工质量，同时，也延长了建设项目的使用寿命。公路工程建设项目日渐增多，公路工程的养护工作强度也不断增大，这就需要公路工程技术人员以及养护施工人员必须具备丰富的管理与施工经验，以高度的主人翁责任意识为公路工程质量保驾护航。

参考文献

[1]杨丽娜.公路工程施工技术管理及养护措施分析[J].建筑工程技术与设计,2019(23):2070.

[2]郑雷.公路施工技术管理及公路养护措施研究[J].建材与装饰，2017（2）：241-242.

[3]张彪.公路工程沥青路面施工质量管控及实践举措研究[J].甘肃科技纵横，2017，46（01）：63－65．

[4]陈笑天．公路工程沥青路面施工技术与质量控制措施探析[J]．智能城市，2016，2（07）：128．

论文作者: 高伟华, 叶印阳

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/324371c5038e87d282fa1734.html