# 铝合金门窗周边雨水渗漏原因分析及防渗措施论文_李进磊

北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司 102613

摘要：由于铝合金材质兼具外形优美与强度较高的特点，被广泛使用在住宅、写字楼等建筑的门窗设计中。本文从分析铝合金门窗雨水渗漏存在的主要现象出发，阐述了雨水渗漏原因，主要有门窗形式选择和节点拼接方式不合理、门窗的外框同墙体连接固定不当等不足之处，在此基础上，本文指出通过提高门窗型材的刚度和强度、加强设计环节的针对性以及注重整个铝合金门窗的安装环节等措施，解决铝合金门窗雨水渗漏的问题。

关键词：铝合金门窗；雨水渗漏；防治

近年来，随着城市化进程的不断加快，我国建筑规模不断提升。与此同时，对居民住宅等建筑的建设要求也得到了提升，更加注重居民良好的居住体验。对于门窗，人们不仅要求其坚固耐用，方便采光通风，还希望其具有较好的室内装饰作用。铝合金材质的门窗具有造型精巧、结构简单等特征，受到广大用户和设计师的青睐。铝合金门窗能够满足当前居民的使用需求，但是其也存在着传统门窗的雨水渗漏问题。只有解决这一问题，才能更好地发挥铝合金门窗的优势。

1.铝合金门窗雨水渗漏存在的主要现象

当前在居民住宅等建筑中铝合金门窗分为平开式及推拉式。对于铝合金门窗使用过程中出现的雨水渗漏现象，主要有以下几个方面：首先，门窗的主体结构和墙体构造之间存在着一定的缝隙，不能完全紧密贴合，使得雨水会通过缝隙进入，影响铝合金门窗的质量和使用寿命；其次，在雨天使用铝合金门窗进行关闭的过程中，由于用力拉扯，部分雨水会从门窗侧边的密封条内渗漏进来；最后，由于安装环节的不严谨以及过程不科学，导致铝合金门窗操作不当，影响门窗的密封性[1]。在下雨时，雨水就会从门窗主体之间的缝隙以及玻璃和边框之间的裂纹处渗透进来。

以上这些就是在住宅等建筑中铝合金门窗常见的雨水渗漏现象，这些现象不仅影响居民的居住体验，还会减少铝合金门窗的使用寿命。因此，应该从这些渗漏现象出发，解决这些现象出现的原因，从而提升铝合金门窗的密封性与安全性。

2.铝合金门窗雨水渗漏原因的分析

2.1门窗形式选择不合理

很多情况下居民住宅等建筑的铝合金门窗雨水渗漏问题主要是由于门窗形式选择的不合理。相对而言，推拉式的铝合金门窗更容易发生雨水渗漏的现象，影响建筑的居住质量。例如，住宅建筑中通常采用推拉式铝合金门窗作为外墙的门窗，但是这种门窗形式的抗风压、水密性及气密性能较差，不适合在外墙进行防护，只适合室内的安装使用。但是，在实际的生活中，经常会看到推拉式铝合金门窗被使用在建筑外墙结构的安装中，甚至使用在中高层建筑的门窗使用中[2]。

这种形式的铝合金门窗在安装时存在着窗扇上方与上滑顶端的距离较大的问题，在阴雨天，雨水很容易会通过缝隙渗漏进来。此外，由于铝合金材质较为轻便，在风力较为强劲的天气，很容易导致大风将将整个窗扇抬起，使得窗扇与上滑顶端的距离不断加大，给雨水渗漏问题造成了一定的隐患。同时，推拉式铝合金门窗由于下滑两轨道的存在不便设计切排水口，造成雨水渗漏后堆积在下滑槽，无法进行顺利的排放，只能顺着窗扇的间隙流入室内。

2.2节点拼接方式不合理

由于铝合金门窗在设计过程中，没有对相关元件的尺寸进行细致的测量和科学的安排，使得元件节点之间连接不够紧密，造成阴雨天雨水通过窗体部件之间的缝隙渗漏到室内。同时，在安装铝合金门窗后，由于尺寸之间存在着一定的拼接问题，铝合金门窗在手推和大风的作用下，会发生一定的晃动，加大窗体与墙体之间的缝隙，甚至造成窗体材料的变形，严重影响铝合金门窗的密封性与安全性，造成雨水渗漏问题的发生。

2.3门窗的外框同墙体连接固定不当

铝合金门窗框体与墙体之间的连接不紧密，是影响窗体稳定性的重要原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果施工人员在施工过程中，由于操作不当使得固定不牢固就会使得铝合金门窗框体随着使用时间的延长发生松动的问题，从而导致窗体变形，产生裂缝。因此，对于铝合金门窗进行安装时，应该注意科学的操作以确保外框和墙体之间的稳定性。对于安装不合理的铝合金门窗进行检查，我们发现了以下的几个问题影响铝合金门窗的密封性：首先，窗体和墙体之间的连接材料存在着尺寸不匹配的问题，其宽度和厚度都不合乎要求。很多施工人员常使用厚度为1mm 的铝板条或者白铁皮，这两种连接材料的强度较差，容易变形和腐蚀；此外，很多使用人员缺乏一定的专业知识，不能够根据不同的墙体材料选择合适的连接措施，对混凝土墙、砖墙标准砖等墙体一律采取射钉的方式进行门窗安装，导致了铝合金门窗的安装不稳定[3]。

3.铝合金门窗渗漏的预防措施

3.1提高门窗型材的刚度和强度

为了提高铝合金门窗抗击风雨的能力，提高其密封性和安全性，应该在建筑设计中从根本上提高门窗型材的刚度和强度，选取穿衬钢板和增加型材壁厚的生产材料作为安装的首选。但是，由于钢板材料很容易受到外界环境的腐蚀，因此，在设计过程中应该注重对内衬钢板的防腐进行处理，避免钢板腐化与铝合金之间产生缝隙，影响门窗的密封性。

3.2加强设计环节的针对性

在对铝合金门窗的设计时，不仅应该注重对施工整个过程的探讨，还应该结合安装的环节特征，有针对性对设计方案进行修改，根据施工人员具体的安装要求和室内情况选择坚固耐用的零部件，避免直接套用之前设计方案问题的发生。在进行安装部件的选择时，施工方要倾听用户的需求，根据门窗的使用环境特征以及位置选取合适的窗体形式，确保门窗进行科学的安装。在安装结束后要对门窗的结构的受力结构进行测量，确保其均匀受力，以避免用户在使用过程中门窗受力不均而产生缝隙[4]。此外，在对铝合金门窗进行设计时要注意安排排水孔，使得窗体下滑槽的水能够顺着排水孔流出，在设计过程中注意确定排水孔的数量、尺寸以及间距等问题。

3.3注重整个铝合金门窗的安装环节

在阴雨天，由于铝合金门窗的排水不顺畅，会造成雨水倒泛现象的发生。针对这种情况，施工人员在安装门窗是，应该注意将将冒头的角度进行一定程度的倾斜，同时，注意选取密封性较好的防水密封膏对窗体结构以及墙体之间的缝隙进行连接。此外，施工人员在安装时要注意对门窗与墙体之间的距离进行控制，确保其缝隙处于30~40mm内，并用防腐的隔离霜对缝隙进行涂刷，以达到提升防腐、防水性能的目的[5]。

4.总结

铝合金门窗坚固美观，具有良好的节能隔热作用，受到住宅等建筑的青睐。而铝合金门窗常见的雨水渗漏现象，不仅影响居民的居住体验，还会减少铝合金门窗的使用寿命。对于铝合金门窗的施工和安装是一项复杂的整体，需要多方面严格按照实施的进程进行协同配合。当前造成铝合金门窗雨水渗漏的原因十分复杂，要求工程的设计师和管理者对施工的各个环节进行监督，根据建筑环境的特点，选取防水的材料，充分发挥多种材料现结合的优势，采用合理的防渗漏方法，以有效预防铝合金门窗雨水渗漏问题的发生，提高建筑物的质量[6]。

参考文献：

[1]钟丽施.浅析铝合金门窗周边雨水渗漏原因及防治[J].科技经济导刊，2016（24）.

[2]王龙.浅谈铝合金门窗防渗漏施工技术[J].工程技术：引文版，2016（1）：00076-00076.

[3]黄庆中.铝合金门窗工程渗漏原因的分析与管理对策[J].建设监理，2016（7）：67-71.

[4]张展宏，曾武珩.铝合金门窗渗漏原因分析与防治[J].社会科学：文摘版，2016（9）：00312-00312.

[5]王立国.铝合金门窗渗漏原因及防治[J].科技与企业，2016（9）：153-153.

[6]沈冬来.铝合金门窗防渗水施工技术的应用[J].工程技术：引文版，2016（3）：00174-00174.

论文作者:李进磊

论文发表刊物:《基层建设》2017年2期

论文发表时间:2017/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3246274f7a4442419d649c31.html