# 预应力技术在工民建结构设计中的应用论文_罗玉成

八冶建设集团有限公司 甘肃金昌 737100

摘要：人们的生活质量水平的提高，在对居住的环境条件方面也有着要求上的提高，不仅要能满足基本的需要，还要在美化上以及性能方面达到自己的标准。在工民建的结构设计方面，这是对整体的质量有着影响的设计环节，通过预应力技术的应用，就能有助于促进工民建结构设计的效率提高，对设计的质量也能得以保证。通过此次对预应力技术的应用研究分析，就能有助于促进结构设计的质量保障。

关键词：预应力技术；工民建结构设计；应用

1工民建结构设计中预应力技术的内涵和应用原理

1.1 工民建结构设计中预应力技术的内涵分析

工民建的结构设计当中，会涉及到诸多的应用技术，而对预应力技术的应用就是比较重要的，在混凝土工程当中的应用比较突出。在对预应力技术的应用，就是对混凝土的结构产生作用，从而对外荷载产生拉应力实施减弱。在工民建的结构设计过程中，通过混凝土系统构件的建立，提高混凝土的抗压程度，在预应力的混凝土结构应用下，通过高强度钢材以及混凝土的利用，就能有效提高其抗剪以及抗压的能力，对混凝土以及钢材的材料应用也能大大节约。在对建筑结构的重量减轻以及减少其开裂度方面就有着积极作用。

1.2 工民建结构设计中预应力技术应用原理

工民建结构设计中预应力技术的应用，需要遵循相应的原理，按照这一原理进行应用才能发挥预应力技术的真正作用。混凝土结构的抗压能力以及强度比较好，但是在拉力方面就比较薄弱。对混凝土结构的拉力强度进行加强，就要在预应力技术的应用下，对混凝土结构当中的钢筋实施拉张，在所产生预应力的作用对外力荷载带来的拉应力进行抵消。在对混凝土钢筋可能受到拉力部位施压通过混凝土自身抗压度提高其抗拉程度，这样就能实现混凝土结构的强化。

2工民建施工中预应力混凝土技术的实践应用

2.1 先张法预应力混凝土技术的应用分析

应用这样的预应力混凝土技术，需要首先做好准备工作。先张法预应力在当前工民建建设施工当中的应用，第一要做的就是张拉处理钢筋材料，之后将钢筋材料灌注在混凝土内部结构当中去，在钢筋材料的作用下达到和周围混凝土互相粘结的效果，从而达到传递预应力的效果，一直维持到混凝土自身强度符合之前的标准之后再将钢筋两端放松。在它生产流程中，需要将专业的设备作为保证，就比方说必须要有非常专业的生产操作台座和夹具。另外，这样形式在建筑的预应力钢筋和锚固预应力钢筋张拉方面有非常可观的应用效果，实际施工当中，一旦混凝土设计强度和混凝土自身强度不同的话，就无需对预应力钢筋进行拉近处理，同时，使用这样的形式应用在中小型预应力混凝土结构构件当中。总之，先张法预应力混凝土技术重点是使用钢筋来达到与周围混凝土相互作用的，出现粘结力的前提中将实现预应力的传递。

2.2 分析后张法的实践应用情况

对于该技术在实际应用中，同样需要使用专业的工具，后张法，就是与先张法相反。这个技术主要是在工民建建筑施工当中，先要进行浇筑混凝土，之后再进行张拉预应力钢筋，对这个技术在实际应用当中，同样要使用专业的工具。比如锚具要符合标准，及时对预留孔道进行操作，工民建施工当中，可能会生产大型的预应力混凝土结构，这项工作使用后张法的优势要高于先张法，使用锚具将预应力传递给混凝土，这个方式的使用，防止制作大型构件当中所出现的多种问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，还能够作为预制构件的形式，进行小型块体预制工作，之后进行拼接，保证变为一个总体。对后张法来说，也具有特征，张拉建筑构件上进行预应力筋的同时，构件在张拉的流程中受到预压力，这样混凝土出现了弹性收缩，这样的方式无法对建筑的预应力值的建立产生影响，所以优点很显著，工民建施工当中有很好的使用。现实的应用当中针对后张法的一些问题予以关注，对其张拉程序来说，一定要将建筑设计的标准进行满足，进行张拉的时候，发生断丝问题不能超出要求的数量，严禁超过构件同一截面钢丝总数的 3%。

2.3 预应力混凝土的养护分析

从现实的施工情况来说，预应力混凝土养护工作比较关键，这和工程总体质量紧密相关。综合目前预应力混凝土养护工作来说，主要养护工作包含两种：第一种是自然养护法，第二种是蒸汽养护法，这两种方式各自都有各自的优点和使用范围。对自然养护来说，常温情况中，养护周期是一个月左右，是比较普遍的养护方式。对蒸汽养护法来讲，养护步骤上来看，主要是在台座上进行的，重要是将台座当做基础进行的养护操作流程，可是需要关注的就是，养护工作非常难受到外界温度的改变直接造成钢筋构件出现膨胀现象，可是台座并未受到影响，两者温度差直接将预应力受到损失，直接导致后果比较严重，为了更好的将预应力损失避免，需要从二者当中出现的温差进行解决。在保证混凝土并未完全硬化之前开始着手解决，可能产生的不利影响比较小，同时大量的实践表明，在混凝土强度达到 8MPa 或者是 10MPa 时，这种情况是对温度差进行掌控的最好的时间段，同时也是应用蒸汽养护方式最好的一种形式。

2.4 转换层结构应用

近年来，我国大力发展多功能的综合建筑物，所以需要在建筑下方建设大型的公共设施，为了更好的将这个问题解决，建筑施工单位就要使用转换层的结构技术，而预应力混凝土转换层能够为转换层结构和施工带来优势，整个转换层结构承重荷载力跨度比较大，自身重量比较轻，可以将建筑材料和施工费用节约下来，伴随着预应力技术的进步，可以将工程成本降低，和钢筋混凝土结构比较起来，预应力混凝土结构更加经济。

2.5 有梁大板框架结构应用

保证在使用梁大板框架结构的时候，在柱和柱之间设置明梁，这样的结构会在柱子之间的距离增加，从而将次梁的设计节省下来，避免在建筑物的室内当中出现比较繁杂的次梁，从而将抗裂缝以及净空环节增加，内景好，省材料、省模板和拆模人工施工快速等优点，此结构适合用于住宅和办公楼，尤其是住宅，不设次梁，既避免了室内难看的次梁景观，也利于住户自行隔断房间，以实现不同的功能。

3工民建结构设计中预应力技术应用优势

工民建结构设计过程中，通过科学的技术应用，就能优化建筑结构。预应力技术之所以得到了广泛应用，正是其自身有着优势特征，在具体的技术施工方面也有着其特殊性。在构件的使用性能和耐久性方面比较突出。工民建结构设计过程中，通过预应力技术的应用，在其构件的截面积就比较小，所以在自重方面就比较轻，这样就能大大减小建筑结构自身的重量。预应力构件裂缝闭合和变形恢复性能比较好，对提高结构的坚固性就有着保障。在高性能的钢筋应用下，在预应力的构件中就能得到有效发挥。在构件的抗剪能力方面也比较强，这些都促进了预应力技术的广泛应用。

结束语

综上所述，工民建建筑的结构设计过程中，通过预应力技术的应用，就能提高工民建结构的设计质量。工民建建筑作为我国基础建筑项目的重要组成，在整体建筑中起着重要作用，对整体建筑行业发展有着积极促进作用。希望能通过此次研究分析，能为实际工民建的结构设计优化起到一定启示作用，从而为我国的建筑行业进一步发展在理论上能加以支持。

参考文献:

[1]刘军.工民建施工中预应力混凝土技术的应用与分析[J].科技创新与应用,2015

[2]朱清文.浅谈工民建施工中预应力混凝土技术[J].黑龙江科技信息,2015

[3]曹昱.工民建预应力混凝土施工技术重点探究[J].黑龙江科技信息,2014,

[4]陈大鹏.预应力技术在工民建框架结构设计中的应用[J].江西建材,2014

论文作者:罗玉成

论文发表刊物:《防护工程》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3251bea1bbfa45074070dffc.html