# 关于油田低产低效井提升产能探究论文_张永平,李宗强,贺银科

长庆油田公司第二采油厂

摘要：我国乃至世界上多数储油量大的陆上油田都已经发掘完毕，早已进行油田开采多年。经过多年的开采，一些油田的开发慢慢都步入了中后期阶段，低产低效井的数量越来越多，并且低产低效井的形成速度越来越快，严重制约着油田的整体开发效果以及油田的开发的经济效益。要想在现阶段维持，乃至进一步提升油田的开发成效和开发效益，对低产低效井的研究与改进必不可少。

关键词：油田开发; 低产低效井;改进措施

1 当前油田低产低效井的现状

随着油田开发的持续推进，一些开发时间长、配套设施不够完善和先进的一些油田已经大面积的出现低产低效井。对于现在的油田来说，低产低效井已经逐渐成为了所含油井的主要组成部分。虽然很多油田的实际地理地质条件不同，但是这些油田在低产低效井这一问题上有着很多共同问题现状。首先，大多数油田随着开采时间的增加，地层的产油速率跟不上开采的速率，导致了产油能力下降，低产低效井出现频率增多的问题。其次，一些油田的开采设施没有及时的更新，相关的油田开采监督管理体系也不够完善，导致了整体的开采效率低、成本高、效益低。最后，由于低产低效井已经成为了油井的主要组成部分，如果要对低产低效井进行开发与开采，一方面效率和效益将会更低，开采难度大，投入的成本也更高；另一方面，如果要对低产低效井的开采进行技术和管理上的改造，也需要专门耗费较多的资金和人力投入。因此，油田中低产低效井的研究与改造已经成为了当前油田开发持续平稳发展的重要制约因素。

2 形成低产低效井的原因

2.1 开采时间过长导致低产低效井

对于当前的低产低效井而言，很大一部分都是从原来的高产能油井逐渐转变而来的，原来并不是低产低效井。这类低产低效井的形成，主要原因就是长时间的开采，导致油田的储油量下降，油田进入了开发的中后期。由于人类的开采原油的速率大于了地质形成原油的速率，使得伴随着人类的开采行为，油井的储油量逐渐降低。最终，油井虽然开采出来的液体的量并没有显著的降低，但是这些液体中原油的比例甚少，从而影响了油井的产油量，进而影响了油井开采的成本和效率。从而原来正常的油井演变为了低产低效井。

2.2 井网的能量补充不够导致低产低效井

形成低产低效井的另一个原因就是由于能量的补充不够及时所导致的。这些油井大多数的原有地质条件不错，物质基础较好。但是由于井网对于油井的能量补充措施出现了问题，使得这些油井的能量的补充要么不够，要么不够及时，使得油井所在的地区的地层能量补充不上。能量补充不够的原因一般有由于注水井的井况问题导致注水停止、油水井的连通情况不是很好、注水井的注水效率不高、无法分层注水、一些注水井注不进去水等。这些问题导致了能量补充不够及时，从而影响了油井的产油数量以及产油效率，最终形成了低产低效井。

2.3 注水井注水动作控制不佳导致的低产低效井

注水井的注水动作对油井的产油量有着显著的影响。主要的影响分为两个方面，一个是受到断层的影响，导致布井受到了影响，导致一些油井的区域形成了有开采无注水；或者这些区域有注水，但是注水的方向较为单一的现象，影响了油井的产油效率。另一个方面，则是注水井的注水情况没有得到很好的控制，导致了注水量过大。注水突进，则会导致了油井中的含水量在短期内快速大幅度上升，油井见水或者造成油井被水淹。这种注水井注水量没有得到很好的控制，从而加大了油井的含水量，降低了油井的产油量和产油效率，最终形成了低产低效井。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 提高油田低产低效井产能的措施

3.1 加强油田开发过程中的注水管控

由于大部分的油井的开采都需要通过注水来进行地层能量的补充，尤其对于那些处于油田开发的中后期的油井，需要建立完善的注采井网，通过注水来驱动原油的开采。能量的补充不及时，会导致油井的产油效率低下；但是，若注水过多，往往又导致了油井见水或被水淹，也会导致油井的产油效率低。因此，需要针对油井的实际情况，设置与之配套的注水管控措施，在满足能量注入的前提下，降低油井的含水量，提高油井的产油效率。具体的来说，要针对不同地质条件的油井、不同的油井开采阶段来管控注水。对于那些低渗透油层的油井，我们应该加强注水，更好的建立驱替体系，提高油井的产油量和产油效率。而对于那些储油层属于高渗透层的油井，我们应该对注水进行进一步的控制，以避免油层中见水或者水淹现象的发生。

3.2 对油层进行酸化技术处理

针对那些地层能量较为充足，但是产出的液体中含水量过高的低渗透油井，如果经过分析油井的产油效率低主要是因为地层堵塞造成的，我们可以采用酸化技术，来化解地层的堵塞，提高油层的渗透性，进而提高油井的产油效率。酸化技术化解地层堵塞主要是通过酸液与地层堵塞物之间的化学反应，使得堵塞物被消除，从而提高了油层的渗透性。在实际实施酸化措施时，主要注意的点是要根据油层的性质来选择合适的酸液。在确定了酸液后，还应该设计一套科学合理的酸化处理工序，在确保达到消除堵塞物的前提下，尽量避免对油层造成影响，影响后续油井的开采。

3.3 对油井进行压裂技术处理

针对那些低渗透率的低产低效井，除了采用酸化技术外，我们还可以通过水力压裂技术来增加油井的渗透率。水力压裂技术主要是通过水力压裂来人为的造成油层上的裂缝，然后通过支撑剂使得裂缝稳定下来，形成稳固的渗流渠道，从而提高油层的渗透率，提高油井的产油率。压裂技术的关键是在于压裂液、支撑剂的选择以及压裂工序的实施。压裂液以及支撑剂的选择，应该使得产生人工裂缝的数量以及裂缝的维持时间达到最佳效果，避免人工压裂导致油井出砂，影响油井的产油效率。此外，一般经过水力压裂的油井，随着开采时间的延长，油层会渐渐的在此堵塞，尤其是那些受地质条件影响堵塞很严重的油井。对于此，我们可以通过定期的反复水力压裂，来重新提供油井的渗透率，使得油井的产油效率始终维持在一定的水平之上。

3.4 优化油井开采的整体管理水平

油井开采是一个复杂的系统工程，影响油井产油效率的因素有很多。因此，我们不能针对某一个因素进行低产低效井的改进。这种改进措施往往是片面的，效果欠佳。因此，我们应该对油井进行综合分析，明确油井开采整个过程中所有影响产油率的因素以及当前状况，然后针对性的对各个环节进行管控，形成一套完善的最优管理体系，有效的提升油井的产油效率。比如，我们可以在精细地质分析的基础上，通过系统的抽油机井运行参数设置，建立一套合理完善的工作制度，然后综合考虑防砂措施、防蜡措施、化学堵水措施等各类措施来整体提升油井的产油效率，从根本上改进低产低效井。

4 结语

在当前的油田开发过程中，随着开采时间的不断持续，低产低效井的出现频率越来越高，已经严重影响了油田整体的开发效率，造成了油田开采效率低下、成本高等问题。而低产低效井的产生原因多种多样，我们应该针对性的进行油井情况分析，明确主要的低产低效井形成原因，并采取对应的改进技术措施，提高低产低效井的产油率。

参考文献

[1]张文博，朱洁.低产低效井综合治理技术研究[J].中国石油和化工标准与质量，2016,36(24):53-54.

[2]李阳洁.提高油田低产低效井产能的技术措施探讨[J].化学工程与装备，2018(03):134-135.

论文作者:张永平,李宗强,贺银科

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3267d62fdc5ede6fad076a22.html