# 输电线路带电作业安全防护措施的研究论文_邵必飞

（国网兰州市供电公司）

摘要：输电线路的带电作业的安全性防护技术是非常重要的，电力的发展在国家的发展中是不可最缺少的组成部分，实现安全带 电作业不仅可以为作业人员的人身安全提供保障，还能为电力企业的发展提供竞争能力。随着城市建筑的增加，城市人口的增多，输电线 的供电压力逐年增加，同时也增加了输电线路安全运行检查的难度。本文输电线路带电作业中可能存在的安全隐患进行分析，并提出相 应的解决措施。

关键词：带电作业；输电线路；安全隐患；防护措施

电力关系着国家人民的生活质量，同时影响着国家经济水平的发展，在我国的国家电网组成中，基本上是由三个大部分构成，即电网输电、电网发电、电网配电。电网发电属于起点，电网输电属于过程，电网配电属于结果，电网想要安全运行，就要经常性的对输电线路进行检查，而这种输电线路的检查，通常都是带电检查，这种操作属于高危作业，因此明确带电作业中可能出现的安全问题，并采取合适的安全措施进行防护是非常有必要的，不仅可以保障作业人员的人身安全还可以带动电力企业的发展，从而提升国家电网的综合实力。

1输电线路带电作业存在的风险

输电线路带电作业中存在的风险性很多，在这些风险中，最主要的还是对人身安全的威胁，带电作业的主要目的是为了保证输电线路的安全运行，保证输电线路能够顺利输电，实现区域供电的稳定性，在进行输电线路带电作业时，这个过程中存在的风险有操作人员的人身安全，区域供电的稳定性，输电线路运行状态的稳定性，以及在生产生活过程中正在用电的设备，该风险具有不可预估性。我国在2018年的时候进行了全面的输电线路的检查，对输电线路安全问题造成的电力事故进行了统计，其中至少有750起电力事故是因为输电线路带电安全问题引起的，而造成输电线路带电作业安全问题的原因有检查线路时操作不当，或是使用的检测设备不达标[2]，又或是输电设备不达标，正确认识输电线路中带电作业存在的安全隐患，是预防发生电力事故的前提，也能降低带电作业的事故发生频率。

2输电线路带电作业对工作人员的影响

输电线路对电力系统的正常运行具有一定促进作用，而保证输电线路安全稳定运行，带电作业技术尤为重要。但输电线路带电作业不仅要求有较高的技术，过程中还存在着一定的危险性，特别是给输电线路带电作业人员带来许多不良的影响。

2.1电流对人体的影响

在输电线路带电作业过程中，会受到电流对人体的影响。输电线路在带电的情况下，会产生两种电流。一种电流是暂态电击所产生的，一般来说，工作人员处在低电位，并且与地绝缘导体进行接触时，会促使所储存的电荷释放出来，进而形成暂态电击，人体的伤害程度主要与其导体放电量有关。另一种是稳电击产生的电流，由于电流伤害程度的大小与电击伤害大小相关，所以在发生稳电击时，电流要在人体感知范围之内，否则会给输电线路带电作业人员造成严重伤害。

2.2静电感应对人体的影响

静电感应主要在静电场中，由于工频交流电场变化比较慢，而且变化的次数也非常少，因此在大多数情况下，就把工频电场看作静电场，也就是在工频电场中会出现静电感应。而在输电线路带电作业过程中，静电感应在一定程度上也会对工作人员的身体造成不良影响。一般有两种情况，一种情况是工作人员处于低电位时，与强电场中的地绝缘体互相接触而产生电击，对人体造成一定的伤害。另一种情况是工作人员在强电场中与四周的物体进行触碰时所发生的电击感应。

2.3强电场对人体的影响

一般情况下，输电线路带电运行时，都会产生工频电场，而且工频电场的强度会随着电压等级大小的变化而变化，也就是说与电压成正比，但是与导线的距离是成反比的。而在输电线路带电作业时，与导线的距离就会更近些，危险性也就越大，如果防护措施做得不到位，很可能就会使工作人员产生不适感，如果持续时间较长，很可能会带来更严重的伤害，甚至出现意外。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3输电线路带电作业安全防护技术措施

3.1增强带电作业的安全性

（1）线路本身存在不安全因素也是造成电力事故的主要因素之一，对此在进行输电线路搭建的时候就对输电线路进行合理的控制，尤其是其中的导体的电位，以及地电容都采用科学的控制手段进行控制，稳定输电线路的暂态电流和稳态电流，降低输电线路本身存在的攻击性，从而降低作业人员带电作业时出现电击的频率。

（2）电场强度是电流在传送过程中必然出现的一个参数，电压强度和电流速度是影响电场强度的主要因素，想要不被强电场影响作业进度和作业人员的安全，在进行带电作业时首先要测试线路的电场强度，如果出现的电场强度过于高不适合作业，就对电场强度进行人工干预。

（3）加强对静电感应的控制，合理安排检测位置，和接地装置的位置，避免作业人员接触到接地设备，产生静电感应。

3.2输电线路带电作业用静电防护服

由于静电感应对工作人员的身体也具有一定的伤害，长期处于这样的环境中，会使作业人员感到不适，会出现胸闷气短、头痛等现象，甚至会威胁到工作人员的生命安全。所以，在输电线路带电作业时，要用静电防护服作为安全的防范措施。静电防护服是由可以防静电的面料制作而成的，具有防护静电辐射的功能，静电防护服在一定程度上也能减少静电感应对工作人员的伤害，具有一定的防护性。静电防护服的性能与原理类似屏蔽服，但静电防护服的技术要比屏蔽服的技术要求低，因此，一般在高空作业与地面作业时，采用静电防护服较多，静电防护服在输电线路带电作业时的使用也比较普遍。

3.3作业工器具及现场应用

超高压、特高压输电线路电压等级较高，导线复杂，杆塔结构尺寸也较大，所以需要具有先进技术的作业工器具。目前，随着我国科技的不断进步和发展，已经研发了能够满足超高压、特高压输电线路带电作业中的软质绝缘器具。同时，依据高压输电线路不同的吨位，以及绝缘子的实际特点，研发了钛合金卡具。还研发了能够降低作业人员工作强度的带有液压传动装置的线具。这些作业工器具不仅绝缘的性能好，而且绝缘水平较高，机械强度高。要依据线路绝缘子参数和结构特点，来研制带电作业用绝缘子金属卡具。由于特高压绝缘子串荷载在210～550kN之间，所以设计的绝缘子卡具的额定负荷应该在60～145kN之间，才符合标准和原则。

4安全防护用具及绝缘器具的选用

在输电线路带电作业时，工作人员可能随时都会有危险，所以做好防护措施是重中之重。而安全防护措施是输电线路带电作业时保障工作人员人身安全最基本的措施。因此，要对安全防护用具的挑选加以重视。不仅要考虑绝缘器具的防潮性、质量，还要考虑使用是否便捷、是否耐老等多方面的因素。同时，对安全防护用具及绝缘器具的选择要严格要求，要经过有关部门进行严格的试验和检查，符合标准后，才可以使用。同时，输电线路带电作业人员在使用安全防护用具及绝缘器具之前，自己也要再进行一次严格的全面检查，避免在作业过程中，出现问题，对自身造成伤害或者影响。

5结束语

总之，影响输线路带电检查的因素有很多，从输电线路本身出发，再到使用工具的合理使用，以及对作业人员自身的安全意识及技能培训，是解决输电线路带电检查安全问题的主要措施，可以有效的降低出现电力事故的频率。

参考文献

[1]刘洋特高压交流输电线路跨越500kV塔顶带电作业电场特性及安全防护研究[J]电力技术.

[2]陈东.500kV输电线路带电作业的安全隐患与防护[J].电力设备.

[3]钟青峰.输电线路带电作业安全防护措施探讨[J].中国电业.

[4]王鹏.研究输电线路带电作业安全防护与安全管理[J].当代电力文化，2016.

论文作者:邵必飞

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/326f66d6f5f186db0995ff03.html