# 高层民用建筑电气系统设计论文_冯建龙,

【摘要】：本文以某住宅小区的电气系统设计为例，对高层建筑的电梯控制、安全监控、火灾自动报警、综合布线、有线电视以及电话等系统的功能、设备选型、系统配置以及需求分析等展开了介绍，提出层建筑电气系统设计对供电稳定性、消防安全等提出较高要求，建筑电气设计人员设计时应依据国家相关规范，确保超高层建筑性能良好及使用安全。

【关键词】：建筑电气 系统设计

1内容及意义

本篇文章以“济南XXX居住区”为例子，针对目前“智能小区”系统建设中存在的问题，根据现有的国家设计规范与技术措施，参照国内外行业标准，坚持“以人为本”的原则。从业主的实际需要和特点出发，充分考虑区域经济水平与技术条件，分析比较各种现有模式，运用先进、成熟、实用的技术与设备，强调设备的合理性价比。从而做出适合该小区的智能系统设计方案，使智能社区在完成后可以运行。

在整个国民经济发展中，住宅建设占有相当大的比重。在当前国民经济与建筑领域中，住宅建筑建设已经成为一个新的增长点。每个智能小区的形成必须经过可行性研究、设计、施工、交付、生产和运营的过程。设计工作在实现业主愿望、实施施工标准、控制工程造价、确保工程安全、正常运行等方面处于领先地位。

2、 保安监控布线系统

信息化网络化进入我们的日常生活中，不得不承认确实给我们带来了很大的便利，不仅满足我们对于住宅区的“住”的要求而且还有其他的附加功能。因此业主在购房选择时，需要考虑的因素就增加了很多：小区的配套设施是否完善、小区的信息和物业服务、小区的安保系统以及预警监考系统等等均是现在需要考虑的问题，而保障安全的高科技预警监控系统是衡量小区智能化水平的基本条件。在小区内设计安装闭路监控系统不仅是为了给住户提供安全舒适的住宅环境，同时也提高了物业科学化管理的水平。

2.1系统设计依据与原则

预警监控系统的安装不仅要符合《民用闭路监控电视系统工程技术规范》，还需要满足山东省安全技术防范工程管理暂行办法，当然也要考虑到现场的实际情况。该系统的设计原则应符合以下几条：

（1）监考系统器材的选择，在满足实际需要的前提下，符合利益最大化的原则；

（2）预警监控系统中摄像机的选择要满足白天和夜晚的拍摄、监控要求以及中控系统的控制；

（3）预警监控系统的设计在满足现有的需求之外，还必须要考虑到今后发展的需要，即要有一定的前瞻性。

（4）预警监控系统需要满足操作简单、方便易学的条件，因为小区的安保人员的平均学历普遍偏低，所以系统在设计时必须充分考虑到这一实际情况。

2.2系统结构

前端摄像部分以及中控控制部分，组成了摄像监控系统，这两部分的特点以及具体布置将在下文详细描述。

2.2.1前段部分

闭路监控系统的设计要符合小区的特点，使用最少数量的监控装置，最大范围的监控整个小区，原则上不允许留有监控死角的存在；在这个设计要求的前提下，精心布置小区内的每一个闭路监控系统的位置安装点。其具体布置如下：

（1）小区的出入口为监控系统的重点监控位置，因此需要在小区的各个出入口的位置各安装一台昼夜转换彩色摄像机；

（2）小区的周界位置也属于重点监控区域，因此也应再此区域合理的布置昼夜转换的彩色摄像机；

（3）地下车库的出入口为另一重点监控区域，因此在车库的出入口处合理的布置昼夜转换彩色摄像机；

（4）在所有电梯以及主要的公共场所可适当安置飞碟式摄像机。

2.2.2中控部分

监控的系统的中控部分，可与电梯控制等放设置在一处，也可设置在消防中心。满足能够实时监控整个小区的动态以及每幅画面均可切换，并且配有录像监控系统，能够把现场记录下来的要求即可。

2.3系统功能

2.3.1、支持多系统集成，满足用户更多需求

监控系统可以实现抓拍、信用卡联动记录、非法刷卡报警等多种功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，还可以在社区和附近防御系统的关键区域安装红外线辐射和电子护栏；在关键区域和仓库设置报警探测器等报警装置，可利用网络视频设备的报警界面进入整个监控平台。同时，还能够通过网络视频服务器的透明通道对园区温湿度传感系统、照明控制系统以及自动喷水系统等进行远程控制。

2.3.2、电子地图系统，方便实用

在监控系统平台软件中，用户可以对小区单元地图进行编辑，包括巡逻点、控制点、报警点以及监控点等等。在操作过程中快速响应报警和快速定位。

2.3.3、模块化设计，便于系统扩容升级

住宅区域的视频监控系统需要系统扩展和升级带来的问题进行充分的考虑，设计一个独立的数据模块，这样系统的扩展不会对原始数据库的数据产生影响。每个单元都有一个区域ID作为标识符，数据访问能够利用区域ID对该住宅区域的监控资源进行访问。此外，在每个区域设置代理转发服务，进而为远程用户提供系统级联功能，使每个模块能够相对独立地工作。

2.3.4、分组管理

该系统设计了用户组、设备组概念，可以对设备、人进行分组。此外，可以在组间执行权限映射管理，从而将一个大系统划分为多个小系统，每个系统都可以管理自己。同时，系统的操作日志也可以记录用户在系统中进行的具体操作，进而达到条约化管理系统的目的，并实现简单化操作。

2.4设备选择

2.4.1、彩色摄像机的使用非常简单，一般只要连接电源与信号电缆、正确安装镜头等就能够正常工作。然而，在实际使用过程中中，若不可以正确安装镜头，调整相机与镜头状态，就达不到预期的效果。

2.4.2、室外全球一体化彩色摄象机ASW-10PMT 100S，内置云台、16倍变焦、470线。

2.4.3、九画面分割器MPX-9019

九路输入，4/9画面分割,象，在屏面可显示日期、矩阵控制器时间等，并且具备报警功能，能够满足同时进行多图像录像的功能。

2.4.4、矩阵切换控制器

对视频矩阵而言，最重要的功能就是实现输入视频图像的切换输出。可以概括为：将视频图像从任何输入通道切换到任何输出通道显示。通常来说，一个M×N矩阵意味着它可以在同一时间支持M通道与N通道的图像输出。此处需要进行强调的是“任意”，也就是说任意输入与任意输出。

2.2.5、数字录像机（Digital Video Recorde，DVR），即硬盘录像机，与传统的模拟录像机相比，硬盘录像机是利用硬盘进行录像，所以也被叫做硬盘录像机。这种录像机是一种用于图像存储处理的计算机系统，能够长时间控制、远程监控、录音、录像图像/声音。

3、 电梯控制系统的设计

3.1电梯结构概述

通常，电梯结构主要包含电梯电气、电梯机械两大部分。其中，机械结构主要有门机、轿厢、轨道系统、拖曳机以及安全保护设施等。电梯控制系统主要包含出站呼叫、内部控制以及外部呼叫等部分。

3.2电梯逻辑控制系统

3.2.1、电气控制系统

电气控制系统主要包含外部呼叫控制、门禁、车载显示、内部呼叫控制以及主控系统等结构。

电气控制系统主要功能是收集大厅和其他内部、外部的输入信号称为信号解除电梯间限制信号，再结合系统当前状态、系统参数，通过电力驱动、门控制两个刺痛的交互操作对电梯进行整体控制，这在电气控制体系中有着非常重要的作用。

3.2.2、内呼、外呼系统设计

电梯控制系统的内部呼叫子系统和外部呼叫子系统主要是采集电梯信号，为电梯乘客和电梯系统提供接口。电梯安装在车内，用于收集电梯内的信号。它通常用于汽车收集一些限位开关信号，输出一些限位开关，限制输入信号的驱动信号和维护等等，电站和其他输出信号时钟，电源管理，信号量。在每个楼层安装一个外部呼叫，收集相应楼层的呼叫梯信号，电梯楼层显示电梯楼层和开关限位信号。

外部和内部呼叫系统通过CAN总线连接到电梯主控制系统。因此，通常需要外部调用或内部调用系统的主芯片。在此基础上和出站呼叫系统需求，主要控制芯片的性能出站呼叫系统在系统和硬件是基于ARM内核架构(M3 LM3S2016微控制器的设计主要控制芯片，是台湾之前和之后的超级周期系统采用软件设计。

结语：目前在智能建筑内的弱电系统与结构化综合布线还不能完全融合，本文以智能小区内预警监控系统以及电梯控制系统为例，引出了一个不容忽视的问题：子系统的选择不同，会导致最终的智能建筑的功能不同。故在设计整个智能建筑综合布线时，整个设计过程整体规划概念显得尤为重要。

参考文献

[1].刘树青.概述建筑电气技术的发展[J].魅力中国.2010,8:12.

[2].张军.从强弱电两部分浅谈现代建筑电气设计[J].轻工设计.2011,8:12.

[3].刘福龙.论高层住宅照明系统设计[J].黑龙江科技信息.2011,(27):276-279.

论文作者:冯建龙,

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第9期

论文发表时间:2019/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/327abd2462e5e45bc29cadd4.html