# 大型建筑塔吊施工管理论文_张华

中交二航局第四工程有限公司 安徽 芜湖 241009

摘要：我国城市化进程不断推进，建筑行业的发展逐渐趋于可持续化，建筑的高度也在逐渐升高，高层建筑也取得了骄人的成绩，为了保证大型建筑的工程质量，从而推动我国社会的现代化进程。在当今大型建筑的施工过程中，竖向运输设备发挥着不容忽视的作用。因此施工方要充分意识到塔吊的重要性，将塔吊型号和施工项目状况进行科学配置，另外，也要做好大型建筑塔吊施工的质量控制工作。

关键词：大型建筑；塔吊；质量控制

1、前言

现阶段，采用大型建筑设备辅助施工能有效缩短建筑周期、在一定程度上提高施工效率，而塔吊作为最为常用的大型建筑设备，在使用过程中暴露出的安全隐患也层出不穷，而由塔吊设备引起的安全事故也越来越引起相关部门的关注，对塔吊施工进行严格的质量管控也势在必行，本文立足于近年来塔吊这种大型建筑设备在工程中的应用，分析应该采取的安全管理手段，提高塔吊设备的安全性。

2、大型建筑塔吊施工概述

我国在开展建筑施工的过程中，为了满足参与工程各个方面的实际需要，通常会应用塔吊作为起重设备，这也是现阶段建筑工程进行当中最为常见的一种施工方式。但是由于塔吊自身具备的特殊性，这就要求其必须要进行高空作业，而在高空作业过程中不稳定因素大大增加，从而提高了施工的危险性，因此必须对塔吊设备质量进行严格管控，确保其在使用、拆装各个环节都能严格遵守相关法律条文和行业标准，规范使用塔吊的方式方法，从而确保施工人员能安全规范地操作塔吊设备，尽最大可能避免出现安全事故[1]。

3、大型建筑塔吊施工管理分析

3.1塔吊使用过程中的安全问题

3.1.1倒塔事故

倒塔事故是较为常见的塔吊设备引起的安全事故，主要是由于对塔吊的日常保养不够完善，力矩限制器难以发挥应有效果使得超力矩一直向外变幅，使得折臂失去平衡最终造成倒塔现象。甚至有施工人员未能充分认识到塔吊设备规范操作的重要性，用小塔代替大塔，故意使力矩限制器出现短路现象，或者抱有侥幸心理随意加大力矩限制值最终导致倒塔；而如果用塔吊对埋置物件进行作业，未能充分考虑负载大小的问题，使得起升机构的惯性冲击严重影响超力矩，使得超力矩的数值与实际需要出现偏差，从而使得吊臂被折断或者出现倒塔现象。而塔吊设备在有障碍物的情况下作业必须慎之又慎，如果在即将接近障碍物时停车，会由于设备本身具有的惯性造成横向冲击，进而出现安全事故[2]。

3.1.2重物下坠

在对塔吊设备进行质量控制的过程中，要充分重视设备的维修保养工作，特别是重量限制器，这一机器能对整个塔吊设备的工作起到限制和保护的作用，如果未能及时调节好重量限制器就将设备投入工作或者是人为调大限制值，这会使重量限制器的优势大打折扣，甚至威胁到塔吊设备的安全操作[3]。对于起升机构制动器而言，如果制动器太松就抓不紧建筑材料从而出现重物下坠，在起重环境下进行高速下放极易出现溜车下坠的现象，从而引起安全事故。而未能排除钢丝绳乱绳严重，继续正常使用或未清理钢丝绳上的砂粒，使得钢丝绳磨损现象严重，出现断股现象，久而久之就使得断绳从而重物下坠。

3.2塔吊安全施工分析

3.2.1塔吊选型

在建筑施工过程中要想安全使用塔吊设备，就要合理选取塔吊类型，综合考虑建筑工程的施工区域、建筑结构、高度及施工需要的材料等因素进行合理选择，确保选择的塔吊设备是真正符合工程需要的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外在选择塔吊设备的过程中需要全面认识设备的各个分散的零件的质量及特点，从整体角度出发，对建筑工程所占区域进行合理分析，保证塔吊设备的选取符合相关施工标准，最大限度的避免浪费建筑材料，同时还要对一些需要应用群塔的建筑工程进行分析，对不同的塔吊设备的塔臂长进行细微调节保证臂长的一致，从而避免在应用塔吊的过程中出现错误应用的可能[4]。

3.2.2安全操作

现阶段的塔吊离不开人力操作，因此对塔吊设备进行施工质量管理离不开管理操作人员，这就要求操作人员必须具有较高的专业素养和综合素质，且需要定时定期对设备进行维修保养，对钢丝绳、起升机构制动器等设备及时进行分析维修，及时更换以保障设备的使用效果，认真做好设备的清洁、润滑、固定、调整、防腐等保养工作，具备高度工作热情，在工作时能做到全神贯注，不能违反操作规范进行违规操作，同时操作人员也能拒绝违章指挥，确保工作的正确性，而塔吊设备的顺利使用与操作人员的专业能力以及业务能力息息相关[5]。

3.3建筑塔吊安全使用分析

3.3.1确保塔吊安装和拆除的安全性

塔吊作为建筑工程中常见的大型设备，具有较强的流动性，拆卸安装频率高，而塔吊设备的安全事故往往是在拆装过程中出现的，因此，操作人员要充分认识到塔吊拆装工作的重要性，在进行拆装工作之前要做好各项准备工作，提前进行维修和保养工作，避免出现安全问题，尽可能避免机械事故的出现。钢丝绳作为塔吊设备的重要设备，在拆除塔吊设备之前要着重对其进行检查，确保钢丝绳是否存在断丝现象，如果有就要及时更换新的钢丝绳，避免在拆除过程中出现绳索断裂从而损失施工人员的生命健康安全。另外还要保证拆装塔吊设备的做法是符合相关行业标准的，保证操作人员是经过专业理论和实际考核的，最大限度保障自身及工友的生命安全。

3.3.2塔吊使用过程中的安全注意事项

塔吊设备在投入使用之前，要做好充分的前期准备工作，对塔吊司机的执业证书进行细致审查，确保其能胜任工作，在正式开展工作之前要对施工区域周边的环境、建筑物、道路有一个全面而又细致的了解，保证塔吊这样的大型设备能在框定的施工区域内安全运行，为了塔吊设备工作的顺利开展和建筑工程的安全性，需要预留出足够的工作区域，塔吊的起重臂在起落和回转半径内不能有障碍物妨碍作业。每次塔吊开始作业之前，相关操作人员要细致检查塔吊设备的吊索、吊钩等关键性构件，一旦出现问题就要及时更换零件，摒弃侥幸心理，避免在施工过程中出现不可挽回的安全事故，而维修电工需要定时检查指示器以及行程限位开关等保护装置，确保这些装置能正常运转，在例行安全检查工作完成后才能使用塔吊[6]。

4、大型建筑塔吊施工展望

就近年来，塔吊设备在实际工程的应用情况来看，塔吊设备主要是通过起吊施工中的各类建筑工程所需材料来为建筑工程起辅助作用，通过塔吊设备能有效降低施工人员的工作强度和压力。但是由于塔吊作为一种大型设备其安全性已成为不容忽视的重要问题，而由塔吊引发的安全事故主要是在对设备进行拆装和使用的过程中出现的，因此必须重视并采取相关措施对塔吊设备的施工进行全面认识和管理，针对施工过程的不同环节不同特点采取相对性的措施，保证施工的安全性，也确保建筑工程的顺利进行。

5、结束语

随着我国城镇化进程不断加快，建筑的高度也在逐年攀升，塔吊设备作为现代化建筑工程中的基本设备，其应用范围越来越广，因此塔吊设备的施工管理也越来越引起各方的重视，为了在保障工程安全性的基础上最大限度地提高施工单位的工作效率，就要使相关人员操作设备进一步规范化，并能对设备进行及时保养维护，从而提高建筑工程的安全性和整体质量。

参考文献

[1]蔡政.自升式塔式起重机智能监测研究[D].呼和浩特：内蒙古农业大学，2016.

[2]刘曼.塔吊安全监控系统功能测试软件的设计与实现[D].成都：电子科技大学，2016.

[3]王刚.非常规条件下塔吊基础的设计处理[J].建筑安全，2016，31（05）：34～37.

[4]张翠花.大型建筑施工塔吊群管理探究[J].科技经济导刊，2016（11）：200.

[5]刘书广.浅谈建筑施工现场塔吊的安全管理[J].工程技术：引文版，2016（12）：00107-00108.

[6]孟祥玉.浅析建筑施工中塔式起重机的安全使用与管理[J].工程技术：引文版，2016（1）：00152-00152.

论文作者:张华

论文发表刊物:《防护工程》2018年第1期

论文发表时间:2018/5/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3281db5c8c92477b467e764a.html