# 浅谈挑出式阳台构造设计论文_董莹

董莹

伊春林业勘察设计院 153000

摘要：挑出式阳台是一种新型的建筑构造类型，其可以提高建筑的美观性，可以增加室内面积，有助于促进建筑行业的发展。城市化进程在不断加快，建筑行业的施工设计水平也越来越高，在发展的过程中，要结合业主提出的意见，对建筑设计方案进行不断的优化。当前社会，人们的生活水平越来越高，对建筑提出了更高的要求，施工单位在保证建筑质量的同时，也要提高建筑的美观性。本文对挑出式阳台的构造设计进行了介绍，希望对相关施工单位提供一定帮助，可以保证设计的合理性，增加建筑的功能以及舒适性。

关键词：挑出式阳台；构造；设计；措施

挑出式阳台是新型建筑设计的项目之一，这种构造设计可以增强建筑的美观性，可以扩大室内面积，使室内空间看起来视野更加开阔。将挑出式阳台应用在建筑设计中，受到了业主的一致好评，但是有的设计存在质量问题以及安全隐患，不利于保证建筑工程的正常使用，在建筑设计的过程中，一定要针对常见的问题，找到应对的措施，要保证构造设计的合理性，这样才能避免安全事故的发生。挑出式阳台的设计具较高的难度，其对设计人员有着较高的要求，为了避免建筑工程出现失稳的现象，设计人员一定要综合、全面的考虑问题。

一、挑出式阳台栏板与墙体的连接

1、存在的问题

挑出式阳台可以扩展建筑物的室内面积，是对室内空间的延伸，其可以为业主提供呼吸新鲜空气的场所，可以在阳台上摆放盆栽或者晾衣架，这种阳台有着多种功能，可以增加房屋的美感。挑出式阳台在设计的过程中，需要保证阳台使用的安全性，要注意栏板与墙体连接位置的安全问题。施工单位一般会采用1/2砖砌筑的方式进行连接施工，也有的施工单位采用的是现浇钢筋混凝土板对栏板与墙体进行连接，这些施工措施会增加连接部位出现裂缝的隐患，不利于保证阳台使用的安全性，还会增加阳台楼板出现渗漏的概率，有的裂缝一致延伸到栏板底部，在下雨时，会出现渗漏，而且会影响室内环境，还会影响楼下邻居的生活，这不利于提高业主居住的舒适性。为了改善这一问题，施工单位必须采取有效的措施进行防治。

2、防治措施

阳台栏板与墙体连接是挑出式阳台重要的施工项目，其关系着阳台使用的安全性，施工单位在应用现浇混凝土板进行施工时，可以将混凝土板锚固在墙体的内部，锚固的深度要控制在200mm左右，根据施工单位的实际情况，也可采用焊接的方式对钢筋进行连接，要保证栏板与墙体连接的稳固性，这样才能避免连接部位出现裂缝，才能降低阳台出现渗漏的概率。施工单位采用1/2砖砌筑方法进行连接加固时，可以制作钢筋混凝土压顶，并在栏板中放置钢筋，另外，在砌筑连接的过程中，施工人员需要在栏板内部放置两根通常钢筋，并且要求其间隔距离为500mm左右，此时施工人员需要注意的是，必须要将拉结晶锚固到墙体内部或者构造柱内，其锚入深度应控制在200mm左右。

二、压顶、挑梁、连系梁底在设计过程中存在的问题及处理方式

1、存在的问题

在对挑出式阳台进行设计的过程中，如果采用1/2砖砌筑的方式来连接阳台栏板与墙体，此时设计者就需要在其顶部制作一个钢筋混凝土压顶。当设计者在对这一钢筋混凝土压顶进行设计时，如果没有按照相关规定要求进行设计，那么这就会导致压顶出现空鼓、裂缝等现象，雨天时，雨水就会顺着裂缝，流入阳台挑梁以及连系梁，如果设计者以及物业管理人员没有对其加以重视，随着时间的推移，挑出式阳台也就会出现各种质量问题，存在较大的安全隐患，不利于建筑工程的正常使用以及人们的正常生活。

2、防治措施

在对钢筋混凝土压顶进行设计与施工中必须要严格遵守相关规定要求，在进行抹灰之前，设计者与施工人员必须要保证基层的整洁度，然后对其进行浇水湿润，再对其进行抹灰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在抹灰的过程中，施工人员需要保证其均匀程度，并且必须要对其进行一段时间的养护工作，这样才能够有效的避免压顶出现裂缝或者空鼓现象，保证挑出式阳台的设计合理性以及施工质量；另外，设计者还需要对压顶设计一个外挑檐，并在檐下设计一条滴水线，有利于雨水的排放，避免雨水渗入挑梁和连系梁中，影响到挑出式阳台的质量。

三、泛水排水构造在设计过程中存在的问题及处理方式

1、存在的问题

在对挑出式阳台进行设计的过程中，如果阳台的地坪与室内的地坪设计高度一致，并且没有对阳台地坪设计反水或者地面倒坡，或者将阳台排水管道埋置过高，那么在雨天时，雨水不利于排放，甚至会直接流入室内，影响到室内环境，不利于建筑工程的正常使用，不利于人们生活质量的提高。

2、处理方式

设计时应考虑阳台地坪比室内地坪至少低20mm，面层材料应能防水。面层施工时应采用弹水平线做灰饼的方法避免倒坡；一般阳台应做泛水。阳台排水管的上口应比地面低3～5mm埋设，伸出部分同雨水管相接。

四、栏板构造在设计过程中存在的问题及处理方式

1、存在的问题

挑出式阳台在设计过程中，如果设计人员没有按照相关规定要求对其进行设计，例如栏板高度不够或栏杆间距过大，这同样也会导致挑出式阳台无法正常使用，应先到建筑工程的美观。

2、防治措施

防治措施：低层、多层住宅的栏板高度不应低于1.1m.巾高层住宅不应低于1.2m；垂直栏间净空不应大于0.11m。

五、封闭阳台要慎重

在实际工作中，挑出式阳台的设计具有一定的难度，一旦设计不合理，就会出现各种安全事故与质量问题，极不利于阳台及整个建筑工程的正常使用，甚至会出现建筑工程失稳的现象，给人们的生活带来严重的影响。因此我们必须要将挑出式阳台进行合理设计，将其中所有的因素考虑在其中，以保证挑出式阳台的正常使用。挑出式阳台在封闭阳台的构造设计中，也要特别慎重，要结合挑出式阳台常见的问题进行全面分析，然后有针对性的提出处理措施，从而保证封闭阳台设计的合理性以及使用质量。

封闭式阳台有着较多的好处，比如遮尘、隔音、保暖、扩大居室实用面积、安全等。封阳台的弊端：影响采光；不利空气流通；使居室与外界隔离。因此在实际工作中，住户可以根据自己的需要来考虑阳台的封闭与否。现浇悬挑板式阳台为受负弯矩构件，板下部无筋，住户封闭阳台时应注意，安装顶撑时不要撑得太紧，使上层的阳台板反向受力，造成裂缝。因现阶段有许多用户将阳台封闭，如设计为悬挑板式阳台，应在板下部增设适量构造筋，避免因反向受力产生裂缝。为了增大使用面积，一些住户在封闭阳台时还在栏板外侧用三角形支架将护窗彩权出。这样会造成阳台根部弯矩和剪力增大。因此，封闭阳时要找专业人员尤其是本阳台设计人员咨询。

六、结语

通过本文的分析可以看出，挑出式阳台在设计时，存在的问题比较多，为了避免阳台出现裂缝以及渗漏问题，施工人员一定要优化施工技术，还要保证构造设计的合理性，在优化设计的过程中，一定要保证阳台使用的安全性。挑出式阳台有着较高的美观性，在保证阳台功能正常发挥的同时，也要避免下雨时阳台底板出现渗漏现象，这与影响楼下邻居的正常生活，还会给业主造成不必要的经济损失。施工单位要规范操作，还要合理应用加固技术，保证业主的居住质量。

参考文献：

[1]叶浩波.防治土建工程设计与施工阶段裂缝的方法研究[J].中国高新技术企业.2008（09）

[2]李慧.浅谈水处理构筑物的构造设计[J].科技情报开发与经济.2008（27）

[3]何华娟.阳台和雨蓬的结构设计要点[J].科教文汇（下半月）.2006（02）

[4]蒲昌和，李约汉，魏娜，薛政宇.改善约束条件和构造设计减少混凝土裂缝[J].工程质量.2006（01）

[5]王湘鹃.构造设计在室内环境装饰中的应用[J].河北煤炭.2003（04）

论文作者:董莹

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32854210c61536fc8f1cf77f.html