# 低压配电箱的常见故障及原因分析论文_ 许超,赵梓杰

摘要：随着我国社会主义市场经济的飞速发展，我国各行各业的发展都得到了快速的提升。电力行业的发展也不例外，低压配电线路的终端构成部件为关联线路和配电设备，因为此部分容易因外部环境干扰而受损，并且其自身线路具有面积大、连接点多、线路长等特征，使得其运行状态十分复杂，若是发生故障而未对其及时维修，便会使得整体线路都无法正常运行。同时，由于外部条件的制约性，低压配电线路的布局也比较复杂，而不同用户之间具有的差异性会导致配电线路受到了一定的影响。基于此，本文主要对低压配电箱的常见故障及原因进行分析，希望通过本文的分析研究，给行业内人士以借鉴和启发。

关键词：低压配电线路；故障；维修

引言

在整个电力系统中，低压设备发生故障会导致发生大面积停电的事故，这不仅会影响电力系统的正常发展，还会造成巨大的经济损失。因此这就需要不断加大对低压配电设备的检查力度，确保电力设备可以稳定运行。该文从实际出发，对当前我们国家电力公司中低压配电设备出现的故障进行综合分析，并提出了相应的可行性对策，希望可以为相关研究和电力事业发展提供帮助。

1低压配电设备常见故障

低压配电设备常见故障主要涉及到以下几个方面：首先是铁芯多点接地。在低压配电设备中，铁芯多点接地也是经常会见到的故障之一。在相关规定中对铁芯接地有明确的要求，即变压器铁芯只能有一点接地，要是过多的接地就会发生铁芯环流情况，这就会导致变压器在正常运行过程中产生一定的阻碍。不仅如此，通过日常工作可以看出，发生铁芯对地放电情况和螺帽以及变压器地板的距离有关系，距离不断减小，发生的概率就越高。同时绝缘纸板因为被破坏或者受到损伤以及有脱落情况都会使该故障发生。所以，为了防止铁芯多点接地导致低压配电设备产生故障，减少对设备安全性能造成消极的影响，需要明确发生原因，合理处理故障。其次是套管漏气。在低压配电设备中，套管是一个重要的部件，并且发生故障的风险相对比较高。套管底座是由均压罩螺栓孔、密封槽以及螺栓孔组成。在套管正常运行的过程中，这3个部件当中一个出现问题就会导致套管发生故障。在套管发生故障的时候，会有SF6气体压力报警，这就说明该补充气体，气体压力发生了不足的情况。要是在套管发生故障的时候没有及时解决，那么就会给设备运行带来威胁，处理故障的难度就会增加。

2低压配电设备常见故障的处理措施

2.1接地故障的处理措施

低压配电设备常见故障的处理措施之一是接地故障的处理措施。应当对输电、配电线路与设备等加以合理分级，进行分级保护。按照设备登记，对输电与配电总进线、主干线以及支线的各个级别作出严格划分，并根据对应的等级选取合适的漏电设备保护装置。合理制定输配电线路的保护措施，保证在接地输电、配电线路在故障出现时可以立即断连；选取合适的漏电保护装置来保障低压输配电线路的接地安全性。留点保护装置能够在出现漏电问题时迅速切断接地线路，进而防止形成接地电弧，进而有效防范接地故障问题的发生。在漏电保护装置型号选取方面，应当对泄漏电流量加以详细计算，要能完全避免发生因泄漏电流太大而造成的人员触电事故；在解决保护所引发的接地故障时，可对残留电流动作加以充分利用。在线路中若是出现严重的电流泄漏问题，那么其中性电流和三相负载电流的矢量和将为零值。由单相引发的接地故障中，故障电流会经过PE线与地层形成回路，以此防止两者矢量和为零。残余电源电路动作电流将高于输电线路与电气设备的泄漏电流，使得接地故障获得有效解决，并且电力系统也会保持稳定运转，使得供电更加安全、可靠。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2加强现场照明箱、控制箱的维护管理工作

低压配电设备常见故障的处理措施之二是加强现场照明箱、控制箱的维护管理工作。对照明箱和控制箱内的粉尘和污物的清理。同时加强对端子排和各接点的经常性紧固，有条件的现场选择防腐防尘的照明箱或控制箱。

2.3加强低压配电系统安装人员的培训

低压配电设备常见故障的处理措施之三是加强低压配电系统安装人员的培训。低压配电系统安装的质量要求非常高，因此在实际的低压配电系统安装时，必须确保安装人员具备充足的文化知识和专业操作技能。在运行管理方面，加强对相关人员进行电气操作方面知识培训，明确送电操作顺序。同时加强人员责任心的培养教育，在电气有关工作中培养严谨务实的工作作风。对低压配电系统安装过程中的各环节进行紧密管理，强化质量控制，并应深入到低压配电系统安装中的每一个细节，制定完善的施工责任和施工管理目标，加大对工程管理的优化控制，确保低压配电系统安装的质量提升。低压配电系统安装的工作人员，除了要具备较强的专业能力，还必须要掌握熟练的操作规范。由于不同地区对低压配电系统安装的要求不同，因此在安装之前，低压配电系统的安装人员必须要熟知施工安装规范，避免在施工中出现违规操作。低压配电系统的安装人员需要全面落实对低压配电系统安装全过程的检查，积极深入施工现场，了解低压配电系统施工中可能存在的隐患，采用科学的措施进行隐患预防。低压配电系统安装中的工作人员要加大对配电系统安装的检查频次，低压配电系统的安装管理人员需要全面落实对安装的科学化管理，施工人员要不断提升规范化操作和学习，确保低压配电系统安装质量的科学化管理，避免低压配电系统投入运行之后的安全隐患。

2.4采用新型材料和设备

低压配电设备常见故障的处理措施之四是采用新型材料和设备。配电系统要根据实际应用的需求和相关技术的变化进行定期升级和改造，以此不断的提升设备性能，保障其能够具有良好的工作状态，减低故障发生率。比如，用的10kV配电线路维护中，可以适当的对新型绝缘材料进行使用，在一些关键位置采用技术可靠、性能良好的设备更好的保护配电线路，并且在重要的设备配置中，充分考虑设备的实用性，避免因性能过低，不能满足用电需求，出现因设备自身因素产生的故障。

结语

综上所述，该文对配电设备常见故障进行了分析，并提出了相应的解决对策，一方面可以大大地提升解决低压配电设备故障的质量和效率，有效减少设备发生故障的概率，另一方面可以延长设备使用的时间，对于设备的安全运行具有十分重要的作用，给电力的顺利运行提供保障。因此，加大对设备的巡查力度，把控好设备的环境，通过不同的检修方式对故障进行预防。在发现故障后，工作人员需要及时解决，防止故障不断扩大，从而确保电力系统中低压配电设备能够顺利运行。

参考文献

[1]邵彬.一起35kV接地变越级跳闸事故分析[J].农村电气化，2019（07）：53-55.

[2]麦少球.电气工程CAD[M].中国水利水电出版社，2016.[3]谢彬，耿庆鲁.电气系统越级跳闸的原因及防范措施[J].氯碱工业，2016，52（04）：1-2+5.

[3] 叶建民 . 低压配电设备常见故障的分析与处理方法探讨 [J]. 建材与装饰，2019（16）：228-229.

[4] 周恒 . 低压配电设备系统常见故障的分析与处理 [J]. 电子技术与软件工程，2019（4）：217.

[5] 李世倩，任罡，沈宇强，等 . 低压配电设备的常见故障与处理 [J]. 电子技术与软件工程，2019（1）：225.

论文作者: 许超,赵梓杰

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/328d965fcca3dd52a8c28981.html