# 船舶电气设备的安全运行及维护探究论文_张远刚

摘要：近年来，我国的水运交通有了很大进展，船舶的建造也越来越多。在船舶系统中，电气是非常重要的组成部分，船舶电气设备因其特殊的工作环境，在管理与维护中与其他领域的电气设备会有一定的差别，无论是在安装还是在运营维护中，相对要求较高。本文对船舶电气设备的安全和维护进行了一定的介绍，并且提出了一些相应的对策。

关键词：船舶电气;设备管理;安全

引言

与其他领域的操作工厂和车间相比，船舶电气的运行环境存在显著差别。第一，船舶主要是在江海中航行，工作环境是运动的、不稳定的，这为电气设备的安装带来了很大困难；第二，船舶电气设备常年在海上运行，运行环境潮湿，空气中的油雾和盐雾容易对船舶设备造成腐蚀，从而损害电气设备；第三，船舶在海上航行，常常受到自然灾害的威胁，且周围环境封闭，一旦发生事故，很难及时得到救助；最后，该行业的某些电气设备不符合常规标准，存在安全隐患。综上所述，维护保养工作的着重点应放在船舶电气的安全运行。

1船舶电气设备的故障排除原则及流程

一般来说针对整个电气设备的故障排查与检修需要遵循以下三大原则：1）先易后难原则，一般要求相关检修人员先从比较容易的工作区域开展检修，主要是对控制回路的测量、保险丝的检测等工作，对相对复杂的电气设备环境可以从简单区域入手进行拆检，从而不断缩减故障判断区域和范围；2）先动后静原则，此原则要求工作人员对处于运行状态的设备优先开展检修，主要包含隔离开关、机械运动的相关设备部分等；3）先外后内原则，在开展检修工作时针对发生故障可能性较高的外部空间结构开展检修工作，比如限位开关、动作元件以及传感器等。以上3种原则的遵循和开展主要是为了提高故障检测的效率，提高整体检修工作的有效性，避免各种资源的过度浪费等问题。同时在进行船舶的电气设备检修工作时还可遵循以下模式：①设备整体运行的故障评测和描述；②寻找设备的相关使用运行档案数据；③对设备可能存在的各种故障展开深入讨论；④对故障的类型和范围进行清晰明确的界定；⑤采取相应的维修计划和措施；⑥实施开展维修工作；⑦进行设备复验。通过对船舶电气设备中存在的各种隐患故障具体问题具体分析，从而提高其性能的作用发挥。

2船舶电气设备的安装要求

2.1船舶电气设备的选用

船舶的工作环境在一定程度上决定了船舶电气设备的类型。就设备的材料而言，必须同时具有耐潮性和耐用性的优良性能，同时也需有最基础的阻燃性能。在绝缘电气设备这方面来看，耐腐蚀性低的材料极易受到周边环境的影响，导致电阻下降，威胁到工作人员的生命安全，所以在选取这类材料时应严格标准。除此之外，船舶是在江海上航行的，受天气情况影响必然会晃动或颠簸，基于这个前提条件，应选用抗振动和抗倾斜能力优良的电气设备。

2.2船舶电气的安装要求

首先，船舱中的潮湿阴暗的环境容易对金属器物产生腐蚀现象，因此电气设备所固定用的螺栓、螺钉和螺母等部件一定要采取防锈措施，避免因腐蚀产生的老化和脱落。船舶航行过程中容易产生的颠簸，一旦固定设施失效，则很容易使电气设备产生倾斜或者倒塌，严重的会造成电气设备的损坏，甚至产生事故。为了最大程度上避免此类事故的发展，在电气设备安装过程中，除了对固定螺栓等系统采取一定的防腐、防锈和放松措施之外，在电气设备安装中，要注意电气设备的位置和周围空间。

2.3船舶电气的接线要求

对船舶的电气设备进行电缆敷设时，有着专业规范的技艺标准。在进行电缆敷设的工作时，应尽量保证电缆的平直不打结，整齐一致，且电缆与电缆之间要保持合适的距离。若电气设备的电缆需要穿过不同的舱室，则需要在电缆管道和舱室之间做好密封工作。对一些特别的电气设备来说，举个例子，像工作温度高、振动频率大的电气设备等等，在连接电缆线时应该做好防护措施。在电缆连接线上加挠性金属软管或是钢板保护套等装置。最后，工作人员应在所有的电气设备上都做好接地措施，避免出现人员触电的事故。

3船舶电气设备的管理和维护

3.1加强避雷措施

船舶在远航过程中时常会遇到极端的天气情况，而科学有效的避雷措施将会给电气设备提供安全的运行环境。具体到实际情况中来看，维修人员首先需要选择具有均压功能的金属来作为避雷装置，以此在最大程度上减少雷电对电气设备的影响。其次，在焊接过程中，在对焊接部位进行特殊处理的同时，还应避免出现焊缝，这样才能够保证接地防雷工作的有效性，并提高整体的防护性能。

3.2调试阶段设备故障排查

主开关是主配电板的重要设备，发电机与主配电板汇流排间接通和断开的协调工作是由主开关来完成的，特殊船舶中的艏侧推、推进电机也是通过主开关连接的。主开关常见故障有过流、失压、逆功等，所以主开关合不上闸时应先检查脱扣器是否复位，然后再检查主开关的脱扣器控制电路板是否有故障。当主开关突然跳闸时，检查是否因灰尘导致主开关短路或者负载太大，当主开关合闸后电网无电压时，检查是否因开关触头松脱或者断线或触头烧坏。

3.3完善船舶电气设备监管机制

一套行之有效的船舶电气设备监管机制应具有以下特点。一是整体性，即要求在监管机制的设计阶段，需从全局的角度出发，对多种因素进行综合考虑，在尽可能扩展机制覆盖范围的同时，也要保证各项措施切实可行。二是特殊性，在制定监管机制时一方面要借鉴之前的成功经验，而另一方面也要针对当前的实际情况做出相应的调整，以此来保持应急方案与实际情况之间的契合度。三是指向性，为了防止监管机制流于表层，则需进行明确的责任划分，进而加强相关人员的责任意识。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4提升船舶电气设备的智能化程度

随着我国经济和科学技术的高度发展，在电气机械设备方面的自动化和智能化程度也不断提高，一些以前从未接触过的先进技术也慢慢和船舶的电气设备相结合。举个显著的例子来说，遥感技术和检测技术，在监测电气设备运行的数据方面，采取的方法越来越多样化，监测结果也越来越精确，能在最大程度上对电气设备进行遥感和控制。遥感技术的普遍应用使得设备的人工成本越来越小，从另一个角度来看，也大大减少了由于意外事故而导致的人员伤亡情况。在计算机技术和智能化技术的普遍应用这个前提条件下，人们实现了在运行过程中监测和控制电气设备的目标，如果发生了故障，智能化应用能及时找出故障发生的位置，分析故障发生的原因，并能采取科学有效的方法去解决故障问题，给管理和检修电气设备这个难题提供了技术上的帮助。

3.5试航和交船后设备故障排查

以1200吨级中型航标船为例，在海上准备起锚航行时，发现推进电机无法合闸，船上主要动力系统无法运行。此时，应该按如下步骤逐一排查：1）查看监测显示面板上显示是何故障导致无法合闸（如起动联锁故障），各类参数是否正常。2）分析是何原因导致此类故障，导致起动联锁故障有：驾驶室手柄不在空车位置；不是用船电（岸电联锁）；就地刹车装置处于刹车状态。3）检查驾驶室操作是否正确，驾驶手柄是否在空车位置，并对照原理图查看继电器是否动作，如正常，再检查刹车装置是否打开或短接刹车装置触点（开关量）。4）试航船舶都是船电，故检查控制线路，查看主配电板有无提供触点动作给推进电机，再检查接线是否松动。

3.6科学处理配电箱盒

为了保证配电箱盒发挥其应有的作用，在日常维护中就需要做好以下几点，一是定期检查配电箱盒是否发生位移，如螺丝出现松动则需要进行加固处理。二是及时清除配电箱盒表层的铁锈，保证配电箱盒能够开合顺畅。三是在配电箱盒的安装过程中，要对型号以及规格进行仔细校对，防止因为质量不达标而在后期使用中出现问题。四是对于老化严重的配电箱盒要及时进行更换，以免增加潜在的安全隐患。

3.7设置全面的报警系统以及配备健全的灭火设施

船舶电气设备的最主要的事故就是触电和火灾，为了保障电气设备的运行安全，避免这两项主要灾害的发生，要从根本上进行控制。在电气设备的检修过程时，要严格制止带电作业，并且要按照规定开具相关的停、开电作业票，由专人负责进行记录并且控制，以确保现场的维修施工人员的安全。此外，在现场配置完善的灭火设施，电气设备不能直接用水灭火，大多数使用惰性气体或者干粉灭火器。此外，船舶的电气设备本身和周周围环境都要配置完善的报警系统，电气设备需要对温度和振动频率进行严格的监测，设定严密的报警值。电气设备的周围环境，要对空气的温度和湿度进行监测，以确保周围的环境符合设备的日常运行。

3.8船舶电气设备维修决策的若干方法

1）直观法通常是工作人员利用对电气设备看、摸、听、闻等比较直接的方式对于故障区域和类型进行大致判断，主要观察设备结构状态是否平整、颜色有无存在异常，判断设备运行状态时是否存在异响，有无异常气味的产生，设备在运行时的温度以及震动情况；2）比较法主要是通过故障的排查来判断可能发生故障的元器件，对其更换并试运行，如果设备仍然发生异响则需要进一步对故障进行排查。通常来讲，现代船舶的电气设备具体元件结构一般都具备备用原件，所以使用替代法能够有效提升检修工作的质量和效率。3）短路法则是目前检修工作中十分常见的一种手段，主要是利用对开关、继电器、接触器触点等构成的电路进行故障排查。一般工作人员可以利用鳄鱼夹等工具来进行触电连接，在故障消失时可以判定此设备部分存在故障，针对故障元器件进行更换或者维修。一般使用此方法要确保检查后的短接线材料拆除，防止因为短接线所导致的设备风险发生。4）经验故障排除法主要是利用工作人员丰富的检修经验开展整体检修工作判断，一般要求作业人员的综合素质水平较高，有一套丰富且系统的故障排查检验手段，可以较为迅速的应对不同故障隐患情况，从而提升船舶电气设备运行维护的能力，确保其能够正常支持船舶设备的工作开展。

结语

综上所述，对船舶电气设备的选用一定要按照相关的规定进行选择，船舶的电气设备由于运行环境的复杂性有着本身的特殊性的，因此应该更加关注电气设备的日常管理和检修工作。作为电气设备的相关管理人员，不仅要基本掌握和认识不同电气设备之间的使用性能和工作状态，也要充分考虑船舱环境对电气设备的影响。管理人员不仅要对自身严格要求，使自己的专业技能和职业精神不断增强，还要保证具有船舶电气设备的日常检修保养能力，给船舶电气的健康安全运行带去强有力的保障。在设备的管理方面也要不断通过各种手段进行加强，在船舶的日常管理以及维护过程中一定要遵守操作规范，确保设备稳定安全运行。这有这样才能在有效的障船舶用电安全，使我国的船舶航运事业能够稳定持续发展。

参考文献

[1]张俊爽，张志斌.“船舶电气设备及系统”课程教学改革的探讨[J].现代信息科技，2019（11）.

[2]罗乐.船舶电气设备防火防爆问题的探讨[J].电气防爆，2017（04）.

[3]卢智斌.引起船舶电气设备常见故障的因素[J].工程技术研究，2018（02）.

[4]赵飞.浅谈船舶电气设备的管理和维修保养[J].绿色环保建材，2018（10）.

[5]于浩洋，许嘉，徐义亨，叶莹，俞翔.船舶电气设备操作标准“IEC60092-509:2011”综述[J].船舶标准化工程师，2017（04）.

[6]明海涛，赵朋远.船舶电气设备系统维护管理[J].中国高新区，2017（20）.

论文作者:张远刚

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/329b051579d0263fe2f96c78.html