# 背栓石材玻璃组合幕墙施工技术应用及质量论文_钱秀平

南通市常青建筑安装工程有限公司 江苏省如皋市 226500

摘要：近些年来，国家建筑行业发展越来越迅速，推动了社会的进步与发展，幕墙施工在建筑工程施工中发挥着重要的作用，技术人员要科学合理对幕墙展开施工，从而增强建筑视觉效果。然而，幕墙施工中产生了一些问题，让施工质量无法获得有效控制，有关人员要加强对幕墙施工技术与质量的控制。因此，下文将从背栓式施工技术特点出发，具体对背栓石材玻璃组合幕墙施工技术应用及质量控制进行研究。

关键词：背栓；石材玻璃；组合幕墙；施工技术；质量控制

伴随着建筑行业的快速发展，提高了建筑幕墙功能与外观方面的要求，促使幕墙施工技术的更新换代。背栓式连接就属于新型的幕墙施工技术。通过背栓式连接方法，充分满足建筑幕墙外观要求，实现幕墙模块化施工的目的，提高施工效率，加快施工进度，简化施工工艺，确保建筑幕墙施工更加高效。

一、背栓式施工技术特点

（一）便于维护。背栓式施工利用合理的结构与构造，在石材背面钻出锥形扩大孔，将背栓植入进去，通过铝合金连接件的方法把背栓固定于主体框架上，从而更好的实现独立安装、拆卸与维护石材的目的，为之后保养维护石材的工作带来较大的帮助。

（二）均匀受力。石材、玻璃幕墙自身重量较大，对承载结构安全水平、稳定程度有着非常高的要求。利用背栓式施工技术，通过科学合理布设连接点的数量以及具体位置，有效对石材受力模式进行改变，实现石材幕墙的可靠连接，保证主体结构能够均匀受力。

（三）安装方便。背栓式施工的基本单元时横向与竖向分格，基本单元的尺寸是1m2，自身重量较小，安装较为简单方便，具备装配式施工技术的特征，能够有效提升施工效率。

二、背栓石材玻璃组合幕墙施工技术要点

（一）施工准备工作。首先，充分对石材的选择进行考虑，要针对性地考虑石材以及玻璃耐火、抗风化、抗震的性能，另外按照建筑美观设计要求，充分对石材的色泽、纹路等方面进行考虑。另外，除去对石材、玻璃的选择，还要对施工提出一定的要求，特别是在吊挂安装中，要先计算荷载，展开加荷试验工作，保证之后施工工作的安全性。

（二）定位放线。实施放线定位过程中，先考虑建筑物轴线、门窗以及洞口等控制线，综合建筑结构当中的隔断墙分隔，针对已经完成的工程部分展开测量。放线定位测量当中，要利用预埋件的检查测量方式、幕墙立柱轴线定位方式。

（三）预埋件处理。预埋件的安装和处理过程中，在精准定位中，按照设计标准与施工要求，一定要固定预埋件，与主体结构相连，预埋件标高偏差要小于十毫米，水平偏差小于二十毫米。此外，处理与安装预埋件的过程中，产生较大的偏差，要在幕墙施工之前立即修补，详细的修补方法按照具体情况确定，比如使用处理角码加大焊缝长度、增加预埋钢板等方法。

（四）立柱安装。按照安装和施工图纸，从下往上安装立柱，这之前在立柱上安装芯套以及连接角码，上下立柱的缝隙最小留出二十毫米，另外要对角码与立柱之间的螺栓进行固定于连接，之后将立柱进行安装，结束安装后要再次展开检查工作。

（五）主龙骨安装。主龙骨安装中，严格对立柱高差展开控制，尤其是需要控制好两根立柱之间的距离，按照有关规范，两根立柱之间的距离差不能高于三毫米，柱子之间高度误差要尽可能地控制在五毫米之内。

（六）次龙骨安装。安装次龙骨过程中，要严格按照施工设计图纸的要求，在横梁以及竖骨之间安装好柔性贴片，再使用螺栓有效将二者连接起来，等到其安装完成后，做好对防雷防腐的控制工作，详细情况时要在竖骨位置制定出防雷方案，而防腐措施就需要涂刷富锌漆。

（七）石材安装。安装石材之前，需要在石材的开槽位置内加入孔位胶，并且把挂件垂直放到石材开槽的位置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆按照石材安装控制线，把挂件锁定在次龙骨上面，经过微微调整挂件之后，将螺栓拧紧，让挂件与次龙骨固定，不能产生松动与脱扣。安装初始石材符合要求之后，利用上述方式反复将其他石材安装好。安装石材当中要非常关注下面几点要求：上下两块石材一定不能接触，保持两块石材之间1-3毫米的距离，避免两块石材产生碰撞，造成石材出现破损现象。与此同时，检查石材垂直度，保证上下石材始终处在相同的一个垂直面当中。安装上下两块石材完成后，利用水平卡子固定好石材，保证四周围的石材安装完成之前，之前所安装好的石材处在正确的位置上，保证不会产生位移的现象。石材打胶一定要在完成石材安装之后，玻璃幕墙装饰条安装之前展开，打胶之前要全部将石材的崩边、缺角问题解决好，调整好吊篮撞偏的石材，保证石材缝的平直，大小均匀，即可进行打胶工作。石材胶缝要保证有六毫米，如果胶缝低于六毫米，就需要利用磨机切割石材，深度要达到三到五毫米，宽度要按照胶缝的大小展开切割。石材展开打胶之前要利用毛刷、碎布及时的将石材的表层以及石材的缝隙清洁干净，石材上面存在油污一定要采用二甲苯展开清理。完成对石材的清理之后要将直径为6的泡沫棒塞入进去，塞好泡沫棒以后，在石材缝隙两侧贴好美纹纸，保证美纹纸的平直，美纹纸要将石材边贴齐，两个美纹纸之间距离是六毫米。将美纹纸贴好之后开始进行注胶工作，要保证连续、均匀和饱满的注胶工作，完成注胶工作十分钟内修整注胶表面，用力均匀，确保胶缝表面的美观性，修整完成去除美纹纸。

（八）玻璃幕墙安装。施工现场严格根据施工部位的先后顺序，针对板块编号把板块堆放在相对应的位置上，将平面垂直度调整好，然后把它固定在横竖龙骨上面，保证装好的玻璃的边线竖向垂直，横向水平。安装玻璃幕墙之前，清理玻璃表面的灰尘与污物，避免对玻璃幕墙的观赏性产生影响。安装玻璃幕墙时，玻璃面板的横向隐框与竖向明框分别使用铝合金压板与不锈钢螺钉进行固定。并且将压板扣盖进行安装。接着，从幕墙顶部从上到下展开安装，依靠垂直升降设备将玻璃板运输到各个地方，将其与幕墙次龙骨固定连接。最终，固定玻璃后，立即利用泡沫条展开封堵，采用密封条对玻璃幕墙的缝隙展开密封。

三、背栓石材玻璃组合幕墙施工质量控制

（一）严格控制材料质量。幕墙施工中，施工材料尤为关键，要认真控制。选择具有良好资质的材料供应商，综合评定供应商的材料价格、生产水平等，选择出最适合自己要求的材料供应商。做好材料入库验收，工作人员严格对施工材料性能展开检测，仔细检查施工材料的合格证，一旦施工材料不合格，要拒绝其入库，及时与生产供应商展开协商，将存在质量问题的材料退还给供应商。

（二）施工整体质量的管理。幕墙施工当中，安装专业监督工作者进行现场监督，保证幕墙施工质量。这其中要做好各个环节的质量管理，完成每一项施工任务后都需要进行质量检查，质量符合标准后才能够展开下一项工作，保证总体工程的建设质量与施工效果。同时，监督管理者和施工人员要将数据信息的记录工作做到位，便于之后的验收与管控工作。

（三）清洁收尾。完成石材玻璃幕墙施工之前，要立即组织人员对石材与玻璃表面进行清洁，采用中性溶剂洗涤，利用清水冲洗干净，防止表层污染物凝结成不容易清除干净的斑块。并且要十分小心的对玻璃幕墙镀膜位置的污染物展开清理，避免使用尖锐物品刮花玻璃，避免对玻璃镀膜产生损坏。所利用的清洗剂进行使用前要展开腐蚀性实验，保证清洗剂不会给石材与玻璃带来损伤。

总之，幕墙施工工作人员要主动对背栓石材玻璃组合幕墙施工技术展开研究，在实际操作当中科学展开背栓石材玻璃组合幕墙施工工作，做好施工准备、定位放线、预埋件处理、立柱安装、主次龙骨安装、石材、玻璃安装的工作，做好幕墙施工质量控制，推动建设行业获得更好的发展。

参考文献

[1]唐佳红.超高层金属幕墙质量控制技术[J].居舍,2019(26):52.

[2]刘扬.玻璃幕墙施工质量控制新探[J].门窗,2019(15):13-14.

[3]袁艳丽.高层建筑玻璃幕墙施工技术及质量控制[J].工程技术研究,2019,4(04):54-55.

[4]林肖.建筑幕墙施工质量控制[J].建材与装饰,2018(43):29-30.

[5]徐德兵.浅析组合体幕墙施工技术及质量控制[J].中国住宅设施,2018 (09):14-15.

论文作者:钱秀平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32a3510f154518e7f7c2c7e0.html