# 输电线路运行安全影响因素及防治论文_张剑飞

阜宁县供电公司 江苏 阜宁 224400

摘要：电力能源是社会经济发展需求的重要能源，随着经济发展速度不断加快，我国众多领域对电力能源的需求也在不断上涨，对输电线路运行管理也提出了很多要求。输电线路运行管理与输电线路运行安全运行有着非常紧密联系，可以说输电线路运行管理是保证输电线路运行安全运行的基础所在。只有不断加强输电线路运行管理，才能提升电力能源应用效率，为供电企业赢得更多的经济效益，为社会经济发展与人们生活提供一个安全、稳定的用电环境。本文就是对输电线路运行安全影响因素及防治进行深入分析，希望对相关人员有所启示，促使我国电力事业可以发展到一个新的高度。

关键词：输电线路运行；管理；安全运行；防治

引言：

输电线路运行管理工作落实是非常重要的，与供电企业发展有着非常紧密联系。但是以往我国输电线路运行运行进行深入调查发现，其中存在着一些不良问题，输电线路运行管理力度较差，经常会引起区域停电时间发生，对区域经济发展也造成了一定限制。所以供电企业必须要不断提升重视程度，对以往输电线路运行管理中存在的不良问题进行分析，找寻有效措施进行改善，从而强化输电线路运行管理力度，保证输电线路运行安全稳定运行。对该内容进行深入分析是具有现实意义的，下面就对相关内容进行详细阐述。

一、输电线路运行管理特点分析

输电线路运行管理是供电企业管理中的重要内容，涉及到的范围非常广泛。其中包含了多种有效管理方案，以及信息数据收集整理措施，还有故障问题的检修方案等等。从这些内容中也可以了解到输电线路运行管理的难度性和专业性较强，对输电线路运行管理人员综合素质有着较高需求。对输电线路运行运行造成不良影响的因素众多，而且输电线路运行管理工作落实中还会存在大量的计算工作，很有可能因为疏忽大意或者是计算方法不当等因素影响，导致数据计算错误，不仅对电力决策造成不良影响，而且还会降低输电线路运行运行的安全性。只有通过科学有效的方式对信息数据进行采集，并且进行严禁、周密计算，严格保障计算的精准性，才能为电力决策提供重要依据，加强输电线路运行管理工作开展的针对性，避免对输电线路运行运行安全造成不良影响。

二、输电线路运行安全影响因素分析

（一）自然因素影响

由于输电线路处于野外，使得自然因素成为影响输电线路运行安全的重要因素之一。强风暴雨、雷击雷鸣、冰雪寒冻、高温等各种恶劣天气和鸟害都会对输电线路的运行安全产生重大影响，导致输电线路出现过电压、污闪、接地故障、电杆倒塌、线路瘫痪等各种故障，严重影响输电线路运行安全性与稳定性。在这众多自然因素中，雷击与冰冻对输电线路运行安全所产生的影响与危害是最大的，也是输电线路故障防治与安全保护工作中控制的重点对象。雷击破坏输电线路运行安全主要是通过三种形式，即直击雷、感应雷与雷电反击，直击雷指雷电直接击中输电线路，感应雷指输电线路感应到雷击的巨大电流从而产生过电压，导致输电线路被击穿，雷电反击指避雷针等避雷装置被雷电袭击后会对输电线路造成反击，导致线路瘫痪。

（二）产品本身质量影响

输电线路运行是否安全可靠还受其所用产品本身质量高低所影响，若所用产品装置设备本身质量较低、工作性能较差，那么输电线路在运行过程中就很容易受各种因素所影响，从而引发各种故障，降低线路运行安全性，甚至导致整个线路瘫痪。产品本身质量一因素的存在主要是受电力企业出于经济性考虑，加之对产品质量重视度不够所致[。若产品本身存在质量问题，那么输电线路在运行过程中故障发生的可能性也就大大增加。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、保障输电线路安全运行的防治措施

（一）自然因素防治措施

自然因素对输电线路运行安全有着较深影响，不同自然因素造成的影响需要采取不同的防治措施。在输电线路运行安全管理中，技术人员必须要保障自然因素预控措施应用的有效性和针对性。对于雷电因素影响的预防，技术人员需要密切关注天气变化情况，在恶劣天气来临前及时做好雷电分析和防控工作，并且做好信息数据的收集和整理，在工作实践中不断积累经验，并且找寻区域雷电发生特点以及造成的危害特性，在重要位置进行避雷设备的安置。特别是在雷电高发区域，输电线路安全管理人员对绝缘装置的安放必须要给予高度重视。定期做好线路的巡检工作，对破损较为严重的绝缘设备及时的进行更换。采用绝缘性能良好、耐腐蚀、耐风化的装置元件，全面做好雷电预控工作。对于冰害的防治，在架设线路之前应对架设现场地质特征、水文条件与气候环境等相关因素进行详细勘察与测量，对近几年气候特征数据进行深入分析，使输电线路架设尽可能避开容易发生冰冻、覆冰的地方，如沼泽、湖泊、河流等。对于鸟害的防治：①应尽可能减少鸟类在杆塔、电杆、输电线路上的停留及停留时间，可以安装各种驱鸟器，如防鸟针、超声波驱鸟器、声音驱鸟器、电子防鸟器、多刺防鸟器等装置来驱赶鸟类停留在输电线路或杆塔上，避免鸟类在杆塔上筑巢。②定期对输电线路或杆塔上的鸟粪及其他杂物进行清除，防止因鸟粪积攒过多而降低绝缘装置的绝缘性能，减少由鸟害引起的线路污闪、闪络、短路等故障的发生。

（二）产品因素的防治措施

产品本身质量高低是输电线路运行安全与否的一个主要影响因素，提高产品质量就需要在购买环节与信誉好、产品质量有保证、性价比高的供应商合作，对产品的合格证书等相关配套文件是否齐全进行检查，并依据相关质量标准对产品的性能与质量进行检测。只有购买配套文件齐全，产品性能优良，质量合格的产品，并在安装与使用前对产品再次进行一次全面系统的检查，确认没有任何问题后再进行安装、投入使用，这样输电线路的运行安全性才能得到可靠保障，由产品本身质量问题给输电线路运行带来的安全问题才能得到有效控制。

（三）人为因素的防治措施

针对人为因素给输电线路运行安全产生的影响主要是在线路施工环节和后期运行维护与检查环节，因而对于人为因素的控制应以施工环节和检查环节为重点。在输电线路施工过程中，企业应指派专业技术人员对线路铺设方式进行设计，对现场进行细致勘察，保证输电线路铺设方式设计的科学合理。对施工队伍进行技术培训与素质教育，提高全体施工人员职业素质与施工技术水平，减小施工对输电线路的影响。对于电力企业内部组建一支专门的监督队伍对施工现场、施工

人员进行全方位有效的监督，并引进输电线路在线监测系统对线路运行状态进行实时监测，降低人为因素对输电线路运行安全的影响。另外，对架设在农田中的输电线路，企业需加强对农民的安全教育，提高农民安全意识，安全用电意识，禁止在距离电线杆较近处焚烧秸秆等农作物。

总结：

综上所述，输电线路运行安全影响因素众多，电力企业应分别针对自然因素、产品因素和人为因素采取相对应的防治措施，并认真全面做好线路检查工作，及时排除潜在安全隐患。通过对各种影响因素的全面有效防治，降低因素对输电线路运行安全产生的影响，切实保障输电线路安全可靠运行，进而提高电力企业供电服务质量，推动我国电力产业健康长远发展。

参考文献

[1] 宋诗冰，李杰. 如何加强变电运行管理提高电网安全能力[J]. 才智. 2012（35）：77-78

[2] 王成刚. 电网管理与电网安全运行[J]. 中国新技术新产品. 2012（18）：102-103

[3]江逸群.刍议配电网运行管理中电力自动化系统的应用[J].中国新技术新产品.2015（06）：88-89

[4]王永鹏.电力自动化系统技术在配电网运行管理中的应用[J].中国新技术新产品.2015（07）：15-16

论文作者:张剑飞

论文发表刊物:《电力技术》2016年第9期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32c7c15c69511391927af5cc.html